Инв.№

Экз.№

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

###### Шифр: 699-11

Заказчик: Муниципальное образование Таштыпский сельсовет

Объект:    Проект генерального плана муниципального образования

Таштыпский сельсовет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Директор	А.Г. Лапицкий

Заместитель директора по

градостроительству	Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта	Л.Г.Устинова

г. Красноярск, 2012 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования

Начальник МГП								Л.Г. Устинова

Архитектурно-планировочная часть:

Главный специалист - архитектор					А.И. Кузакова

Ведущий архитектор							Е.Б. Постников

Экономическая часть:

Главный специалист по экономике					З.А. Бахова

Ведущий инженер-экономист

градостроительства							Т.Е. Пожидаева

Транспортная инфраструктура:

Главный специалист инженерно-транспортной

инфраструктуры								Л.М. Резвых

Руководитель проекта							М.В. Веселина

Инженерная подготовка территории

Ведущий инженер-проектировщик					О.В. Куксова

Инженерная инфраструктура

Главный специалист по инженерным сетям  			Д.Б. Тугужаков

Ведущий инженер-проектировщик

инженерно-транспортной инфраструктуры			И.Г. Милашкин

Охрана окружающей среды:

Главный специалист по экологии					Н.И. Васильева

Ведущий инженер-эколог						Ю.М.Зорькина

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций

Руководитель проекта							П.А. Марченков

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Наименование | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план Таштыпского сельсовета |  |  |  |
| 1 | Ситуационная схема | 1:100 000 | 1 | 17/ |
| 2 | Карта-схема современного состояния и использования территории | 1:50 000 | 2 | 17/ |
| 3 | Карта-схема комплексной оценки территории | 1:50 000 | 3 | 17/ |
| 4 | Карта-схема планировочной структуры территории | 1:50 000 | 4 | 17/ |
| 5 | Карта-схема планировочной организации территории (проектный план) | 1:50 000 | 5 | 17/ |
| 6 | Карта-схема транспортной инфраструктуры | 1:50 000 | 6 | 17/ |
| 7 | Карта-схема оценки территории для сельского хозяйства | 1:50 000 | 7 | 17/ |
| 8 | Лесные ресурсы. Карта-схема лесов по категориям | 1:50 000 | 8 | 17/ |
| 9 | Карта-схема мероприятий по охране окружающей среды | 1:300 000 | 9 | 17/ |
|  | Генеральный план с. Таштып |  |  | 17/ |
| 10 | Карта-схема адресной привязки | 1:5 000 | 10 | 17/ |
| 11 | Карта-схема современного состояния и использования территории Карта-схема планировочных ограничений | 1:5 000 | 11 | 17/ |
| 12 | Карта-схема функционального зонирования | 1:5 000 | 12 | 17/ |
| 13 | Карта-схема транспортной инфраструктуры | 1:5 000 | 13 | 17/ |
| 14 | Карта-схема инженерной подготовки территории | 1:5 000 | 14 | 17/ |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ I.   Архитектурно-планировочное решение    	Инв.№

ТОМ II   Инженерная инфраструктура                                   Инв.№

ТОМ III.  Инженерно-технические мероприятия гражданской  обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Инв.№

Инв.№

Инв.№

В.CD-диск. Материалы проектирования в электронном виде в формате    ArcGIS, JPEG, Microsoft Word, Excel	Инв.№

СОДЕРЖАНИЕ

Том I

Введение	6

ГЛАВА I ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО СОВЕТА)	9

Раздел 1. Цели и задачи генерального плана	9

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию	10

2.1. Мероприятия по территориальному развитию сельского совета	10

2.2. Мероприятия по социально-экономическому развитию сельсовета	11

2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	15

2.4. Мероприятия по инженерной подготовке территории	16

ГЛАВА II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	17

Раздел 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование вариантов решения задач территориального планирования	17

Часть 1. Природные условия	17

1.1. Климатические условия	17

1.2. Рельеф и геологическое строение	20

1.3. Гидрологическая характеристика	22

1.4. Инженерно-строительные условия	24

1.5. Минеральные ресурсы	31

Часть 2. Градостроительная оценка района и сельского совета	32

2.1.Ситуационные факторы	32

2.2. Комплексная оценка территории.	33

Часть 3.  Характеристика современного состояния и условия развития Таштыпского сельсовета.	35

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании Таштыпский сельсовет	35

3.2. Жилищный фонд	37

3.3. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания	39

3.4. Объекты республиканской собственности	43

3.5. Объекты культурного наследия	43

Часть 4. Экономическая база развития сельсовета и население	43

4.1. Промышленность	44

4.2. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс	45

4.3. Лесное хозяйство	53

4.4. Строительство	54

4.5. Транспорт и связь	54

4.6. Прочие градообразующие предприятия и организации	54

4.7. Обслуживающие отрасли	56

4.8. Расчет проектной численности населения	57

Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации	71

Часть 5.  Проектная организация территории	71

5.1. Основные направления территориального развития сельсовета	71

5.2. Перспективное развитие экономики сельсовета	72

5.3. Жилищный фонд	79

5.4. Организация культурно-бытового обслуживания населения	81

5.5. Организация отдыха населения.	94

5.6. Озеленение	95

Часть 6.  Транспортная инфраструктура	96

6.1. Транспортная инфраструктура сельсовета.	96

6.2. Транспортная инфраструктура с. Таштып.	102

Часть 7. Инженерная подготовка территории.	108

Часть 8. Баланс территории МО Таштыпский сельсовет	111

Часть 9. Первая очередь строительства	112

9.1. Жилищное строительство	112

9.2. Культурно-бытовое строительство	112

Часть 10. Основные технико-экономические показатели	117

# Введение

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации муниципального образования Таштыпский сельсовет в существующих административных границах.

Обязательными положениями генерального плана являются:

- Установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- Предложения по установлению границ сельского совета и всех его населенных пунктов;

- Решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- Параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

- Предложения по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- Предложения по установлению границ зон охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых природных территорий;

- Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по гражданской обороне;

- Предложения по выделению территорий резерва для развития сельского совета

- Меры по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- Меры по улучшению экологической обстановки;

- Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- исходный год		- 01.01.2011 г.

- I очередь		 	- 5 лет

- Расчетный срок		- 20 лет

Исходные материалы предоставлены заказчиком на момент начала работы после заключения контракта. Поскольку анализ факторов характеризующих современное состояние сельского совета охватывает период в несколько лет предшествующих проектированию, а реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, погрешность по итогам комплексной оценки, возникающая в ряде случаев в результате исходных данных полученных от заказчика в начале проектирования принципиально не влияет на принятые проектные решения.

Использовались существующие материалы инженерно-геологических изысканий под проекты планировок отдельных микрорайонов и объектов.

При разработке учитывались следующие материалы:

1. Паспорт муниципального образования Таштыпский сельсовет на 01.01.2011г.

2. Комплексная программа «Социально-экономическое развитие Таштыпского сельсовета на 2012 – 2016 годы» (утв. Решением Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 16.12.2011 г. № 37).

3. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Таштыпский сельсовет на 2012-2016 годы» (Постановление Администрации муниципального образования Таштыпский сельсовет № 289 от 30.08.2011 г.).

4. Муниципальная целевая программа «Таштып — Райцентр на 2010-2019 годы» (Постановление Главы муниципального образования Таштыпский район от 08.04.2010г. № 282).

5. Муниципальная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» (решение Совета депутатов муниципального образования Таштыпский район от 2 февраля 2009г. № 45).

6. Муниципальная целевая программа «Сельское подворье» (Постановление Главы муниципального образования Таштыпский район от 03.09.2010 г. № 1056).

7. Муниципальная целевая Программа «Развитие производства на основе дикоросов на территории муниципального образования Таштыпский район» ( Постановление Главы муниципального образования Таштыпский район от 09.03.2010 г. №161).

8. Муниципальная  целевая программа «Развитие  пчеловодства на территории муниципального образования Таштыпский район на 2011-2015 гг.».

9. Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования Таштыпский район на 2010 – 2014 годы» (постановление Главы муниципального образования Таштыпский район от 18.02. 2010г. № 106).

10. Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Таштыпский район на 2011 -2013 годы» (решение Совета депутатов муниципального образования Таштыпский район от 21.05.2010 г. № 191)

11. Муниципальная целевая программа «Развитие туризма на территории муниципального образования Таштыпский район на 2008-2011 годы» (27.12.2007 г.)

12. Муниципальная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления детей в муниципальном образовании Таштыпский район на 2010-2012 годы» (21 мая 2010 г.)

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2009)"О недрах";

- Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 14.07.2001) «О социальных нормативах и нормах»

- Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2007 №923-р (ред. от 14.07.2001) «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р»

В специальных разделах проекта дополнительно приводятся перечни используемых нормативных документов.

## ГЛАВА I ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО СОВЕТА)

## Раздел 1. Цели и задачи генерального плана

Генеральный план, являясь документом территориального планирования, определяет стратегию градостроительного развития муниципального образования, является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы муниципального образования, зонирование территории, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, структурного и социально-экономического развития МО, разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Основными целями проекта генерального плана Таштыпского сельсовета на расчетный период являются:

1.	Создание действенного инструмента управления развитием территории сельсовета в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

2.	Выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала территории сельсовета с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктур.

3.	Определение стратегии градостроительного развития сельсовета, определение направления, определение границ территории с.Таштып, соблюдение градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическое и санитарное благополучие.

4.	Позиционирование сельсовета как территории, привлекательной для инвестиций и расселения.

Для достижения поставленных генеральным планом целей необходимо решение следующих задач:

1.	Определение направлений перспективного территориального развития с.Таштып;

2.	Разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельсовета, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

3.	Создание современной системы социально-инженерной и транспортной инфраструктуры;

4.	Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

5.	Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства;

6.	Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды;

7.	Подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности с.Таштып при условии сохранения окружающей среды.

В соответствии с назначением документов территориального планирования, согласно Градостроительного Кодекса РФ, для проекта генерального плана сельсовета в результате анализа исходных данных были также выделены следующие архитектурно-планировочные задачи:

•	выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории населенного пункта и за его пределами;

•	формирование культурно-административных зон в с.Таштып;

•	улучшение качества жилищного фонда, строительство доступного комфортного жилья;

•	реконструкция и модернизация существующей застройки;

•	создание системы рекреационных зон: устройство парков, лесопарков.

## Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Генеральный план МО Таштыпский сельсовет разработан на реальные показатели и возможности с учетом социально-экономического развития. Анализ показателей в динамике дает следующие критерии:

## 2.1. Мероприятия по территориальному развитию сельского совета

На перспективу Генеральным планом не предусматривается изменения границ сельсовета и населенного пункта (с.Таштып).

Площадь МО Таштыпский сельсовет составит 30168 га, в том числе в границах с.Таштып – 2179 га.

Строительство жилья, объектов культурно-бытового назначения, коммунального обслуживания и малых предприятий предусматривается в черте с.Таштып. Размещение предприятий II и III класса опасности предлагается за чертой с.Таштып, на территории сельсовета. Для размещения таких производств потребуется перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта, энергетики…и иного специального назначения. Общая площадь трансформируемых земель составит 20,0 га.

2.1.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Проектом выявлены линейные и узловые пространственные доминанты рассматриваемой территории (транспортные магистрали, жилые образования, промышленные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и сельскохозяйственные  предприятия).

Функции главного планировочного центра системы расселения в сельсовете выполняет населенный пункт - село Таштып.

В настоящее время выявлены и определились в границах следующие функциональные зоны:

- гражданского строительства,

- сельскохозяйственного назначения,

- рекреационного назначения.

На перспективу планируется развитие пищевой, лесоперерабатывающей промышленности. Возможно  также размещение новых производств, коммунальных зон. В сельсовете планируется строительство кирпичного  завода, лесоперерабатывающего и мусороперерабатывающего предприятий.

В результате реализации проектных предложений произойдет ряд изменений:

- перевод части земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного назначения.

Так же проектным решением выделено несколько рекреационных площадок. Они располагаются вблизи МО Абаза и вблизи водоемов.

## 2.2. Мероприятия по социально-экономическому развитию сельсовета

2.2.1. Размещение перспективных предприятий и организаций.

Приоритетным направлением развития экономики сельсовета является сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность, а также промышленность строительных материалов и лесопереработка.

В с.Таштып предусматривается размещение ряда промышленных предприятий.

1) В области переработки нерудного минерального сырья и производства строительных материалов -  строительство кирпичного завода с освоением месторождения суглинков в 1,3 км севернее с.Таштып. Плановая мощность завода – 5 млн. штук кирпича в год.

2) Строительство лесоперерабатывающего комплекса глубокой обработки  на базе лесосырьевых ресурсов Таштыпского лесничества в производственной зоне с.Таштып.

3) В сфере сельскохозяйственного производства организация и строительство:

- ферм КРС;

- сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием товарного зерна и кормопроизводством;

- овощеводческих фермерских хозяйств;

- фермерских хозяйств пчеловодческого направления.

4) Развитие пищевой промышленности:

- Модульный молочный цех по переработке молока, мощность производства от 6500 литров в смену.

- Комплекса по приему и переработке дикоросов. Проектная мощность – 1200 тонн в год.

-  Цех по розливу воды на основе месторождений минеральных и родниковых вод. Мощность производства – 2250 литров в час.

- Цех по производству и продаже продукции КРС (калмыцкой породы) с модульным колбасным цехом.

- Цех по переработке овощей и фруктов.

5) Пункт приема, сортировки, прессовки и первичной переработки мусора в районе действующего полигона ТБО.

Генеральным планом предусмотрены территории для развития малого предпринимательства, которые преимущественно будут представлены объектами агропромышленного производства, коммунального и культурно-бытового обслуживания.

Общая площадь территории новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций на перспективу составит 14,1 га в границах с.Таштып и 20,0 га на территории сельсовета за чертой населенного пункта.

Общая площадь территории новых объектов коммерческой недвижимости общественно-делового назначения составит 9,06 га, в том числе за чертой с.Таштып – 5,0 га (физкультурно-оздоровительный комплекс).

2.2.2. Население и трудовые ресурсы.

I. Генеральным планом на перспективу принимается вариант улучшения демографической ситуации, связанной с ростом рождаемости и снижением смертности в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе будет наблюдаться снижение рождаемости, что связано с особенностями многолетней динамикой численности населения, в частности, населения детородного возраста. Значительное влияние на формирование населения сельсовета будут оказывать миграционные процессы.

На перспективу проектом рассматривается 2 варианта развития: стабилизация численности населения на современном уровне и использование для развития экономики внутренних трудовых ресурсов, и оптимистический вариант развития, предполагающий стабильно высокие абсолютные показатели миграционного притока населения.

II. В результате реализации проектных решений по развитию экономической базы сельсовета создается дополнительно к расчетному сроку 564 рабочих мест, в том числе в градообразующих отраслях –304 рабочих места, в обслуживающих – 260 рабочих мест. Доля градообразующих кадров в общей численности населения увеличится с 18,6% до 20,6%, обслуживающих – с 22,0% до 23,5%.  Общая численность занятых в экономике к концу расчетного срока составит 3210 человек – 44,1% от общей численности населения. Несамодеятельная группа населения на I очередь сократится с 59,4% до 57,5%, на расчетный срок – до 55,9% от всего населения сельсовета.

III. Схема развития населения:

3.1. Вариант стабилизации: использование только внутренних трудовых ресурсов для развития экономики и стабилизация численности населения на уровне 6,4-6,5 тыс.чел.

3.2. Оптимистический вариант развития: стабильно высокий миграционный приток населения в сельсовет с учетом развития существующих и создания новых производств в промышленном и сельскохозяйственном секторах экономики и рост численности населения на I очередь до 6,74 тыс.чел., на расчетный срок  до 7,3 тыс.чел.

2.2.3. Жилищный фонд.

В настоящее время жилищный фонд сельского совета насчитывает 109,2 тыс.м2 общей площади, при жилищной обеспеченности 17,0 м2 на человека.

Размещение нового строительства будет осуществляться в пределах границ населенного пункта (с.Таштып).

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

Показатели жилищного фонда на I очередь:

•	сносимый жилищный фонд – 1,3 тыс. м2 общей площади квартир;

•	сохраняемый жилищный фонд – 107,9 тыс. м2 общей площади квартир;

•	новое строительство – 40,4 тыс. м2 общей площади квартир в т.ч.

-	строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий – 2,3 тыс.м2

-	строительство на новых площадках – 38,1 тыс.м2 (требуется 76,2 га жилой территории);

•	всего жилищный фонд по генеральному плану к концу I очереди – 148,3 тыс. м2 общей площади квартир;

•	жилищная обеспеченность – 22 м2/чел.

Показатели жилищного фонда на расчетный срок при оптимистическом варианте развития (численность населения 7,3 тыс.чел.):

•	сносимый жилищный фонд – 28,2 тыс. м2 общей площади квартир;

•	сохраняемый жилищный фонд – 81,0 тыс. м2 общей площади квартир;

•	новое строительство – 138,0 тыс. м2 общей площади квартир в т.ч.

-	строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий – 49,8 тыс.м2.

-	строительство на новых площадках – 88,2 тыс.м2(176,5 га жилой территории);

•	всего жилищный фонд по генеральному плану – 219,0 тыс. м2 общей площади квартир;

•	жилищная обеспеченность – 30 м2/чел.

Объемы нового жилищного строительства в случае стабилизации численности населения к расчетному сроку составят 114,0 тыс.м2, в т.ч. на свободных территориях – 64,2 тыс.м2. При этом потребуется 96,4 га территории для жилищного строительства.

2.2.4. Объекты культурно-бытового и социального обслуживания

Расчет и размещение сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания произведен согласно перспективной численности населения МО Таштыпский сельсовет и действующих нормативов. Исходя из потребности населения в учреждениях культурно-бытового обслуживания, были определены количество и мощность отдельных видов, учтено состояние существующих объектов в возможность их учета на перспективу.

Всего по генеральному плану в Таштыпском сельсовете к размещению  предлагается около 40 объектов с общим строительным объемом ориентировочно 137,6 тыс.м3. С учетом существующего, сохраняемого и строящегося фонда общий объем объектов культурно-бытового обслуживания составит – 385,8 тыс.м3, на одного жителя к расчетному сроку будет приходиться около 53 м3 объектов социального и культурно-бытового назначения.

Перечень сохраняемых и предлагаемых к строительству объектов культурно-бытового обслуживания

| № | Наименование объекта | Един. изм. | Сохраняется | Новое строительство | Итого по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест | 1000 |  |  | 1000 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 210 | 90 | 190 | 490 |
| 3 | Среднее профессиональное образование | мест | 540 |  |  | 540 |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 2100 | 1000 |  | 3100 |
| 5 | Участковая больница | коек | 107 | 40 |  | 147 |
|  |  | пос/см | 385 |  | 50 | 435 |
| 6 | ССМП | а/м | 2 |  |  | 2 |
| 7 | Детская молочная кухня | порций |  | 400 |  | 400 |
| 8 | Раздаточный пункт ДМК | м2 |  | 15 | 15 | 30 |
| 9 | ФАПы | объект |  | 1 |  | 1 |
| 10 | Аптеки | объект | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Учреждения социальной защиты населения | мест |  |  | 50 | 50 |
| 12 | Учреждения клубного типа | мест | 400 | 550 |  | 950 |
| 13 | Библиотека | объект | 200,2 |  |  | 200,2 |
| 14 | Музей | объект | 1 |  |  | 1 |
| 15 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 1262 | 700 | 600 | 2562 |
| 16 | Бассейн | м2 зерк. воды |  | 350 |  | 350 |
| 17 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,33 | 0,98 | 0,72 | 3,03 |
| 18 | Учреждения торговли | м2 торг. площ. | 5934,2 | 200 | 300 | 6434 |
| 19 | Рынок | м2 торг. площ. | 252 | 250 | 150 | 652 |
| 20 | Объекты общественного питания | мест | 106 | 100 | 100 | 307 |
| 21 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |  | 2 |
| 22 | Объекты бытового обслуживания | пр. рабоч. | 33 | 10 | 10 | 53 |
| 23 | Бани и сауны | п.мест | 26 | 50 |  | 76 |
| 24 | Прачечная | кг белья в смену |  |  | 1040 | 1040 |
|  | Химчистка | кг вещей в смену |  |  | 60 | 60 |
| 25 | Пожарное депо | машин | -/2 | 1/2 | -/2 | 1/6 |
| 26 | Кемпинг и гостиница | мест |  | 60 | 40 | 100 |
| 27 | Автовокзал | объект |  | 1 |  | 1 |

## 2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Автомобильные межселенные дороги.

К расчетному сроку протяженность межселенных автодорог, проходящих по территории сельсовета, увеличится с 42,15 км до 50,15 км (на I очередь), то есть на 8,0 км за счет строительства дороги  к населенным пунктам Хараджул и Кирово. Участок дороги пройдет по территории Таштыпского  сельсовета.

На расчетный срок проектом предлагается реконструировать 31,2 км дорог, в том числе на I очередь 1,2 км.

Из реконструируемых дорог 30,0 км составляет дорога регионального значения «Абакан - Ак-Довурак» и 1,2 км участок дороги межмуниципального значения – «Таштып-Карагай».

Автодорогу регионального значения «Абакан – Ак-Довурак» рекомендуется реконструировать к расчетному сроку с последующим ее переводом в сеть автомобильных дорог федерального значения. Автодорога имеет важное значение для республики Хакасия, обеспечивая ее связь с Республикой Тыва, а также связь Таштыпского района с центром Хакасии.

Улично-дорожная сеть с. Таштып.

Протяженность  улично-дорожной сети села на расчетный срок  составит 106,35 км (без межселенных дорог, проходящх по селу – 73,61 км), в том числе  на I очередь – 88,45 км (без межселенныхдорог – 79,61 км).   Из общей протяженности на расчетный срок магистральная сеть в селе составит 27,69 км, в том числе  на I очередь – 27,69 км.  Протяженность улично-дорожной сети увеличится за счет освоения площадок под новое строительство.

Улично-дорожная сеть предусматривается  на расчетный срок с капитальным покрытием.

Проектом рекомендуется к расчетному сроку реконструировать в населенном пункте 14,18 км существующей улично-дорожной сети с устройством асфальтобетонного покрытия, в том числе на I очередь – 3,5 км и построить 23,9 км новой улично-дорожной сети, в том числе на I очередь – 6,0 км.

Искусственные сооружения.

Проектом рекомендуется построить еще один автомобильный мост через р. Таштып в западной части села, на рекомендуемой к строительству транспортной магистрали.

Объекты обслуживания автотранспорта.

Заправка перспективного количества автомобилей населения с. Таштып обеспечится существующими АЗС.

Постов ремонта автомобилей не хватает. В настоящее время в селе действуют 3 СТО (количество постов неизвестно). На расчетный срок потребуется размещение 13 постов СТО, в том числе на I очередь – 9 постов.

Размещение дополнительных постов СТО рекомендуется на новых коммунально-складских площадках равномерно по территории села. Смотреть Схему Транспортной инфраструктуры с. Таштып.

Кроме того, проектом предлагается разместить в с. Таштып пункты технического осмотра автомобилей (ПТО) в количестве минимальной обеспеченности населения,  в соответствии с реализацией Федерального закона от 01.07.2011№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные акта Российской Федерации».

Размещение пунктов технического осмотра автомобилей, моечных пунктов рекомендуется осуществлять в комплексе со станциями технического обслуживания и ремонта автомобилей и автозаправочными станциями.

## 2.4. Мероприятия по инженерной подготовке территории

В разделе Инженерной подготовки территории рассматривается решение общих вопросов инженерной подготовке территории с.Таштып.

В рамках проекта на период I очереди строительства предусматривается создание открытой сети ливневой канализации. Ориентировочно общая длина открытых водоотводных канав (кюветов) по обе стороны улиц и дорог составит 146670 п. м, закрытых ливневых коллекторов - 1134 п. м.

Предусмотрено устройство нагорной канавы протяжённостью 4768 п. м и открытого водоотводного лотка - 904 п. м., ориентировочная протяженность дамбы на р. Шама - 1526 п. м.

Сброс стока производится в р.Таштып, р. Хызылбаш и озеро после очистки на локальных очистных сооружениях, в количестве 6 шт. и в ливневые септики в количестве 2 шт.

Ориентировочный объём грунта, требуемого для подсыпки пониженных участков рельефа, составляет 27,9 тыс. м².

Ориентировочная площадь осушаемых территорий 63712 м².

## ГЛАВА II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

## Раздел 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## Часть 1. Природные условия

## 1.1. Климатические условия

Климат – основополагающий  фактор состояния природы, характер погоды, из которой он складывается, управляет режимом биологического цикла в годовом периоде. Тепловая энергия и факторы, влияющие на образование осадков и их количество, лежат в основе всех метеорологических процессов.

Сложная орография, неоднородность подстилающей поверхности и возникающее в этих условиях разнообразие циркуляционных процессов существенно влияют на пространственно-временное распределение температуры воздуха и осадков на рассматриваемой территории.

Термический режим

Термический режим территории характеризуется низкими зимними температурами, сравнительно высокими летними, значительными колебаниями температуры воздуха как в течение года, так и суток.

Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января находится в диапазоне -17,8 –  20,0° С (метеостанция Таштып).

Низкие температуры в котловинной части территории обусловлены антициклональным режимом погоды, часто наблюдаемым в зимние месяцы, при котором происходит выхолаживание поверхности и застой холодного воздуха.

Среднегодовые температуры в предгорной части территории положительны, в горной части – отрицательные.

Продолжительность периода с температурой ниже 0˚С в среднем составляет 85-110 дней. Зимой на территории преобладающими являются среднесуточные температуры в пределах -10˚С до -20˚С. Средняя месячная и годовая температура воздуха по метеостанциям приведена в таблице № 1.1.1.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Таблица 1.1.1.

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таштып | -18,2 | -16,2 | -7,7 | 2,2 | 9,3 | 15,5 | 17,4 | 14,7 | 8,5 | 1,2 | -8,5 | -15,8 | 0,2 |

Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя температура июля составляет 16 – 18°С, самая высокая температура характерна для степной части проектируемой территории. Абсолютный максимум температуры воздуха в июле изменяется по территории района незначительно – 36 ºС (м/ст. Таштып, Неожиданный Прииск). Переход температуры через 0˚С осенью происходит в первой половине октября.

Ветровой режим

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года над территорией преобладают западные и юго-западные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет от 2 до 4 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в мае и ноябре, когда скорость ветра иногда превышает 15 м/с, что в равнинной части территории приводит к выдуванию почв и образованию пыльных бурь.

При антициклональном характере погоды наблюдается большая повторяемость штилей и слабого ветра. Средние скорости ветра зимой порядка 1,0-2,2 м/сек. Над плоскими открытыми возвышенностями и крупными открытыми водоемами скорость ветра повышается (Таштып – 2,8 м/сек), количество штилей уменьшается. Господствующие основные ветры отражены на диаграмме розы ветров (рис. 1.1.1)

Среднегодовые скорости ветра изменяются по территории в пределах от 1,4 до 2,8 м/с. Отмечается общая тенденция уменьшения скоростей ветра с севера на юг.

Рисунок 1.1.1. Роза ветров ст. Таштып, Таштыпский район

Атмосферные осадки

Распределение осадков по территории отличается большой пестротой. Увеличение или уменьшение количества осадков в отдельных местностях в основном связано с влиянием рельефа. Годовые суммы осадков составляют в среднем 250-350 мм, в горах их количество возрастает до 1200 мм. Территория характеризуется неоднородным распределением осадков – от 550-1200 мм в горной западной части до 250 - 350 мм в равнинной части на северо-востоке. Коэффициент увлажнения в равнинной части составляет 0,5-0,7.

Около 75% осадков выпадает в теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее – в феврале-марте. Общее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в теплый период.

Среднее количество осадков по периодам и максимальное суточное количество осадков (мм)

Таблица 1.1.2.

| Метеостанции | Высота, м БС | Количество осадков за ноябрь-март, мм | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Наблюденный суточный максимум осадков, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таштып | 449 | 85 | 414 | 106 |

Снежный покров

Высота снежного покрова определяется количеством выпавших осадков в зимний период и его плотностью. Снежный покров на равнинной поверхности или в котловинах появляется в конце октября – начале ноября. В Республике Хакасии число дней со снежным покровом колеблется от 120-170 в лесостепной и степной зонах до 260 дней в горных районах, в отдельные годы и до 300 дней. В горных районах высота снежного покрова достигает 1,5 – 2 м. Высота снежного покрова в лесостепных районах 40 – 60 см, в степях 10 – 30 см.

Общее количество осадков, выпадающих в виде снега, составляет 20-25% годовой суммы.

Относительная влажность воздуха

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 60 до 75%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в начале осени (август-сентябрь), самая низкая отмечается в мае.

Опасные явления погоды

Погодные явления, которые ставят под угрозу жизнь человека или наносят значительный экономический ущерб, принято считать опасными. В пределах территории к опасным явлениям погоды относятся туманы, метели, грозы, град.

Метели. Метели наносят значительный ущерб экономике. Особенно много вреда они причиняют железнодорожному транспорту и автотранспорту, образуя большие снежные заносы на линиях железных дорог, нарушая движение транспорта. Ухудшая видимость, метели создают большие затруднения в эксплуатации воздушного транспорта. Значительный ущерб наносят метели и сельскому хозяйству. В районах отгонного животноводства метели часто нарушают нормальный выпас скота. При сильных ветрах и рыхлой структуре снежного покрова происходит перераспределение снега, на оголенных участках происходит более глубокое промерзание почвы.

В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. В защищенных от ветра долинах, на полянах метели наблюдаются реже, чем на открытых местах и склонах, на наветренных склонах – чаще, чем на подветренных.

В предгорьях (Таштып) количество дней с метелью составляет 21 день в году. Наибольшее количество метелей за год наблюдается в горах – до 100 дней с метелью.

В годовом ходе на всей территории наибольшая продолжительность метелей отмечается в декабре и в январе, ослабевая к февралю и вновь увеличиваясь в марте.

Град. Град наносит большой ущерб хозяйственной деятельности. От града страдают главным образом, сельскохозяйственные растения и сады, особенно в период цветения. Град может уничтожить посевы полностью. В районах, где большое значение имеет отгонное животноводство, выпадение крупного града может привести к гибели мелкого скота и птицы.

В предгорных районах число дней с градом за год превышает 2-3.

По климатическим условиям благоприятными территориями для жилищного строительства следует считать открытые ровные места, средние части склонов.

## 1.2. Рельеф и геологическое строение

Рельеф

В пределах территории находятся значительный фрагменты горно-складчатых сооружений Западного Саяна.

Горная система Западного Саяна включает в себя высокие хребты Карлыган, Казыр, Чукчут, Хузук (с наивысшей точкой республики г. Каратош высотой 2930 м), Моныш, Уюк и другие. Основные осевые хребты имеют близширотное простирание. Перпендикулярно к ним ориентированы второстепенные, но почти столь же высокие хребты, разделяющиеся узкими долинами рек. Значительные площади высокогорья заняты выровненными поверхностями с ледниковыми формами рельефа. Поверхности уровня 2000 м характеризуются куполовидными формами рельефа и широким развитием полей потоков и курумов.  Глубина расчленения рельефа достигает 900-1300м.

Геологическое строение

Возрастной диапазон отложений охватывает период от раннего рифея до голоцена включительно.

Рифейская группа начинается отложениями белоиюсской свиты Кузнецкого Алатау сложена базальтоидами.  В основании присутствуют туфопесчаники и прослои кремнистых сланцев и мраморизованных известняков. Мощность свиты не менее 300 м. Здесь же в Июсской  зоне  развиты отложения среднего рифея, представленные вулканогенно-осадочными породами с широким развитием известняков, эффузивов, туфов и кремнистых сланцев. Тюримская и главстранская свиты преимущественно сложены известняками. Общая мощность свиты 4900 м. К нижнему-среднему рифею относятся отложения карбонатно- терригенных и вулканогенных пород джебашской серии Западного Саяна. Отложения метаморфизованы до фации зеленых сланцев. Видимая мощность отложений 7000-8000 м. Верхнерифейские отложения распространены в Июсской и Азыртальской зонах и в пределах Мрасского выступа. Они представлены преимущественно карбонатными отложениями арамонской (300 м), чарыштагской (1800 м) и кабырзинской свит (2800 м), разрез продолжают вулканогенно- карбонатные породы (2500 м).  Завершается разрез толщей известняков мощностью не менее 500 м.

Отложения вендской системы развиты в пределах Июсской и Азыртальской зон и Мрасского выступа. Отложения имеют преимущественно карбонатный состав. Общая мощность более 300 м. Венд-нижнекембрийские образования представлены двумя существенно карбонатными свитами мощностью по 450-550 м. В составе кембрийских отложений наблюдаются существенные различия. В Кузнецком Алатау породы существенно карбонатные, в структурах Западного Саяна преобладают вулканогенные разности.

Ордовикские отложения пользуются существенным распространением в структурах Западного Саяна. Они представлены терригенными отложениями с маломощными прослоями известняков. Их мощность достигает 4500 м. Средне- верхнеордовикские отложения распространены в пределах Центрально-Саянской зоны. Они представлены терригенными осадками, содержащими значительную долю кремнистых сланцев и терригенно-пирокластических пород. Мощность свиты  до 4400 м. Верхнеордовикские отложения развиты в Центрально-Саянской зоне и представлены толщей ритмично слоистых песчаников, алевролитов и аргиллитов.

Силурийские отложения распространены в Центрально- Саянской зоне. Нижняя часть разреза мощностью до 2800 м сложена комплексом карбонатных и терригенно- карбонатных отложений.   Отложения верхнего силура  мощностью от 900 до 5000 м слагают ряд небольших наложенных прогибов. Это терригенно- карбонатные толщи с прослоями эффузивов и туфов.

Отложения четвертичной системы широко представлены на всей территории республики. Отложения эоплейстоцена представлены аллювиальным комплексом шестой надпойменной террасы р. Абакан (высота 120-140 м). Нижнее звено: осадки представлены болотными образованиями озер Алтайское и Березовое (черные илы мощностью до 3-4 м, а также аллювиальный комплекс пятой надпойменной террасы р. Абакан. Высота 100-120м. Среднее звено: ледниковые отложения, приуроченные к выровненным участкам Западного Саяна. В Койбальской степи этому уровню соответствует аллювиальный комплекс четвертой (высотой 60-80 м)  и третьей (высота 35-60 м)  надпойменной террасы мощностью 15-20 м озерно-аллювиальные глины и суглинки мощностью до 5 м, субъаэральные пески, лессовидные суглинки мощностью до 10-15 м. Средние верхние звенья нерасчлененные: комплекс отложений предгорий развит по периферии горных систем Западного Саяна и в меньшей мере – Кузнецкого Алатау. Это отложения конусов выноса со щебнем, они перемежаются с аллювиальными, озерно-аллювиальными и озерными песками, галечниками, глинами, суглинками. Наиболее развиты они в южной части Южно-Минусинской котловины, где их мощность достигает 70м. Верхнее звено: аллювиальные отложения верхнего звена слагают комплекс нижних (до 40 м) террас р. Абакан. В  горных сооружениях  отложения этого уровня сохранены в виде небольших останцев, сложенных галечниками и валунно-галечными отложениями. Мощность отложений до 20 м. Ледниковые и водно-ледниковые отложения широко распространены в высокогорных районах Западного Саяна, в меньшей мере – в  центральных частях Кузнецкого Алатау. Эти отложения выполняют разработанные ледниками горные долины и представлены валун- щебнисто суглинистым материалом. Мощность их до 100м. Верхне-современные звенья: эоловые  отложения позднего плейстоцена и голоцена слагают обширные территории на правобережье р. Абакан и представлены хорошо отсортированными косослоистыми песками. Мощность эоловых песков до 40м. Современное звено. Голоценовые отложения представлены несколькими типами.  Русловый и пойменный аллювий горных рек сложен грубообломочными галечниками и валунно-галечными отложениями. Современный аллювий межгорных котловин представлен песками, супесями, галечниками, суглинками, глинами. Отложения озерных котловин представлены озерными илами, песками, глинами, иногда торфяниками. В засушливых районах широко распространены плохо сортированные суглинисто-щебнистые отложения временных потоков.

## 1.3. Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть Таштыпского района целиком относится к бассейну р.Енисей.

Водный фонд представлен рекой Таштып, которая является одной из основных рек на территории Таштыпского района и является крупным притоком реки Абакан. Река Абакан относится к бассейну р. Енисей.

Таштып — горно-степная река южной части Хакасии, левый приток реки Абакан.

Протекает по территориям Таштыпского и Аскизского районов.

Длина — 136 км, площадь водосбора — 2520 км². Исток в центральной части Абаканского хребта, при слиянии pек Большой Таштып (дл. 40 км) и Малый Таштып (38 км). Устье — в 4,5 км северо-восточнее села Усть-Есь. На протяжении 15 км в нижнем течении имеет общую долину с р. Абакан.

Таштып принимает более 70 притоков, наиболее крупные.: Большая Сея (дл. 35 км), Малая Сея (25 км), Тёя (98 км), Есь (71 км). Лесистость бассейна около 75 %. Режим реки подчиняется общим закономерностям территории. Средний годовой расход воды (гидропост в с. Таштып) составляет 25,3 м3/с. Общее годовое водопотребление не превышает 0,6 млн м3.

Таблица 1.3.1. Характеристика речного стока

| Река, местоположение водпоста | Площадь водосбора (км2) | Средне-годовой расход воды (м3/с) | Характерные расходы (м3/с) | Годовая ампли-туда уровня, (см) | Средне-годовой модуль стока (л/с*км2) | Миним. среднегодовой модуль стока (л/с*км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | по водпосту |  | наиболь-ший | наимень-ший |  |  |  |
| Бассейн р.Абакан |
| р.Таштып, с.Таштып | 2300 | 1940 | 25,3 | 307 | 2,72 | 158 | 13,0 | 1,40 |

Уровенный режим. Для всех рек характерно резкое повышение уровней весной. Половодье начинается в апреле-мае и длится 7-10 дней. Подъем уровней на реках горного района составляет около 30 дней, в лесостепной зоне 15-20 дней, спад соответственно 40 и 40-60 дней, прерывается подъемами от дождевых паводков.

В период половодья высота подъема уровня в горных районах 1,5-3 м, в многоводные годы 2,5-4 м. Вода заливает всю пойму. Меженный период длится с июля по сентябрь, нарушаемый прохождением дождевых паводков.

Низшие летние уровни наблюдаются в августе-сентябре, амплитуда колебаний составляет 0,3-1,5 м. Низшие зимние уровни приходятся на ноябрь, они на 5-10 см (на горных реках) и на 5-20 см (на реках лесостепной зоны) выше низших летних.

Годовой сток. Разнообразные физико-географические и климатические условия территории обуславливают и разнообразие распределения стока, который в течение  года весьма изменчив.

Наибольшей величины сток достигает в весенне-летний период за счет таяния снегов и дождевых вод, а наименьший – в зимний период.

Температурный режим. На температуру воды рек оказывает влияние высота, широта местности, уклон рек и соотношение источников питания.

Годовой ход температуры воды рек в общих чертах повторяет ход температуры воздуха. Средняя месячная температура воды уменьшается по мере возрастания высоты местности.

Наиболее интенсивный нагрев воды происходит в июне, максимум наступает в июле. Для горных рек температура воды в июле невелика.

Продолжительность купального сезона на реках со среднесуточной температурой воды выше 17 º невелика и составляет не более 30 дней.

Ледовый режим начинается с появлением первых ледяных образований (заберегов, сала) в конце октября, а с ранними холодами и в начале октября. Через 1-2 после появления ледовых образований наступает осенний ледоход, который продолжается от 5 до 36 дней.

Ледостав наступает в конце октября – начале ноября. Горные реки замерзают в ноябре-декабре. Средняя продолжительность его на горных реках 126-141 день, на реках лесостепной зоны 151-169 дней. Толщина льда зависит от суровости зимы и влияния местных факторов. Средняя максимальная толщина льда на реках колеблется от 40 до 100 см, наибольшая толщина льда достигает 130-160 см.

Вскрытие рек происходит во 2-3 декадах апреля. Разрушение ледяного покрова сопровождается ледоходом, продолжительностью от 1 до 7 дней. Полностью реки освобождаются от льда  в конце апреля, начале мая. На малых реках в некоторые годы ледохода не бывает, лед тает на месте.

## 1.4. Инженерно-строительные условия

Инженерно-геологическая характеристика

Горный регион Западного Саяна отличается крайне сложными инженерно-геологическими условиями: расчлененным рельефом, наличием карстующихся карбонатных пород, широким развитием опасных геологических процессов, в том числе многолетней мерзлоты.

В горных условиях определяющим фактором служит сложный рельеф и проблема выбора площадок под застройку. Относительно благоприятные площадки выделяются в пределах долин, но сложный русловой режим горных рек делает это положение опасным. При расположении площадки на склонах  возникает необходимость учитывать возможность обвалов и оползней, в том числе оползание склонов, которое может быть вызвано хозяйственной деятельностью. В предгорных условиях Хакасии большинство населенных пунктов расположено в ложбинах рельефа. Здесь также важен фактор динамики склоновых отложений, опасны паводки, возникающие во время таяния снегов в горах. В отдельных случаях форма рельефа естественным образом ограничивает территорию поселения. В связи с этим может возникнуть проблема  дальнейшего развития населенных пунктов. Населенные ложбины рельефа, как правило, обращены к реке, коренной склон чаще всего перекрыт галечником,  ложбины имеют уклон в сторону реки. Соответственно, все неперехваченные стоки направляются в реку. Этот факт необходимо учитывать при застройке прилегающей территории.

При выборе площадок условно благоприятными для застройки могут быть равнинные территории развития аллювиальных, ледниковых и водноледниковых отложений низких надпойменных террас. Ограниченно благоприятными – территории развития коренных пород, перекрытых маломощным чехлом рыхлых элювиально- делювиальных отложений и бывшие мелиорированные земли. Причиной ограничений является то, что среди коренных пород достаточно распространены карстоопасные толщи, кроме того, коренные породы нередко разбиты сетью тектонических нарушений, проявленных в виде обводненных зон трещиноватости.  При маломощном и высокопроницаемом чехле покровных отложений все неоднородности строения коренных пород могут сказываться на застройке.

В качестве неблагоприятных для застройки - районы расчлененного горного рельефа и территории развития эоловых песков. Современная пойма Абакана неблагоприятна для застройки по ряду причин: по причине вероятного затопления и подтопления, а также развития речной эрозии: река Абакан интенсивно меняет положение русла. Кроме того, аллювий современной поймы Абакана обладает повышенной водопроницаемостью, что делает использование этих земель особо ответственным в отношении разного рода стоков. Эти территории могут быть использованы для рекреационных целей.

Характеристика подстилающих грунтов

Следует отметить, что с инженерно-геологической точки зрения в зоне активного влияния инженерных сооружений и коммуникаций будут находиться различные по возрасту и генезису породы, преимущественно четвертичные долинные комплексы, а также  элювиально-делювиальные отложения. Ниже приводится общая характеристика грунтов:

- Элювиальные грунты - продукты непосредственного разрушения горных пород на месте. Диагностическим признаком элювиальных образований является постепенный переход вниз по разрезу в неизменные коренные породы.  Целиком элювием сложены коры выветривания, чем они мощнее, тем полнее в их разрезе проявлена вертикальная зональность. В разрезе элювиальных образований отмечаются крупнообломочные, песчанистые и глинистые грунты. По петрографическому составу крупнообломочные грунты мало отличаются от коренной породы, но прочностные характеристики элювия значительно хуже.

- Элювиальные глинистые грунты характеризуются гнездовой, карманной, плащеобразной формой залегания. Горизонтальное протяжение таких тел изменчивое, часто прерывистое. Мощность колеблется от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров. Слоистость наблюдается редко. Она обычно связана с реликтами слоистости материнских пород. Растительные остатки встречаются крайне редко. Элювиальные глины характеризуются различной пластичностью, наиболее пластичные разности формируются при разложении осадочных глинистых и основных магматических пород. При разложении кислых пород образуются слабопластичные каолиновые глины. Прочность элювиальных глинистых образований в несколько раз ниже, чем у коренных пород.

- Обвальные и осыпные отложения.  Различают пять генетических типов склоновых отложений: обвальные, осыпные, оползневые, солифлюкционные и делювиальные. Делювий образуется в результате смыва материала со склонов водами временного стока. Обвальные отложения возникают в результате катастрофического обрушения склонов и представляют собой большие массы не сортированного материала местных пород, отличающегося ограниченностью распространения и веерной в плане формой. Осыпные отложения представляют собой скопления глыб, щебня и дресвы. Процесс осыпания постепенный, не катастрофический. Отдельные осыпи формируют конусы осыпания или сомкнутые шлейфы, присоединенные к нижним частям склонов. Для древних осыпных отложений  карбонатных пород  возможна цементация осадков в плотные брекчии. Для осыпных отложений характерна обратная сортировка: в вершине осыпи преобладает мелкий щебенчатый материал, а к периферии растет  число крупных глыб. В верхних частях разреза этот материал, как правило, имеет рыхлое сложение, лишен заполнителя и характеризуется очень высокой водопроницаемостью. В длительно формирующихся осыпях возможно формирование слоистости с углами естественного откоса 30-33 градуса для песков и 45-60 градусов для глыбово- щебенчатого материала. При переходе к равнинному рельефу осыпные отложения встречаются реже.

- Оползневые отложения формируются в результате скольжения горных пород склона по поверхности смещения, возникающей внутри массива. Иногда оползни сопровождаются обвалами, но чаще процесс идет в виде продолжающихся подвижек, растягивающихся на длительное время. Выделяются оползни блоков и оползни потоков. В строении оползней блоков выделяются несколько ступенчато расположенных блоков, сместившихся вниз по склону. При движении оползней- потоков горные породы разрушаются, превращаясь в насыщенную водой брекчиевидную массу и формируя новый тип осадков.

- Солифлюкционные отложения. Образуются в процессе вязкопластичного течения вниз по склону переувлажненного поверхностного слоя грунта. Солифлюкция активна в условиях затяжных ливневых дождей и при близком залегании к поверхности многолетнемерзлых пород, над которыми существует слой сезонного протаивания. Она не развивается в аридных условиях. Солифлюкционные отложения могут быть представлены как тонкодисперсными суглинками и глинами, так и щебнем и каменными глыбами, что обусловлено различными механизмами накопления солюфлюкционных отложений. Это могут быть быстрые сплывы разжиженной грунтовой массы, часто изливающейся через разрывы дерна, а может быть медленное вязкое течение переувлажненного грунта,  образующего псевдонатечные террасы. Такие террасы не образуются на склонах круче 20-30 градусов. К процессам солифлюкции относится также крип – медленное сползание частиц грунта при сезонном промерзании оттаивании и курумы- каменные реки, медленно перемещающиеся по склонам. Общими признаками является наличие текстур течения и отсутствие сортировки материала. В Хакасии явление  солифлюкции широко распространено.  При выборе территории застройки важно оценить наличие в грунте и на поверхности текстур течения и смятия, что может свидетельствовать о подвижности грунтов. Важно также оценить  наличие таких массивов и на прилегающих территориях.

- Делювиальные отложения. Образуются в результате сноса рыхлого материала со склонов водами временных потоков. В пределах склона выделяется три зоны развития процесса. Смыв проявляется там, где нет сплошного растительного покрова. Наиболее благоприятна для него зона степей, в которых растительный покров склонов изрежен. Петрографический состав этих отложений соответствует вышележащим коренным породам. Делювиальные образования обнаруживают слабую сортировку и отличаются изменчивостью состава. Среди них часто можно встретить суглинки, в том числе и лессовидные и глины. Нередко они содержат прослои песка, щебень и более крупные обломки пород. В засушливых областях делювий в той или иной мере засолен и водонеустойчив. Содержит кристаллы гипса. Физико-механические свойства связных делювиальных грунтов сильно изменяются в зависимости от состава, но в целом показатели у них невысокие. Так пористость нередко превышает 50%, во влажном состоянии относительная осадка может достигать 20%. Делювиальные грунты, как правило, быстро размокают в воде. Многие пылеватые разности являются просадочными. Устойчивость на сдвиг колеблется в больших пределах, но всегда зависит от состояния породы. В некоторых глинистых разностях угол сдвига может достигать 45 градусов. Водопроницаемость благодаря существенно глинистому составу обычно не велика. В инженерно-геологическом отношении важна общая  склонность делювия к движению вниз по склону, связанная с его глинистым составом. Искусственная подрезка толщи, особенно в нижней части склона, нередко вызывает подвижки оползневого характера. Такая подрезка возможна при открытии котлована под здание или при строительстве дороги. При этом поверхность скольжения может проходить как внутри делювиальной толщи, так и по контакту с подстилающей коренной породой. Развитию оползней способствует увлажнение отложений подземными или поверхностными водами. Движение глинистого делювия по поверхности  глинистых пород может происходить при очень малых углах наклона (несколько градусов.). Борьба с движением осложняется слабой водопроницаемостью толщ и неэффективностью дренажных устройств. Делювиальные пески по своим инженерно- геологическим особенностям близки к элювиальным, но иногда в разрезе прослеживается сортировка материала и соответственно происходит изменение фильтрационных, деформационных  и прочностных свойств.

- Пролювиальные отложения – отложения временных русловых потоков, формирующиеся у выхода их на равнину. Эти отложения формируют конусы выноса с первичным наклоном в 5-10 градусов в вершинах конусов. Мощность накоплений  иногда достигает сотен метров с четкой продольной зональностью от грубообломочной до лессовой. Крупнообломочные грунты характеризуются слабой сортировкой. В них наряду с крупными валунами, галечником и гравием содержится песчаный, пылеватый и глинистый материал, заполняющий промежутки между крупными обломками. Общая пористость таких грунтов может быть очень низкой (15-20%). Уплотнению способствует длительное просыхание образований с  возможной цементацией обломков. В отличие от промытых аллювиальных отложений в засушливом климате пролювий может содержать воднорастворимые соли. Пролювиальные пески характеризуются некоторой сортировкой материала. Для их разрезов характерно переслаивание песков различного гранулометрического состава. Пески часто формируют прослои и линзы в толще крупнообломочного материала. Связные грунты представлены глинистыми и лессовидными разностями. Глины часто формируют прослои и линзы в толще грубообломочных пород. Глины часто полиминеральные  с включением обломков пород различной величины.  Лессовые грунты широко развиты среди пролювиальных отложений. Их мощность составляет десятки метров. Просадочные свойства проявляются как при действии природной, так и дополнительной нагрузки.

- Аллювиальные отложения образуются водными потоками. Аллювиальные крупнообломочные грунты распространены в долинах горных рек. Иногда они содержат песчаный заполнитель. Глинистые и органогенные отложения среди них отсутствуют. Грубообломочный состав определяет высокую водопроницаемость толщ, их несжимаемость под нагрузкой и высокое сопротивление сдвигу. Общей особенностью русловых песков является уменьшение  размера зерен вниз по течению и повышение их однородности. В разрезе характерна косая слоистость. Пески пристрежневой фации отличаются более крупным гранулометрическим составом. По минеральному составу пески преимущественно кварцевые. Неустойчивые минералы содержатся в них в незначительных количествах. Невысокая дисперсность, хорошая сортированность и окатанность  обуславливают значительную водопроницаемость русловых песков, причем водопроницаемость в горизонтальном направлении выше, чем в вертикальном. В пойменной и старичной фации аллювия пески играют подчиненную роль. Они залегают в виде линз в толще суглинистых пород. Пески пойменной и старичной фации содержат примесь глинистого или органогенного материала и характеризуются меньшей водопроницаемостью и большей сжимаемостью. Часто в разрезах пойменного аллювия наблюдаются погребенные почвы или горизонты, обогащенные органическим материалом, что повышает гидрофильность, влажность, набухаемость, сжимаемость и снижает сопротивление сдвигу аллювиальных глинистых толщ. Для отложений стариц, в отличие от остальной части поймы, характерно высокое водонасыщение. В этих условиях старичные грунты приобретают коллоидные свойства, обуславливающие их пластичное состояние и низкие показатели сопротивления сжатию и сдвигу. При этом общая водопроницаемость таких грунтов, несмотря на высокую общую пористость, очень небольшая, вследствие чего процесс осадки сооружений, выстроенных на старичных грунтах протекает медленно и долго. Высокая сжимаемость и низкое сопротивление сдвигу старичных глин не позволяет рекомендовать их в качестве оснований для тяжелых и сложных сооружений.  Глинистые и суглинистые грунты пойменных фаций аллювия  обладают более благоприятными инженерно- геологическими особенностями. Наиболее высокие показатели характерны для  глинистых образований пойменной фации  в особенности в пределах высоких террас. Современные пойменные образования имеют более низкие прочностные характеристики. Водопроницаемость пойменных глинистых грунтов мала. В разрезе надпойменных террас возможно развитие лессовидных суглинков, которые обладают просадочными свойствами.

Опасные экзогенные геологические процессы

Территория подвержена действию многочисленных опасных природных процессов. Ведущим фактором является высокая неотектоническая активность территории и связанная с ней сейсмичность. В горных районах и предгорьях отмечаются сели, лавины, оползни, наледеобразование. Развиты процессы речной и овражной эрозии, переработки берегов водохранилищ. Особое место занимают процессы затопления и подтопления.

Перечень экзогенных геологических процессов.

Таблица 1.5.1.

| Населенные пункты | Речная бере-говая эрозия | Подтопление | Оползни | Наледеобразование | Переработка берега | Сели | Обвалы | Овражная эрозия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таштыпский район |
| Таштып | + | + |  |  |  |  |  |  |

Наибольший ущерб отмечается от воздействия подтопления и затопления,  наледеобразования. Интенсивность воздействия природных процессов определяется своеобразием природных условий района. Так для равнинных участков крупных рек характерно наличие широкой, низкой, ежегодно затопляемой поймы. Поверхность поймы, сложенная легко размываемыми грунтами (песок, супесь), под которыми залегают крупные галечники, при затоплении в периоды половодий и паводков на глубину 0,5 м и более начинает размываться и переформировывать протоки. Возможности их углубления ограничены, поскольку в нижних слоях пойменных отложений лежит крупная галька. Поэтому на пойме, возникает сложная система неустойчивых протоков с относительно короткими циклами развития меандрирующих излучин, прекращающимися вследствие образования спрямляющего протока. За одно половодье протоки могут резко изменять свои плановые очертания, полностью исчезать, или появляться. Своевременный учет природных условия при освоении территории позволит избежать опасных последствий.

Сейсмичность.

По данным сейсмического районирования территория расположена в зоне опасности 7-8-9 бальных землетрясений. (Карты ОСР-97). Наиболее интенсивно сейсмическая активность проявляется в зонах сочленения и в периферийных участках геологических структур, в зонах дифференцированных тектонических движений. Большое влияние на интенсивность землетрясений оказывают местные инженерно-геологические условия. Условия строительства  сооружений в сейсмически активных районах регламентируются особыми нормами и правилами (СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах).

Помимо собственного воздействия на геологическую среду. Сейсмичность усиливает другие опасные процессы, такие как  разрушение берегов водохранилищ,  обвалы и оползни. В связи с этим на территории необходимо развитие сети мониторинга геологической среды с разработкой и подготовкой системы  защитных мероприятий с учетом сейсмичности при застройке территории.

Подтопление и затопление территории

Подтопление территорий – комплексный процесс, проявляющийся под воздействием техногенных и, частично, естественных факторов, при котором в результате нарушения водного баланса территории происходит повышение уровня подземных вод, достигающее критических значений, требующих применения защитных мероприятий. К подтопленным территориям населенных пунктов относят такие, на которых уровень подземных вод расположен на глубине менее чем в 2,5 м от поверхности земли. На территориях зеленых насаждений в соответствии с санитарными нормами допускается повышение уровня грунтовых вод до 1 м от поверхности. Устойчивая во времени тенденция к подтоплению приводит к заболачиванию местности и появлению новых водоемов (периодических или постоянных), обводнению заглубленных сооружений (подвалов, погребов, инженерных коммуникаций, оснований и фундаментов зданий и др.). При подтоплении снижается несущая способность пород основания сооружений, ослабляется материал фундаментов, разрушаются трубопроводы тепло- и водоснабжения, канализации, кабели энергоснабжения и линий связи, подземные воды загрязняются в результате утечек из канализации. На подтопленных территориях возрастает влажность почв, изменяется состав их поглощенного комплекса, что, в свою очередь, приводит к изменению продуктивности земель и смене биоценозов. Подтопление даже на пологих склонах провоцирует развитие оползневых процессов. Подтопление ведет к повышению сейсмичности застроенных территорий на 1–2 балла.

Основными техногенными причинами развития подтопления подземными водами являются:

- изменение естественных условий поверхностного стока с территории в результате преобразования рельефа при застройке промышленных и жилых зон;

- недостаточное развитие сети ливневой канализации или ее плохое состояние, а также ее полное отсутствие в небольших населенных пунктах;

- развитие и эксплуатация сетей водоснабжения без соответствующего развития системы водоотведения (канализации, характерно для районов малоэтажной застройки);

- нормативные и сверхнормативные утечки из сетей водопровода, теплосетей и канализации.

К естественным причинам подтопления подземными водами относится изменение водного режима и баланса территории вследствие общего увлажнения климата или существенного превышения нормы атмосферных осадков в течение нескольких лет или даже месяцев, что приводит также к увеличению величины питания подземных вод, и, соответственно, к подъему уровня до критических отметок.

Вредное воздействие вод на территории проявляется, в основном, в виде подтопления населённых пунктов и объектов экономики подземными водами, их затоплению поверхностными и склоновыми водами во время паводков и ливневых дождей, а также в зимнее время наледями.

Средняя общая продолжительность весеннего половодья составляет 2,5 - 3 месяца, средний срок окончания - первая половина июня. Половодье обычно проходит в две волны: первая волна – в период таяния снега в степной зоне (третья декада марта – первая декада апреля); вторая волна, в период таяния снега в горно-таёжной местности (третья декада апреля – первая декада июня).

Летне-осенние паводки формируются затяжными дождями и дождями ливневого характера, расход воды и соответственно уровни воды на некоторых реках в этот период бывают выше, чем весной. Угрозе затопления во время летних паводков подвержены ряд населённых пунктов Таштыпского района.

Общий анализ природно-климатической обстановки, учащающееся в последние годы количество аномальных природных явлений не дают оснований надеяться на значительное улучшение ситуации в ближайшем будущем.

## 1.5. Минеральные ресурсы

Краткая характеристика месторождений и проявлений

Абаканское железорудное месторождение – расположено на СВ отрогах Западного Саяна, в непосредственной близости от г. Абаза и в 150 км ЮЗ г. Абакана. Входит в состав Анзасско-Абаканского железнорудного района. Известно с 1865 г. С 1867 г. по 1923 г. на базе его руд работал Абаканский железоделательный завод, которым переработано 167 тыс. т руды с содержанием железа 56,1 %. Геологоразведочные работы проводились в период с 1930 по 1978 г. Месторождение контактово-метасоматическое, скарновое. Длина рудной зоны 1,3 км при ширине до 220 м у поверхности и до 400-500 м на глубине. В пределах зоны выявлено 4  крутопадающих рудных тела (Главное, III, IV, V), залегающих согласно с напластованием вмещающих пород, которые расчленены многочисленными разрывными нарушениями с амплитудой перемещений до 50 м. Протяженность рудных тел по простиранию 550-1000 м, по падению 430-1150 м при мощности 14-60 м. Рудные тела Главное и III составляют верхний этаж месторождения, а IV и V – нижний этаж. Руды легкообогатимые, в основном магнетитовые. Обогащаются методом сухой магнитной сепарации с получением промпродукта (первичного концентрата) с содержанием Fe 46 %. С 1957 г. месторождение разрабатывалось до глубины 60-140 м открытым способом, с 1962 г. разрабатывается подземным способом. По состоянию на 01.01.2003 г. Государственным балансом РФ по месторождению учтено 117,3 млн. т запасов по категориям А+В+С1 и 8,7 млн. т по категории С2. В рудах месторождения в промышленных концентрациях присутствует кобальт.

Хараджульское медно-кобальтовое месторождение – расположено в 7 км севернее г. Абаза, в 15 км ЮВ с. Таштып. Входит в состав Хараджульско-Бутрахтинского медно-кобальтового рудного узла. Известно с конца XIX века. Выявлено по следам «чудских копей». Впервые описано  П.К.Яворским в 1984 г.  В 1918 г. более детально описано  М.А.Усовым. Геологоразведочные проводились в 1951-1956 гг. Представлено 2 рудными зонами (Превая и Северная), в пределах которых выделено 28 рудных тел жилообразной формы, повторяющих форму вмещающих кератофиров. Размеры рудных тел: по простиранию 105-1500 м, по падению – 16-340 м (средняя 120 м), при мощности от 1,4 м до 19 м. Зона окисления развита до глубины 150 м (средняя 30-90 м). Главные рудные минералы: джулукулит, халькопирит, тенантит, пирит, малахит, азурит. Содержание полезных компонентов в сульфидных рудах: медь – от 0,7 % до 21 % (среднее 0,75 %), кобальт – от 0,03 % до 0,5 % (среднее 0,08 %), сурьма – от 0,1 % до 1,0 %, мышьяк – 0,72 %, никель – от 0,031 % до 0,23 %, серебро – 17,4 г/т, золото – 0,5 г/т. Руды труднообогатимые, но могут быть переработаны пиро- и гидрометаллургической переработкой руд. Суммарные запасы категорий С1+ С2 составляют: руды – 4874 тыс. т., меди – 33,6 тыс.т., кобальта – 3700 т.

## Часть 2. Градостроительная оценка района и сельского совета

## 2.1.Ситуационные факторы

Таштыпский район был образован 25 мая 1925 года в составе Хакасского округа, вошедшего в свою очередь,  в состав Сибирского края. В соответствие с Законом РХ «Об образовании муниципального образования Таштыпский район и установление его границ» от 26.09.2002 года на территории района образовалось два муниципальных образования: МО Таштыпский район и МО г.Абаза. В состав первого, в качестве территориальных управлений АМО вошли девять сельских Советов: Анчулский, Арбатский, Бутрахтинский, Большесейский, Большеонский, Имекский, Матурский, Нижнесирский и Таштыпский.

С 01.01.2010 г. по административному делению вся территория района состоит из 8 муниципальных образований, наделенных статусом сельских поселений (сельсоветов), и межселенной территории. На территории района расположено 32 населенных пункта.

Муниципальное образование Таштыпский район находится в подтаежной и таежной зоне Западных Саян. Таштыпский район с центром в селе Таштып (старейшее поселение Хакасии, 1768 г.) - уникальная кладовая полезных ископаемых.

Муниципальное образование Таштыпский район находится в южной части Республики Хакасия и граничит с Республикой Тыва, Кемеровской областью, Республикой Алтай, Красноярским краем, Аскизким и Бейскими районами Республики Хакасия.

Общая территория района составляет 19989,89 км2, в том числе земли сельскохозяйственного назначения – 632,36 км2, лесного фонда – 16832,46км2, водного фонда – 15,81 км2, земли промышленности и иного спецназначения 13,88 км2, сельских поселений 43,67 км2, земли особо охраняемых территорий – 2402,84 км2.

По территории Таштыпского района проходят дороги местного значения: Имек-Харой, Усть-Чуль-Верхняя Тея, регионального значения - Абакан - Ак-Довурак.  Расстояние от райцентра до Абакана 154 километра.

Муниципальное образование Таштыпский сельсовет образовано 2006 году. Территория Таштыпского сельсовета расположена в северной части района.

С северной стороны граничит с территорией МО Имекский сельсовет, с восточной и южной стороны – с территорией МО Арбатский сельсовет, с юго-восточной стороны – с МО г.Абаза, с западной стороны – с территориями Большесейского и Нижнесирского сельсоветов. Южная граница проходит по руслу реки Абакан. По территории сельсовета протекает река Таштып, на которой расположено село Таштып.

Село Таштып – административный центр Тыштыпского района, единственный населенный пункт в Таштыпском сельсовете.

Село Таштып расположено на пересечении важнейших транспортных магистралей.

По территории Таштыпского сельсовета проходит одна из важнейших осей Республики Хакасия автодорога регионального значения А161 «Абакан – Ак-Довурак», с.Таштып расположено в 156 км на юго-запад от г.Абакана. Автодорога Абакан – Ак-Довурак соединяет Абакан с западными районами Республики Тыва, трасса проходит с северо-востока на юго-запад в южной части республики, соединяя города Абакан, Абаза, а также Усть-Абаканский, Аскизский и Таштыпский районы Хакасии.  Из дорог межмуниципального значения следует выделить дорогу «Таштып - Верхняя Сея - Матур».

В 22 км на юго-восток от с.Таштып находится город Абаза. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Абаза 32 км.

## 2.2. Комплексная оценка территории.

Объектом комплексной оценки явилась вся территория в границах МО Таштыпский сельсовет.

Комплексная оценка, являясь важным элементом анализа территории, определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- природоохранной деятельности;

- лесного хозяйства

Главная задача комплексной оценки территории – показать, в первую очередь, определенные ограничения для градостроительной деятельности, а во вторую очередь – определить степень благоприятности участков территории муниципального образования, для развития основных видов хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка территории является основой для определения функционального зонирования территории.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями сельского совета в целом, экономико-географическим положением, его хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

Для каждого вида использования территориальных ресурсов была сделана оценка природных и планировочных условий, в результате которой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка  проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- транспортной  обеспеченности территории;

- планировочных условий;

- системы расселения;

- степени хозяйственной освоенности территории.

При оценке территории учитывались: уклоны, затопление и подтопление территории, благоприятный и неблагоприятный рельеф, доступность автомобильного и железнодорожного транспорта и т.д. По результатам комплексной оценки по всем вышеперечисленным факторам были выявлены территории (зоны) различного функционального назначения.

К территории для развития сельского хозяйства отнесены земли сельскохозяйственного назначения независимо от их сегодняшнего состояния. Эта зона проектом оценивается как потенциал для развития сельского хозяйства.

В результате изучения и оценки  качественного состояния  земли с позиции  интересов  ведения сельского хозяйства выделены следующие  их категории:

- благоприятные

- ограниченно-благоприятные

В соответствии с этим делением была выбрана территория перспективного развития сельского хозяйства.

Удобное экономико-географическое положение, наличие свободных земель и развитая инфраструктура создают благоприятную базу для развития  и возобновления сельскохозяйственной деятельности. Предусматривается значительное развитие промышленного строительства.

На территории сельсовета выделены площадки для развития малых производственных предприятий. Проектом предлагается разместить площадки на территории населенного пункта, а также на территориях сельскохозяйственной деятельности.

Результаты комплексной оценки отражены на  листе  «Карта - схема комплексной оценки территории», листе  «Карта - схема  планировочной организации территории  (проектный план)».

Оценка территории для рекреации и туризма

Рекреационные ресурсы – это объекты природного и антропогенного происхождения, которые можно использовать в рекреационных целях.

В целом территория сельсовета благоприятна для массового отдыха и туризма. На территории существуют детский оздоровительный лагерь, базы отдыха. Перспективна организация познавательного туризма, спортивно-оздоровительного, горнолыжного туризма, строительство баз отдыха, гостиницы.

Проектом Схемы территориального планирования Таштыпского района выделена территория, благоприятная для развития туризма на территории Таштыпского сельсовета – 1,42 тыс.га (Таштыпская рекреационная зона).

Часть 3.  Характеристика современного состояния и условия развития Таштыпского сельсовета.

## 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании Таштыпский сельсовет

Таштыпский район – один из районов Республики Хакасии, на который приходится 32,5% территории и 2,9% численности населения. Плотность населения – 0,8 человека на кв.км.

Муниципальное  образование Таштыпский  сельсовет было образовано в 2006 году. Площадь, занимаемая сельсоветом, составляет  30,2 тыс.га, в т.ч. в границах с.Таштып 2,2 тыс.га.

Численность  населения  муниципального  образования Таштыпский  сельсовет на 01.01.2011 г. составляла 6426 человек (38% от общей численности населения района). В Таштыпском сельсовете самая высокая плотность населения среди всех сельсоветов района – 21 человек на 1 км2 территории.

Муниципальное  образование  включает один населенный  пункт – село Таштып. Село Таштып является районным центром муниципального образования Таштыпский район.

Село Таштып основано в XVIII веке, на берегах реки Таштып. Вначале это был казачий караульный пост, служивший опорным пунктом защиты от набегов джунгар, кроме того, он был аванпостом русской христианской культуры среди хакасов. В начале XIX века караульный пост переименован в казачью станицу. В конце XIX — начале XX веков сюда прибыло немало крестьян-переселенцев из центральных губерний России. Статус районного центра Таштып приобрел в 1924 году и является таковым до настоящего времени.

Село Таштып расположено на левом и правом берегах р.Таштып в предгорье Саян. По физико-географическому районированию с.Таштып относится к Приабаканскому предгорному району. Почвенный покров представлен южным черноземом. Климат резко-континентальный. Водный фонд представлен рекой Таштып, протяженность на территории сельсовета 15 км.

Структура экономики Таштыпа характеризуется сельскохозяйственным производством, торговлей, транспортом, общественным питанием. По состоянию на 1 января 2011 года в статреестре по с.Таштып учтено 58 предприятий и организаций разных форм собственности, 132 индивидуальных предпринимателей.

Сельское хозяйство в муниципальном образовании Таштыпский сельсовет представляет ООО «Нива» (крупнейшее в районе), крестьянско-фермерские хозяйства.

В южной части сельсовета ОАО «Евразруда» ведет деятельность по добыче железной руды.

Основное богатство Таштыпского района – лесной фонд.  Охрану и восстановление лесов на территории Таштыпского сельсовета ведет Таштыпское участковое лесничество. Предприятия лесопромышленного комплекса: АУ РХ «Таштыплессервис», Межлесхоз «Таежный».

Силами Таштыпского ДРСУ осуществляется круглосуточное обслуживание сети дорог района, обеспечивающее регулярное движение автотранспорта.

Основные направления развития промышленности сельсовета: добыча полезных ископаемых, производство строительных материалов, лесопереработка и пищевая промышленность.

Сельское хозяйство должно в перспективе развиваться в направлении углубления специализации на мясном, молочно-мясном скотоводстве, зерноводстве и овощеводстве. Развитие сельского хозяйство намечается в масштабах, позволяющих максимально обеспечить потребность растущего населения в основных продуктах питания и сырьем пищевую промышленность.

На территории сельсовета достаточно свободных площадок для строительства с благоприятными инженерно-строительными условиями. Таким образом, территориальные ресурсы для строительства являются одним их факторов, регулирующих масштабы развития с.Таштып.

В настоящее время деловой центр с.Таштып представлен кирпичными двухэтажными зданиями. В селе сохранились постройки конца XIX–начала XX вв. в кирпичном исполнении. Жилая застройка представлена преимущественно одноэтажными одно- и двухквартирными жилыми домами в деревянном исполнении.

Уровень жизни в с.Таштып выше, чем в среднем по Таштыпскому району. Средняя обеспеченность жилищным фондом – 17 м2 на одного жителя (в среднем по Таштыпскому району – 14,4 м2/чел.). Уровень обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания удовлетворительный, в сельсовете не хватает детских садов, спортивных объектов, магазинов,  предприятий бытового обслуживания населения, учреждений общественного питания.

Основными социально-экономическими и градостроительными проблемами развития сельсовета являются:

- разрозненный облик застройки села Таштып, отсутствие четкой планировочной структуры;

- наличие болотистых местностей, препятствующих развития жилищного строительства на этих территориях;

- неравномерная обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания жителей правого и левого берегов с.Таштып.

## 3.2. Жилищный фонд

По данным Паспорта муниципального образования Таштыпский сельсовет, жилищный фонд на 01.01.2011 г. составлял 109,2 тым.м2 общей площади квартир. В течение 2009-2010гг. общая площадь жилищного фонда МО Таштыпский сельсовет увеличилась на 0,7 %.

Обеспеченность жилищным фондом 17,0 м2/чел.

Характеристика жилищного фонда на 01.01.2011 г.

Таблица № 3.2.1

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 109,20 | 100,0 |
| 1 | Распределение по формам собственности: |  |  |  |
|  | -государственный | тыс.м2 | - | - |
|  | -муниципальный | тыс.м2 | 10,1 | 9,2 |
|  | -частный жилищный фонд | тыс.м2 | 99,1 | 90,8 |
| 2 | Распределение по типу помещений: |  |  |  |
|  | - индивидуально-определенные здания | тыс.м2 | 65,3 | 59,8 |
|  | - многоквартирные жилые дома | тыс.м2 | 43,9 | 40,2 |
| 3 | Распределение по материалу стен: |  |  |  |
|  | -каменные, кирпичные | тыс.м2 | 50,82 | 46,5 |
|  | -панельные | тыс.м2 | 4,74 | 4,3 |
|  | -деревянные | тыс.м2 | 53,64 | 49,1 |
| 4 | Распределение по проценту износа: |  |  |  |
|  | - до 30% | тыс.м2 | 10,9 | 10,0 |
|  | - от 30% до 65% | тыс.м2 | 97,0 | 88,8 |
|  | в т.ч. 51-65% | тыс.м2 | 53,3 | 48,8 |
|  | - свыше 65% | тыс.м2 | 1,3 | 1,2 |
|  | в т.ч. площадь ветхих и аварийных жилых помещений | тыс.м2 | 1,3 | 1,2 |
| 5 | Средняя обеспеченность населения жильем | м2/чел. | 17,0 | - |

Существующий жилой фонд представлен, в основном, индивидуальными одноэтажными деревянными домами без инженерного оборудования, большая часть которых не имеет капитального фундамента и к расчетному сроку в эксплуатацию пригодна не будет.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО Таштыпский сельсовет в 2010 г. составляла 1344 м2, или 1,2 % от общей площади жилищного фонда.

В последние годы жилищное строительство ведется, главным образом, частными застройщиками, поэтому возрастает доля частного деревянного жилищного фонда в виде индивидуально-определенных зданий.

Ввод в действие жилых домов в МО Таштыпский сельсовет в 2008 – 2010 гг.

Таблица № 3.2.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008г | 2009г | 2010г | Темп роста, 2009/ 2010 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введено в действие жилых домов | м2 общ. площ. | 3147 | 1180 | 1244 | 105,4 |
| 2 | Ввод на 1000 человек населения | м2 общ. площ. | 507 | 186 | 194 | 104,3 |

На территории сельсовета действуют муниципальная целевая программа «Жилье каждой семье» на 2011-2013 годы, предусматривающая финансовую поддержку населения в строительстве (приобретении) жилья.

Водоснабжение осуществляется от 6 водозаборов. Теплоснабжение жилых домов осуществляется от местных источников тепла печей и котлов, и 5 котельных.

Характеристика благоустроенности жилищного фонда

Таблица № 3.2.3

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |
| 1 | водопроводом | тыс.м2 | 21,2 | 19,4 |
| 2 | центральным отоплением | тыс.м2 | 19,4 | 17,8 |
| 3 | горячим водоснабжением | тыс.м2 | 19,4 | 17,8 |
| 4 | водоотведением | тыс.м2 | 16,9 | 15,5 |
| 5 | электроснабжением | тыс.м2 | 109,2 | 100,0 |
| 6 | напольными электроплитами | тыс.м2 | 40,95 | 37,5 |

Основные проблемы, которые сегодня стоят перед  жилищно-коммунальным хозяйством:

- высокая степень износа основных фондов, коммуникационных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- недостаточное благоустройство;

- высокие затраты, отсутствие экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг;

- неэффективная работа существующих предприятий жилищно-коммунального    комплекса.

Задачи на перспективу:

- улучшение жилищных условий населения, ежегодное увеличение объемов жилищного строительства;

- осуществление строительства социального жилья и взамен ветхого.

Жилищная обеспеченность на перспективу составит 30 м2/чел. Жилищный фонд при этом составит 219,0 тыс.м2 общей площади квартир.

## 3.3. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания Таштыпского сельсовета представлена разнообразными объектами сферы образования, здравоохранения, культуры и досуга, спорта, торговли и прочими объектами. Однако обеспеченность различными видами услуг неравномерна. В с.Таштып не хватает детских садов, учреждений досуга, объектов социального обслуживания, спортивных объектов и учреждений коммунально-бытового обслуживания. Учитывая высокий потенциал Таштыпского района в сфере развития туризма, в с.Таштып необходимо размещения объектов туристической отрасли: гостиницы, объектов общественного питания и т.д. По другим группам объектов обеспеченность удовлетворительная и хорошая.

Обеспеченность населения Таштыпского сельсовета учреждениями культурно-бытового обслуживания на 01.01.2011 года

Таблица № 3.3.1

| № | Наименование | Ед.изм | Вместимость или мощность | Требуется | %% обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1,0 тыс.чел. | расчет на 6,43 тыс.чел. |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест детей | 210 210 | 641) | 411 | 51 |
| 2 | Общеобразовательные школы (включая школу-интернат) | мест детей | 1000 899 | 1051) | 675 | 148 |
|  | в т.ч. школа-интернат | мест детей | 500 459 | - | - | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | детей | 2103 | 10% от учащихся | обслуживают весь район |
|  | Центр детского творчества | детей | 1464 | 5% от учащихся |  |
|  | ДЮСШ | детей | 537 | 2,3% от учащихся |  |
|  | Музыкальная школа | детей | 102 | 2,7% от учащихся |  |
| 4 | ГОУ Профессиональное училище №16 | мест уч-ся | 300 289 | - | - | - |
| 5 | Больницы | коек | 107 | 13,472) | 87 | 123 |
| 6 | Поликлиники, амбулатории | посещ. смену | 385 | 18,152) | 117 | в 3,3 р. |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи (с учетом обслуживания близлежащих н.п.) | а/м | 2 | 1 на 5 тыс.чел. | 2 | 100 |
| 8 | Дома культуры и клубы | мест | 400 | 500 мест на н.п.-центр района3) | 500 | 80,0 |
| 9 | Библиотеки | тыс. томов | 200,2 | 5 книг на 1 чел. 3) | 32,1 | в 5 р. |
|  |  | объект | 2 | 2 ед.: общедост. и детская3) | 100 |
| 10 | Социальное обслуживание (дома для одиноких и престарелых) | мест | - | 28 на 1 тыс. жит. старше 60 лет | 46 | - |
| 11 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 1262 | 3502) | 2249 | 56 |
| 12 | Бассейны | м2 зерк. воды | - | 20 | 129 | - |
| 13 | Стадионы и открытые спортивные площадки | га | 1,33 | 0,192) | 1,22 | 57 |
| 14 | Учреждения торговли (продовольственные и промтоварные магазины) | м2 торг. площ. | 5934,2 | 300 | 1920 | в 3 р. |
| 15 | Общественное питание | пос. мест | 106 | 40 | 256 | 41 |
| 16 | Рынки | м2 торг. площ. | 252 | 40 | 256 | 98 |
| 17 | Учреждения бытового обслуживания | раб. мест | 33 | 7 | 45 | 73 |
| 18 | Бани | пом. мест | 26 | 7 | 45 | 58 |
| 19 | Пожарное депо | авт. | 2 | 1 депо на 6 а/м | 6 | 33 |
| 20 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 21 | Гостиницы | мест | - | 6 | 38 | - |

Примечание: 1)Нормы обеспеченности для школ и ДОУ рассчитаны по демографической структуре Таштыпского сельсовета на 01.01.2011 г. Норма для ДОУ принята исходя из численности группы детей 1,5-6 лет, по школам – 7-16 лет.

2) В соответствии с социальными нормами: Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 14.07.2001) «О социальных нормативах и нормах»

3) В соответствии с социальными нормами: Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2007 №923-р (ред. от 14.07.2001) «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р»

Образовательные учреждения

В с.Таштып расположено 2 детских сада: «Солнышко» и «Рябинушка», на 110 и 100 мест соответственно. Существующих учреждений не хватает для полного обеспечения детей дошкольного возраста, современный уровень обеспеченности местами в ДОУ – всего 51% от нормативной потребности.

Две средние общеобразовательные школы (ТСШ интернат №1 и ТСШ №2), каждая вместимостью 500 мест, полностью обеспечивают население образовательными услугами.

Дополнительное образование детей – важнейшая составляющая системы образования. В  с.Таштып  работают  учреждения  дополнительного  образования  детей – ДЮСШ,  музыкальная школа, «Центр детского творчества», где дополнительное образование получают более 2000 детей из всего района.

Средне-специальные учебные заведения.

В  районе  имеется   одно  среднетехническое  учреждение – ГОУ Профессиональное училище №16, вместимостью 300 мест, в котором обучается 289 человек. Обучение проводится по следующим специальностям: повар, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров, штукатур, маляр, водитель категории «А», «В», «С», оператор ЭВМ, пользователь ПК. Ежегодно число выпускников составляет 80-100 человек.

Для обеспечения квалифицированными кадрами среднего звена на перспективу предполагается увеличение выпуска учащихся до 150 человек в год.

Учреждения здравоохранения и социальной защиты

Здравоохранение представлено МУЗ Таштыпская ЦРБ на 107 коек и 385 посещений в смену. Обеспеченность населения больничными койками составляет 123%, однако учитывая то, что больница обслуживает район в целом, больничных коек не хватает. На перспективу потребуется реконструкция больницы.

Кроме того, в с.Таштып действует кабинет врачебной практики, ИП Исакова Н. Н.

В с.Таштып действует 5 аптек и аптечных пунктов, 2 из которых размещены в здании больницы. Однако объекты рассредоточены по территории с.Таштып неравномерно, на правом берегу аптек нет.

Социальные услуги оказывает предприятие АНО «Таштыпрайгаз».

Учреждения культуры

Сохранение духовного наследия и культурного достояния народа является первостепенной общественной задачей учреждений культуры. Успешно решаются задачи в предоставлении услуг в сфере культуры – это сохранение фольклора, обычаев, обрядов и традиций всех народов, проживающих на территории района.

В с.Таштып расположен Дом культуры на 400 мест, библиотека с книжным фондом 200,2 тыс.книг и краеведческий музей. Обеспеченность клубными учреждениями составляет 80%, библиотеками – в 5 раз.

Краеведческий музей расположен в с.Таштып, в здании бывшей  церковно-приходской школы. В период  1946-1979 гг. в нем располагался Районный Дом Культуры, позже здание передали типографии, а с 2008 года в здании расположен краеведческий музей.

Спортивные сооружения

Сеть спортивных сооружений с.Таштып представлена спортивными залами при образовательных учреждениях и стадионом «Урожай». В 2009 году введён в эксплуатацию мини-стадион на правобережье с.Таштып, включающий в себя: волейбольную и баскетбольную площадки, гимнастический городок, футбольное поле.

Общая площадь спортивных залов составляет 1262 м2 площади пола, что обеспечивает нормативную потребность населения лишь на 56,3%. Общая площадь плоскостных сооружений – 1,33 га, или 109% нормативной потребности. При этом, площадь участков стадионов составляет 3,3 га.

Обеспеченность спортивными объектами составляет 56-57%.

Учреждения торговли

В настоящее время учреждения торговли представлены 57 магазинами продовольственных и промышленных товаров, торговыми отделами, павильонами  киоском «Союзпечать». Общая емкость учреждений торговли – 5934 м2 торговой площади, что в 3 раза превышает нормативную потребность населения.

В центре с.Таштып действует рынок на 20 торговых мест, 252 м2 торговой площади . Общая площадь территории рынка 0,5 га.

Учреждения общественного питания

К учреждениям общественного питания общего пользования относятся 4 объекта (кафе, столовая, 2 закусочные) с общей вместимостью 106 посадочных мест. Современный уровень обеспеченности объектами общественного питания составляет всего 41%. На перспективу необходимо развитие сферы общественного питания не только в количественном, но и качественном направлении.

Предприятия бытового обслуживания

К учреждениям бытового обслуживания населения относятся:

- 8 парикмахерских и салонов красоты, численность занятых 9 человек;

- 7 объектов по пошиву и ремонту одежды (ателье и миниателье на дому, швейные мастерские), численность занятых 10 человек;

- 3 фотоателье (индивидуальные предприниматели) – 3 человека;

- 3 индивидуальных предпринимателя, оказывающих ритуальные услуги (3 человека);

- 2 индивидуальных предпринимателя и центр «Партнер» - информационные и консультационные услуги – занято 5 человек;

- 2 мастерские, оказывающие услуги в сфере ремонта и обслуживания бытовой техники и обрудования (2 человека).

Всего в учреждениях обслуживания населения занято 32 человека, обеспеченность бытовыми услугами оставляет 73%.

Бани. На 01.01.2010г. в с.Таштып действует одна баня – по ул.Гоголя, 1. Баня на 26 помывочных мест, численность занятых – 1 человек. На перспективу баня сохраняется.

Отделения связи. В с.Таштып по ул.Ленина, 36 расположено почтовое отделение. На перспективу рекомендуется открытие еще одного отделения почтовой связи для улучшения доступности и повышения качества обслуживания населения.

Пожарные депо. Для обеспечения мероприятий гражданской обороны создана районная комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, которая осуществляет контроль за работой объектов тепло-, водо-, энергоснабжения. В сельсовете  действует 1 пожарное депо на 2 а/м.

## 3.4. Объекты республиканской собственности

На территории Таштыпского сельсовета расположены предприятия и орагнизации, находящихся в собственности Республики Хакасия.

1. Государственные унитарные предприятия

- ГУП РХ Таштыпское ДРСУ

2. Государственные учреждения Республики Хакасия

- Управление социальной поддержки населения МО Таштыпский район

- ГОУ НПО «Профессиональное училище № 16»

- ГУ РХ «Таштыпская ветеринарная станция»

- ГУ РХ «Центр занятости населения Таштыпского района»

- АУ РХ «Таштыплессервис»

3. Федеральные организации, имеющие республиканское имущество

- Отдел внутренних дел Таштыпского района

4. ОАО, пакеты акций которых находятся в госсобственности РХ

- ОАО «Хакасгаз»

## 3.5. Объекты культурного наследия

На территории Таштыпского сельсовета нет объектов культурного и археологического наследия.

Часть 4. Экономическая база развития сельсовета и население

На территории Таштыпского сельсовета ведут деятельность предприятия добывающей, перерабатывающей промышленности, строительные организации, предприятия сельского хозяйства и обслуживающей сферы.

Таштыпский район один из наиболее перспективных в Республике для ведения сельского хозяйства и занимает первое место по урожайности зерновых культур и 3 место по урожайности картофеля.

Структура экономики Таштыпского сельсовета на перспективу будет характеризоваться ростом удельного веса промышленного и сельскохозяйственного производства.

Одним из приоритетных направлений развития Таштыпского сельсовета является лесоперерабатывающая отрасль. Также на территории района имеются большие запасы природных ресурсов, а именно песка, глины, что является предпосылкой организации производства по переработке данных ресурсов, строительства кирпичного завода на территории Таштыпского сельсовета. Достаточно высокий потенциал развития имеют промышленные производства, связанные переработкой древесины и пищевая промышленность. В перспективе планируется организация новых лесозаготовительных и лесоперерабатывающих производств, предприятий по переработке мяса, молока, дикоросов и прочие.

Общая численность занятых в экономике насчитывает 2,65 тысяч человек, из них 45,2% работает на предприятиях и в организациях, составляющих основу экономической базы сельсовета и 54,8% - в сфере обслуживания населения. Около 30% трудоспособного населения сельского совета не участвует в экономике.

## 4.1. Промышленность

Заготовкой и переработкой древесины занимается АУ РХ «Таштыплессервис» с общей численностью занятых 72 человека. Также на территории сельсовета зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой и лесопереработкой с общей численностью работающих 38 человек.

Пищевая промышленность. Основными производителями и поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий для нужд населения Таштыпского района в целом являются ООО «Таштыпский хлебокомбинат» (численность работающих 26 человек), ООО «Сибмука» (8 человек).

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды.

1) На территории с.Таштып зарегистрировано крупнейшее предприятие Таштыпского района в данной отрасли – МУП «Таштыпское ЖКХ», с численностью занятых 79 человек. К градообразующей группе отнесено 50% занятых на предприятии – 40 человек.

С 2006 по 2009 годы МУП «Таштыпское ЖКХ» было освоено 23 млн. 832 тыс. руб. из республиканского и районного бюджетов и около 1 млн. руб. собственных средств предприятия в тарифной составляющей. Указанные финансовые средства были использованы на замену котлов и котельного оборудования, на замену наружного и внутреннего электроснабжения, установка вытяжной вентиляции, монтаж транспортера угле подачи, установка водоподготовительного оборудования и многое другое. В настоящее время котельные МУП « ТЖКХ» соответствуют нормативным требованиям. Наряду с котельным хозяйством финансовые средства выделялись и на замену наружных тепловых сетей. Так с 2007 по 2009 годы было освоено 3122,0 тыс. руб. Указанные финансовые средства были использованы на замену тепловых сетей протяженностью 663 метра.

2) Таштыпское представительство ОАО «Хакасгаз» - 4 человека.

Перспективы развития.

На территории МО Таштыпский сельсовет возможно развитие промышленности по следующим направлениям:

1) Переработка нерудного минерального сырья и производство строительных материалов (кирпича). Благоприятными факторами для развития промышленности строительных материалов являются: отсутствие конкуренции на рынке южной группы районов Республики Хакасия, наличие активной жилищной политики на территории района. Необходимым условием развития производства является рост жилищного и промышленного строительства в Республике, который обеспечит спрос на кирпич в долгосрочной перспективе.

2) Лесоперерабатывающая отрасль.

3) Пищевая промышленность, сырьевую базу для которой в полной мере могут обеспечить местные сельхозпроизводители.

## 4.2. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство

Природно-климатические условия района позволяют развивать аграрный сектор и производить сельскохозяйственную продукцию в объемах, обеспечивающих потребность в продуктах питания населения района.

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее жизненно важных секторов экономики сельсовета. Отрасль представлена коллективным хозяйством  ООО «Нива» и крестьянскими фермерскими хозяйствами.

Направление сельскохозяйтсвенного производства – молочно-мясное развитие с растениеводством, что обеспечивает прочную  кормовую базу для животноводства.

Основные показатели развития сельского хозяйства на 01.01.2011 г.

Таблица № 4.2.1

| № п/п | Наименование показателя | Един. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | га | 3315,5 |
|  | посевные площади зерновых культур | га | 2955 |
|  | посевные площади картофеля | га | 225,1 |
|  | посевные площади овощей | га | 135,4 |
| 2 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |
|  | производство зерна (в весе после доработки) | тыс. тн. | 4,8 |
|  | производство картофеля | тыс. тн. | 8,5 |
|  | производство овощей | тыс. тн. | 3,7 |
| 3 | Урожайность с убранной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий: | ц/га |  |
|  | урожайность зерновых культур | ц/га | 18,6 |
|  | урожайность картофеля | ц/га | 101,5 |
| 4 | Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах всех категорий: |  |  |
|  | поголовье крупного рогатого скота, в т.ч | голов | 3317 |
|  | поголовье коров | голов | 1328 |
|  | поголовье свиньей | голов | 257 |
|  | поголовье овец, коз | голов | 193 |
|  | поголовье птицы | тыс.голов | 3742 |
| 5 | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |
|  | производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тыс. тн. | 2,7 |
|  | производство молока | тыс. тн. | 10,4 |
|  | производство яиц | тыс. штук | 3,4 |
|  | производство шерсти (в физическом весе) | тн. | - |
|  | Надой молока на одну корову (на среднегодовое поголовье) | кг. | 2500 |
| 6 | Количество сельскохозяйственных предприятий/численность занятых | ед./чел. | 1/187 |
| 7 | Количество крестьянско-фермерских хозяйств/численность занятых | ед./чел.. | 21/30 |
| 8 | Количество личных подсобных хозяйств | ед. | 2300 |
| 9 | Количество пасек | ед. | 31 |

ООО «Нива» - это сельскохозяйственное предприятие Таштыпского района Хакасии. Численность работающих на 01.01.2011 г. 241 человек, в том числе в с.Таштып – 187 чел.

Основные направления деятельности – производство продукции растениеводства (зерновые культуры) и животноводства (молоко и мясо говядины) в виде сырья для перерабатывающих предприятий и переработка на местном уровне. Часть продукции реализуется через собственные магазины.

В 2009 году ООО «Нива» запущен в эксплуатацию коровник на 200 голов, где установлены новые механизмы поения и навозоудаления, доильное оборудование, дополнительно создано 10 рабочих мест. Проведена реконструкция откормплощадки на 300 голов крупного рогатого скота ООО «Нива» фермы № 5 д. Бутрахты (Бутрахтинский сельсовет). В рамках реализации районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Таштыпский район на период 2006 -2010 годы» в 2009 году выделена субсидия из районного бюджета на поддержку племенного маточного поголовья молочного направления ООО «Нива» в сумме 364,5 тыс.руб. на приобретение 243 голов крупного рогатого скота молочного направления, что положительно сказалось на увеличении поголовья и продуктивности. В 2009 году ООО «Нива» увеличило поголовье на 338 головы.

Выплачено субсидий из федерального бюджета за 2009 год: ООО «Нива»-2,6 млн.руб. Выплачено субсидий из республиканского бюджета ООО «Нива» - 13 млн. руб. Субсидии выдавались за молоко, технику, племенных животных, табунное коневодство, минеральные удобрения, приобретения ГСМ, семя быков - производителей, субсидирование процентных ставок.

Для улучшения породных качеств лошадей и увеличения поголовья ООО «Нива» приобрели племенного жеребца породы «Алтайский тяжеловоз» с возмещением затрат в размере 50 % от стоимости животного.

Для оздоровления финансового климата сельхозпредприятий Таштыпского района предполагается на базе ООО «Нива» создать семеноводческое хозяйство, для этого имеется  необходимое оборудование, в перспективе около 1 тыс. тонн элитных сортов семян пойдут на реализацию. Кроме этого, уже в этом году планируется приобрести оборудование для производства собственной муки.

Растениеводство

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Таштыпского сельсовета в 2010 году составили 3315,5 га. В структуре посевных площадей преобладает доля зерновых культур составляет 89,1%, картофель и овощебахчевые культуры – 10,9%.

Валовой сбор зерна в сельсовете в весе после доработки в хозяйствах всех категорий в 2010 году составил 4,8 тыс. тонн. Производство картофеля составило 8,5 тыс.тонн, овощей – 3,7 тыс.тонн.

Основным производителем зерна остается ООО «Нива». Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, которыми выращено 99,8% общего урожая картофеля и овощей.

Предприятие ООО «Нива» располагает земельной площадью для выращивания сельскохозяйственных культур в 5,7 тыс. га и около 1,2 тыс. га естественных пастбищ (в целом по району). При этом оформлено в собственность 2098,1 га земель сельскохозяйственного назначения (путем выкупа земель пайщиков). Дополнительно в процессе оформления находится — 635 га.

Особое внимание уделяется использованию высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур. Для этого используются сорта высокоценных зерновых культур: пшеницы сортов Новосибирская-15, Новосибирская-30, Алтайская-530, ячмень Биом, овес.

Выращиваются многолетние травы с высоким содержанием белков: Галега Сибирская (козлятник), клевер красный. Для обогащения кормов сахарами выращивается кукуруза на силос, предусмотрен посев суданской травы. Для обогащения кормов протеинами на силос используется донник в смеси со злаковыми культурами (овес, пшеница). С целью повышения продуктивности кормовых угодий будут внедряться перспективные кормовые культуры.

Ежегодно вносятся минеральные удобрения по 15-20 кг. д. в. на гектар пашни. Вносятся органические удобрения в форме жидкого навоза под посев кормовых культур на площади до 100 га.

При переработке зерна используется мельница «Мельник» для получения муки высшего и первого сортов, отрубей. Мука используется для выпечки хлеба на собственной пекарне и реализуется населению и другим покупателям. Отруби используются для животноводства и реализуются населению.

В процессе подготовки к хранению зерна используется зерносушилка ЗС-10, зерноочистительные и погрузочные машины, бункера активного вентилирования. Зерно хранится в складских помещениях.

В 2009 году был приобретён зерноуборочный комбайн.

Для оздоровления финансового климата сельхозпредприятий района предполагается на базе ООО «Нива» создать семеноводческое хозяйство, для этого имеется  необходимое оборудование, в перспективе около 1 тыс.  тонн элитных сортов семян пойдут на реализацию.

Животноводство

Основными задачами животноводства является увеличение производства молока, мяса и яиц за счет интенсификации производства (улучшение условий содержания, повышение качества кормов, использование последних достижений науки и техники в области животноводства).

В сельсовете имеются все необходимые условия для успешной животноводческой деятельности: достаточные площади естественных сенокосов и пастбищ, трудовые ресурсы. С целью поднятия стимула в ведении личного подворья и улучшения генетического потенциала сельхозживотных, реализуется целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Таштыпский район на период 2006-2010 годы», в плане мероприятий которой приобретаются телята мясомолочного и мясного направления.  Кроме этого, в программе предусмотрено развитие племенного коневодства на базе хозяйства ООО «Нива».

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Нива» является племенным хозяйством по выращиванию крупного рогатого скота дойного направления симментальской породы быков австрийского происхождения, мясного направления – герифордов симментальской породы. Постоянно происходит улучшение породного состава за счет быков австрийских пород.

Цех животноводства ООО «Нива» состоит из трех самостоятельных подразделений в населенных пунктах: с.Таштып, с.Большая Сея и д.Бутрахты.

В с. Таштып сосредоточено дойное стадо 200 высокоудойных коров для производства товарного молока и получения телят для дальнейшего воспроизводства дойного стада. Здесь же содержится молодняк КРС из села Б. Сея и с. Таштып. На этой ферме выращиваются телки до случного возраста.

В селе Большая Сея сосредоточено дойное стадо 320 коров. На этой ферме предусматривается организация раздоя первотелок для пополнения стада высокоудойных коров. Молоко используется для реализации.

В д. Бутрахты в настоящее время содержится 95 дойных коров, а в перспективе поголовье планируется довести до 190. Молоко используется для выпаивания телятам на данной и центральной фермах. Эта ферма специализируется на выращивании молодняка КРС на подсосном методе содержания. Организовано содержание 170 коров-кормилиц. Телята на подсосе содержатся до 6—7 месячного возраста. На этой ферме организовано выращивание молодняка КРС (бычков).

В 2010 году поголовье КРС во всех подразделениях ООО «Нива» составляло более 3100 голов, в том числе 615 голов коров молочного направления. В ООО «Нива» по состоянию на 01.01.2010 год начитывалось 760 голов коров, 590 гол. молочного направления и 170 коров мясного направления, телята после рождения находятся на подсосе. В будущем параллельно планируется развиваться также в направлении разведения КРС мясного направления и наращивать объемы производства мяса.

В стойловых помещениях имеется водопровод, система навозоудаления. Кормление осуществляет коллектив механизаторов на колесных тракторах с погрузчиками и кормораздатчиками.

В летнее время доение коров осуществляется на полевых доильных площадках.

Молоко из ферм в с.Большая Сея и д.Бутрахты доставляется молоковозами на молокоприемный пункт в с.Таштып, где оно охлаждается, а потом отправляется заготовителям.

Отрасль животноводства дает около 50% денежных доходов по предприятию.

В целях увеличения породного состава и увеличения продуктивности поголовья скота в 2008 году был открыт в с.Таштып пункт искусственного осеменения.

Ветеринарная служба

Для исключения возможности вспышек эпидемических заболеваний с целью повышения сохранности животных предусматривается осуществление полного комплекса профилактических ветеринарно-санитарных мероприятии со стороны ветеринарной службы.  С этой целью действует  ветеринарная лаборатория в с.Таштып.

На предприятии ГУЧ «Таштыпская ветеринарная станция» занято 37 человек.

В каждом хозяйстве необходимо иметь ветлечебницы, убойные пункты. На каждой ферме необходимо иметь ветпункты, санпропускники для обслуживающего персонала и дезинфекционные барьеры для транспортных средств, пункты сбора сырья для производства мясокостной муки, все фермы должны быть огорожены. При реконструкции и строительстве ферм необходимо предусмотреть строительство ветеринарных объектов согласно норм технологического проектирования ветеринарных предприятий.

Производственная база сельского хозяйства

1) Недвижимость

ООО «Нива» имеет большую базу объектов недвижимости (более 30 объектов во всех подразделениях). Все они используются по назначению: содержание скота, обработка, хранение зерна, семян, техники, помещения для рабочих. Постройки на территории соответствуют техническим нормам.

2) Техника

ООО «Нива» имеет собственную базу, в которой представлены разнообразные виды транспортных средств. Это грузовые и легковые машины, прицепы, тракторы, а также полный комплекс сопутствующих единиц техники. Все машины современные, регулярно проходят ТО.

Производственным подразделением предприятия выступает цех ремонта и технического обслуживания машинотракторного парка, который работает совместно с цехами растениеводства и животноводства.

В процессе производства используются трактора типа К-700 6 единиц, Т-4 —  9, МТЗ-80 и МТЗ-82 — 12, МТЗ-892 — 4, разнообразная сельскохозяйственная техника для обработки почвы, посева, заготовки кормов. На уборке зерновых культур используются 3 высокопроизводительных комбайна «Вектор» и «Полесье», 9 единиц «Енисей». В 2009 г. 3 высокопроизводительных комбайна намолотили 66% валового полученного зерна.

Пчеловодство

Продукты пчеловодства применяются в различных отраслях народного хозяйства, начиная с пищевой и заканчивая медицинской и косметологией.

Пчеловодство в Таштыпском сельсовете является одной из старейших отраслей сельского хозяйства. На данный момент данная отрасль представлена большим количеством мелких частных производителей. На 01.01.2011 г. на территории сельсовета насчитывалась 31 пасека.

В течение последних лет в данной отрасли наблюдается тенденция уменьшения количества квалифицированных кадров, профессионально занимающихся  производством продукции пчеловодства.

Факторами, сдерживающими устойчивое развитие пчеловодства, являются:

- проблемы со сбытом продукции;

-неурегулированность экономических отношений в цепочке "производитель продуктов пчеловодства - оптовая и розничная торговля".

Сбор и переработка дикоросов

Таштыпский район обладает наибольшим в Республике Хакасия природно-ресурсным потенциалом. При этом в районе нет ни одного предприятия, занимающегося переработкой дикоросов. В с.Таштып перспективным является размещение предприятия по переработке дикоросов.

Необходимость развития этого сектора экономики объясняется тем, что продукты переработки дикоросов являются ценным биологическим сырьем и экологически чистыми продуктами питания. Для развития данного сектора не требуется значительных усилий. Сбор и переработка недревесного сырья не нуждается в привлечении крупных инвестиций и квалифицированной рабочей силы, характеризуется быстрой окупаемостью вложений.

На перспективу необходимо создание единой системы в области организации сбора, переработки и реализации дикоросов, соответствующей государственным принципам управления по регулированию деятельности в сфере заготовки второстепенных лесных ресурсов.

Развитие заготовительной отрасли стимулирует развитие смежных отраслей – пищевой, перерабатывающей, сельскохозяйственной, обеспечит занятость населения.

В сфере сельскохозяйственного производства на перспективу в Таштыпском сельсовете возможна организация и строительство:

- ферм КРС;

- фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием товарного зерна и кормопроизводством;

- овощеводческих фермерских хозяйств;

- размещение приемного пункта сырья дикоросов с переработкой;

- фермерские хозяйства пчеловодческого направления.

Пищевая промышленность

Переработкой продукции сельского хозяйства занимаются:

1) ООО «Нива» - переработка зерна для получения муки высшего и первого сортов, отрубей. Мука используется для выпечки хлеба на собственной пекарне и реализуется населению и другим покупателям. Отруби используются для животноводства и реализуются населению.

2) ООО «Таштыпский хлебокомбинат» - основной производитель и поставщик хлеба и хлебобулочных изделий для нужд населения Таштыпского района в целом. Численность работающих 26 человек.

3) ООО «Сибмука» - производство хлеба и хлебобулочных изделий, численность работающих 8 человек.

Перспективы развития АПК

Дальнейшему интенсивному развитию агропромышленного комплекса, имеющему огромный потенциал и большое значение для Таштыпского сельсовета, мешает следующий ряд причин:

- Существует острая нехватка и недоступность кредитных ресурсов для большинства личных подсобных хозяйств и КФХ. Создание сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) позволит сформировать действенную систему поддержки занятости сельского населения.

- Наиболее трудной задачей для мелкого сельскохозяйственного производителя является нахождение рынка сбыта своей продукции, а также прогнозирование будущих потребностей в различных видах сельхозпродукции. Организация системы закупок сельскохозяйственной продукции у подворьев позволит увеличить занятость и доходы населения.

Перспектива развития аграрного комплекса заключается в комплексном развитии сельскохозяйственного производства – производство, переработка, реализация, на основе районированных сортов в растениеводстве, лучших племенных животных в животноводстве. Создание на базе кооперации с максимальным привлечением субъектов малого (ЛПХ, КФХ) и среднего предпринимательства, что позволит развивать малый и средний бизнес, как более устойчивого, конкурентоспособного, быстро реагирующего на спрос и предложение рынка; кооперацию - как концентрацию финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Перспективный план развития предприятия ООО «Нива» предусматривает:

1) в области животноводства: развитие специализированных групп коров молочного и мясного направлений (выращивание молодняка КРС помесного скрещивания на подсосе), выращивание и реализация племенных животных; перевод животных на крупно-групповое беспривязное содержание, в том числе дойное стадо, интенсивное кормление;

2) в области растениеводства: производство семенного материала зерновых культур и многолетних трав, выращивание кормовых культур с высоким содержанием протеина (галея восточная, рапс, вика, клевер, донник и др.), сахара (кукуруза, суданская трава и др.);

3) увеличение объемов переработки зерновых культур на крупы, муку, увеличение производства хлебобулочных изделий, переработки мяса до товаров народного потребления (котлеты, пельмени, мясной фарш и т. д.), переработка молока для реализации;

4) увеличение удельного веса энергонасыщенных тракторов и сельскохозяйственных машин, комплексной механизации трудоемких процессов в животноводстве и дальнейшее повышение производительности труда, эффективности производства.

Большое количество источников артезианской воды в Таштыпском районе, наличие разнообразной таежной, лесной и дачной ягоды является предпосылкой открытия цехов по добыче, розливу, бутылированию питьевой воды,  газированной воды, натуральных соков и морсов. Такое производство возможно разместить на территории с.Таштып

Перспективно развитие мясоперерабатывающей промышленности, переработка молока, овощей, фруктов и дикоросов.

С учетом «Схемы территориального планирования Республики Хакасия» и муниципальных целевых программ Таштыпского района, Проектом предлагается ряд мероприятий.

1) Строительство современного модульного молочного цеха по переработке молока в с.Таштып с тремя модульными охладительными пунктами приема молока контейнерного типа, емкостью 3000 л каждый, для обеспечения потребителей МО Таштыпский район высококачественными, натуральными, экологически чистыми молочными и кисломолочными продуктами питания. Это позволит решить проблему реализации излишек продукции в частном секторе. Выпускаемая продукция: молоко пастеризованное, сметана, кефир, творог. Мощность производства от 6500 литров в смену.

2) Строительство комплекса по переработке дикоросов в с.Таштып в целях переработки дикорастущих даров природы и получения экологически чистой, натуральной продукции. Выпускаемая продукция: варенье, желе, грибы сушеные и соленые, папоротник соленый, ядрица ореха кедрового, пихтовое масло, сушеные ягоды и т.п. Проектная мощность – 1200 тонн в год.

3) Строительство в с.Таштып цеха по розливу воды на основе месторождений минеральных и родниковых вод, в целях получения экологически чистой, натуральной, лечебной воды. Выпускаемая продукция: минеральная, питьевая, газированная, лечебная вода, морсы, квасы, напитки. Мощность производства – 1500 бутылок (1,5-литровых) в час.

4) Открытие цеха по производству и продаже продукции КРС (калмыцкой породы) с модульным колбасным цехом в с.Таштып. Цель проекта: удовлетворение спроса населения на мясо КРС с отличными вкусовыми качествами и продукты мясопереработки. Продукция – мясо и продукция мясопереработки.

5) Организация переработки овощей и фруктов в с.Таштып.

## 4.3. Лесное хозяйство

Общая площадь земель лесного фонда Таштыпского сельсовета составляет 15438,2 га.

Предприятие АУ РХ «Таштыплессервис» занимается заготовкой и переработкой древесины, осуществляет уход за деревьями, проведением мероприятий по недопущению возникновения лесных пожаров на территории Таштыпского района.

В начале 2011 года предприятие заключило контракт с государственным комитетом по лесу Республики Хакасия на выполнение работы по охране, защите, воспроизводству леса с одновременной продажей  лесных насаждений для заготовки древесины.

В 2011 году предприятие осуществило строительство и ремонт дорог противопожарного назначения (31 км), уход за минерализованными полосами (420 км), профилактические, контролируемые палы травы на площади 1000 гектаров. В целом охрана лесных массивов от пожаров проводится на площади 633411 гектаров, без учета арендуемой площади. Предприятие несет ответственность за тушение пожаров на площади 960063 гектара. Наряду с этим, предприятие занималось посадками саженцев на площади 135 гектаров, прополкой за юными деревцами до 10-летнего возраста – 900 гектаров, подготовкой почвы для посадки лесных культур на площади 175 гектаров.

Предприятие работает в четырех участковых лесничествах: Таштыпском, Верхсейском, Матурском и Верх-Таштыпском. Численность занятых на 01.01.2011 г. составляла 72 человека.

В 2012 году учреждение планирует построить здание пожарно-химической защиты 3 типа. В нем предусматривается расширенный штат работников, которые будут трудиться на лесопожарных автомобилях, тракторах. Увеличится численность сотрудников на тушении лесных пожаров, обслуживании и ремонте техники.

В 2012 году согласно государственному контракту предприятие должно выполнить следующие виды работы (в целом по Таштыпскому району):

- посадка леса на площади 135 гектаров;

- агротехнический уход за лесными культурами на площади 345 гектаров;

- подготовка почвы под лесные культуры будущего года – 170 гектаров.

- Выращивание стандартного посадочного материала:

сеянцев на площади 2 гектара;

саженцев на площади 0,5 гектара.

- Заготовка семян кедра 3000 килограммов, сосны – 60 килограммов;

- Уход за лесами:

молодыми посадками на площади 76 гектаров, с объемом 1246 кубических метров;

проходные рубки – 87,3 гектара, с объемом 4259 кубических метров;

прореживание – 149 гектаров, с объемом 10252 кубических метра;

- Работа по защите леса:

выборочные санитарные рубки на площади 21,9 гектара, с объемом 1016 кубических метров;

сплошные санитарные рубки на площади 172 гектара, с объемом 37667 кубических метров.

## 4.4. Строительство

В с.Таштып зарегистрировано предприятие ГУП Таштыпское ДРСУ. Численность работающих на 01.01.2011 г. составляла 109 человек.

Республиканское ГУП «Таштыпское дорожное ремонтно-строительное управление» занимается следующими видами деятельности: производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог. Работы осуществляются на территории Таштыпского района в целом.

Строительство жилья ведется, главным образом, частными лицами.

## 4.5. Транспорт и связь

Транспортные услуги осуществляет предприятие ООО «Таштыптранс», где работают 18 человек, и 13 индивидуальных предпринимателей с общей численностью работающих на 01.01.2011 г. 22 человека. Транспортная отрасль  муниципального образования Таштыпский район представляется автомобильным транспортом, главное предназначение которого – грузовые и пассажирские перевозки.

Связь в сельсовете обеспечивает Бейский почтамт УФМС по РХ филиал ГУП «Почта России» УПС Таштып (Таштыпское отделение почтовой связи), численность работающих 24 человека, а также  ИП Александрова З. Г. (1 человек).

## 4.6. Прочие градообразующие предприятия и организации

На территории Таштыпского сельсовета действует ряд предприятий и организаций градообразующей группы:

I. Административно-хозяйственные организации районного значения

- Администрация муниципального образования Таштыпский район – 50 человек,

- Управление финансов, экономики АМО Таштыпский район – 13 человек,

- Управление образованием АМО Таштыпский район – 42 человека,

- Управление культуры АМО Таштыпский район – 68 человек,

- Управление пенсионного фонда – 34 человека,

- ОВД Таштыпского района – 96 человек,

- Отряд государственной пожарной службы МЧС РХ – 72 человека,

- Таштыпский районный суд – 18 человек,

- Отделение по Таштыпскому району УФ казначейства по РХ – 17 человек,

- Комитет по управлению государственным имуществом – 7 человек,

- Районный Совет депутатов – 7 человек,

- Таштыпский отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по РХ – 15 человек,

- Отдел федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Таштыпскому району – 4 человека,

- Управление социальной поддержки населения – 48 человек,

- ГУП Прокуратура РХ – 13 человек,

- ФЛ ГУЧ Земельная кадастровая палата РХ – 4 человека,

- ГУЧ Центр занятости – 14 человек,

- Метеостанция 2 раз. «Таштып» - 5 человек,

- Таштыпский филиал РГУП РУТИ («Республиканское управление технической инвентаризации») – 3 человека,

- МУП Таштыпский райтоп – 11 человек.

Всего в административно-хозяйственных организациях районного значения занято 541 человека.

II. Общественные организации районного значения

- Районная организация инвалидов – 1 человек,

- Совет ветеранов войны, труда – 1 человек.

III. Средние специальные учебные заведения

- ГОУ НПО «ПУ-16»

В  районе  имеется   одно  среднетехническое  учреждение – ГОУ Профессиональное училище №16, в котором обучается около 300 человек (на  01.01.2010 год  учащихся в училище составила 295 человек).

Ежегодно число выпускников составляет 80-100 человек. Численность занятых в учреждении – 93 человека.

Обучение проводится по следующим специальностям: повар, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров, штукатур, маляр, водитель категории «А», «В», «С», оператор ЭВМ, пользователь ПК.

В связи с предлагаемым развитием в районе лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности, на перспективу предлагается расширение направлений подготовки специалистов, открытие новых специальностей, что позволит готовить квалифицированные кадры непосредственно в районе приложения труда.

Для обеспечения квалифицированными кадрами среднего звена на перспективу предполагается увеличение выпуска учащихся до 150 человек в год.

IV. Прочие виды деятельности

- ИП Салимов Р.Х. – производство тротуарной плитки – 1 человек;

- ООО «Албаз», вид деятельности – охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Численность - 1 человек.

- Редакция газеты «Земля таштыпская». Создано в 1936 году: 1936-1956 гг. газета «Таштыпский колхозник», с 1957 г. – первая половина 1960 г. – «Ленинский путь», с первой половины 1960 г. – август 2003 г. – «Под знаменем Ленина», с 1.09.2003 г. – по настоящее время «Земля таштыпская», учредители: администрация и Совет депутатов муниципального образования Таштыпский район). Численность занятых 14 человек.

## 4.7. Обслуживающие отрасли

Наибольшую долю в отраслях, обслуживающих население, по численности занятых занимают образование, здравоохранение, социальное обеспечение.

Здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение. В отрасли занято 429 человек, или 16,2% от численности занятых в экономике. Основную долю занимает медицинское обслуживание. В с.Таштып расположена: МУЗ «Таштыпская центральная районная больница» с численностью занятых 365 человек. Социальные услуги предоставляет АНО «Таштыпрайгаз», численность занятых – 3 человека. ИП Исакова Н.Н. оказывает частные услуги в сфере здравоохранения, занимается врачебной практикой.

В Таштыпской ДЮСШ работает 13 человек.

На I очередь на правобережье с.Таштып предлагается строительство ФАПа. Предлагается также строительство дома для одиноких и престарелых в с.Таштып на 50 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса и бассейна.

В связи с намечаемым строительством новых объектов и развитием существующих, численность занятых в сфере возрастет ориентировочно до 500 человек.

Образование.  10,7% занятых в экономике Таштыпского сельсовета работает в отрасли «Образование» - это 283 человека, в том числе в школах – 180 человек, детских садах – 68 человек, центре детского творчества – 25 человек, музыкальной школе – 10 человек.

На перспективу, исходя из обеспеченности местами в дошкольных учреждениях на современном уровне и потребности на перспективу требуется строительство ДОУ на правом берегу с.Таштып и молодежного центра с домом детского творчества вместимостью не менее 1000 мест.

На перспективу планируется увеличение численности занятых в отрасли до 340-350 человек.

Культура и искусство.

Отрасль представлена Районным домом культуры (37 человек), межпоселенческой центральной библиотекой (24 человека) и краеведческим музеем (11 человек). Общая численность занятых в отрасли – 72 человека. На перспективу предлагается строительство досугового центра на 550 мест. К расчетному сроку численность занятых в отрасли возрастет ориентировочно до 100 человек.

Торговля и общественное питание

На 01.01.2011 г. численность занятых в отрасли составляла 376 человек.

За последние годы расширился ассортимент и достигнута насыщенность рынка по основным видам товаров и услуг, наблюдается стабильное увеличение розничного товарооборота по всем каналам реализации и объема бытовых услуг.

Оптовой и розничной торговлей в районе занимаются такие предприятия как ООО «Кооператор», ООО «Чернова», ООО «Сибмука», ООО «Континент», потребительское общество «Саяны» и индивидуальные предприниматели. Организацией общественного питания занимаются индивидуальные предприниматели.

На перспективу предполагается качественное развитие отрасли – расширение предлагаемого ассортимента товаров и сбалансированность реализации продовольственных и непродовольственных товаров, при незначительном росте численности занятых в отрасли. Сферу общественного питания необходимо развивать как в количественном, так и качественном направлениях. Численность занятых на перспективу в отрасли торговли и общественного питания составит ориентировочно 430 человек.

К обслуживающим кадрам жилищно-коммунального хозяйства отнесено 39 человек (50% занятых в МУП Таштыпское ЖКХ). На перспективу значительного роста численности занятых не предусмотрено.

Численность занятых по другим отраслям:

- Объекты бытового обслуживания – 33 человека,

- Внутренний транспорт и связь – 35 человек,

- Административно-хозяйственные организации местного значения – 15 человек,

- Финансово-кредитные организации – 38  человек,

- Прочие – 130 человек (пожарная охрана, автошкола, охранные агентства)

Общая численность занятых в обслуживающих отраслях на 01.01.2011 год составляла 1,45 тыс. человек, или 54,8% занятых в  экономике.

## 4.8. Расчет проектной численности населения

По данным администрации МО Таштыпский сельсовет численность населения с.Таштып на 01.01.2011 года составляла 6426 человек. Плотность населения 21 человек на 1 км2 территории сельсовета (0,21 чел./га). Плотность населения в границах с.Таштып – 11 чел./га.

Динамика численности населения сельсовета за последние годы и показатели естественного и механического движения населения представлены в таблицах №4.8.1 и №4.8.2.

Динамика численности населения.

Таблица № 4.8.1

| № п/п | Годы | Численность населения, человек | Общий прирост, снижение (-), человек | Темп роста к предыдущему году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.2009 г. | 6207 | - | - |
| 2 | 01.01.2010 г. | 6346 | 139 | 102,2 |
| 3 | 01.01.2011 г. | 6426 | 80 | 101,3 |

За 2 года численность населения с.Таштып возросла на 219 человек (3,5%).

Факторы изменения численности населения*

Таблица № 4.8.2

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родившихся | чел. | 83 | 69 | 80 |
| 2 | Умерших | чел. | 87 | 80 | 86 |
| 3 | Естественный прирост населения | чел. | -4 | -11 | -6 |
| 4 | Прибыло | чел. | 628 | 639 | 648 |
| 5 | Убыло | чел. | 409 | 495 | 501 |
| 6 | Миграционная прибыль (убыль) | чел. | 219 | 144 | 147 |

Примечание: *по данным администрации МО Таштыпский сельсовет

Ежегодно наблюдается естественная убыль населения. При этом рождаемость сохраняется на уровне 70-80 человек в год, смертность – 80-90 человек в год. Показатель общей рождаемости в 2010 году составил 12,6 человек на 1000 человек населения, в 2009 году – 11,1 человек на 1000 человек населения (рост на 13,5%).  Показатель общей смертности в 2010 году составил 13,6 человека на 1000 человек населения и увеличился по сравнению 2009 годом на 5,4%. Показатели рождаемости и смертности ниже, чем в среднем по Таштыпскому району: в 2009 году показатель общей рождаемости в 2009 году составил 16,6 человек на 1000 человек населения, показатель общей смертности – 14,3.

Рост численности населения обусловлен значительным механическим приростом, в среднем 170 человек ежегодно за последние 3 года.

Справочно: За период январь-март 2011 г. в с.Таштып родилось 32 чел., умерло 28 чел., естественный прирост составил 4 чел. Показатель общей рождаемости в январе-марте 2011 года составил 15 человек на 1000 человек населения, что ниже по сравнению с январем-мартом 2010 года на 7,3 %. Показатель общей смертности за январь-март 2011 года составил 14,3 человека на 1000 человек населения и увеличился по сравнению с январем-мартом 2010 года на 3,1%. Миграционный приток населения за период январь-март 2011 г. составил 40 чел. (прибыло 152 чел., выбыло 112 чел.).

Таким образом, существенной особенностью динамики демографических процессов, имеющих определяющее значение для прогнозирования численности населения, является относительное постоянство абсолютных показателей естественного движения и активное механическое движение населения.

Половозрастная структура

Соотношение мужчин и женщин в общей численности населения характеризуется преобладанием женщин. На  начало 2011 года на 1000 мужчин приходилось 1077 женщины. Доля мужчин в общей численности населения составляет 48,1%, доля женщин – 51,9%.

Возрастная структура населения представлена в таблице № 4.8.3. Показатель общей демографической нагрузки довольно высок, в 2010 г. составил 920 человек на 1000 человек трудоспособного населения, в том числе нагрузка детьми — 408 человек и людьми пенсионного возраста - 512 человека.

Половозрастная структура населения, на 01.01.2011 г.

Таблица № 4.8.3

| № п/п | Наименование групп населения | Численность группы, тыс.чел. | Удельный вес, % от населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения всего | 6,43 | 100,0 |
|  | Распределение населения по полу |  |  |
| 2 | Мужчины | 3,1 | 48,1 |
| 3 | Женщины | 3,33 | 51,9 |
|  | Распределение населения по возрастным группам |  |  |
| 4 | Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 1,38 | 21,5 |
| 5 | Трудоспособного возраста (16-54 года женщины, 16-59 лет мужчины) | 3,35 | 52,1 |
| 6 | Старше трудоспособного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | 1,7 | 26,4 |

Государственная политика в области демографии, деторождения, материнства позволяет прогнозировать рост численности новорожденных. Возможность реализовать имеющийся демографический потенциал будет зависеть и от социально-экономических условий, от проводимой социальной политики.

В целях сохранения и укрепления демографического потенциала сельсовета необходимо выработать мероприятия в рамках единой демографической политики государства и разработать действия, направленные на повышение уровня жизни населения района, и, как следствие, на улучшение демографической ситуации.

Трудовые ресурсы

Общая численность занятых в экономике насчитывает 2,65 тысяч человек, из них 45,2% работает на предприятиях и в организациях, составляющих основу экономической базы сельсовета и 54,8% - в сфере обслуживания населения.

Значительную долю в численности занятых в экономике занимают кадры административно-хозяйственных организаций районного значения (20,5%), что объясняется статусом с.Таштып как районного центра, кадры отраслей здравоохранение и социального обеспечения (16,2%), образования (10,7%) и торговли (14,2%), а также сельского хозяйства (8,2%).

Около 30% трудоспособного населения сельского совета – 1,0 тыс.чел. – не участвует в экономике. Это лица, занятые в личном подсобном хозяйстве, военнослужащие, учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, безработные, инвалиды труда и др.

Перечень предприятий, зарегистрированных на территории

МО Таштыпский сельсовет

Таблица № 4.8.4

| № | Наименование | Численность занятых на 01.01.2011 г., чел. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Градообразующие отрасли |  |  |
| 1 | Промышленность | 116 | 4,4 |
| 1.1 | ООО «Таштыпский хлебокомбинат» | 26 | 1,0 |
| 1.2 | ООО «Сибмука» | 8 | 0,3 |
| 1.3 | Индивидуальные предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой и лесопереработкой | 38 | 1,4 |
| 1.4 | Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 44 | 1,7 |
| - | МУП «Таштыпское ЖКХ, 50% кадров | 40 | 1,5 |
| - | Таштыпское представительство ОАО «Хакасгаз" | 4 | 0,2 |
| 2 | Сельское хозяйство | 217 | 8,2 |
| 2.1 | ООО «Нива» | 187 | 7,1 |
| 2.2 | КФХ (21 шт.) | 30 | 1,1 |
| 3 | Строительство | 109 | 4,1 |
| 3.1 | ГУП Таштыпское ДРСУ | 109 | 4,1 |
| 4 | Лесное хозяйство | 72 | 2,7 |
| 4.1 | АУ РХ «Таштыплессервис» | 72 | 2,7 |
| 5 | Внешний транспорт и связь | 30 | 1,1 |
| 5.1 | ООО «Таштыптранс» | 18 | 0,7 |
| 5.2 | Бейский почтамт УФПС по РХ филиал ГУП «Почта России» УПС Таштып (50%) | 12 | 0,5 |
| 6 | Средние специальные учебные заведения (ГОУ Профессиональное училище №16) | 93 | 3,5 |
| 7 | Административно-хозяйственные и общественные организации районного значения | 543 | 20,5 |
| 9 | Прочие виды деятельности и малые предприятия | 16 | 0,6 |
|  | Редакция газеты «Земля Таштыпская» | 14 | 0,5 |
|  | ООО «Анзас» | 1 | 0,0 |
|  | ИП Салимов Р. Х. (плитка тротуарная) | 1 | 0,0 |
|  | Итого градообразующие кадры | 1196 | 45,2 |
|  | Обслуживающие отрасли |  |  |
| 1 | Образование (2 д/с, 2 школы) | 283 | 10,7 |
|  | Таштыпская средняя школа-интернат №1 | 100 | 3,8 |
|  | Таштыпская средняя школа №2 | 80 | 3,0 |
|  | МУЧ Детский сад "Солнышко" | 39 | 1,5 |
|  | МУЧ Детский сад "Рябинушка" | 29 | 1,1 |
|  | МУЧ Музыкальная школа | 10 | 0,4 |
|  | Центр детского творчества | 25 | 0,9 |
| 2 | Здравоохранение, социальное обеспечение, спорт | 429 | 16,2 |
|  | МУЗ Таштыпская ЦРБ | 365 | 13,8 |
|  | АНО «Таштыпрайгаз» (социальные услуги) | 3 | 0,1 |
|  | ИП Исакова Н. Н. (кабинет врачебной практики) | 1 | 0,0 |
|  | Таштыпская ДЮСШ | 13 | 0,5 |
|  | Аптеки | 10 | 0,4 |
|  | ГУЧ «Таштыпская ветеринарная станция» | 37 | 1,4 |
| 3 | Учреждения культуры | 72 | 2,7 |
|  | МУК "Таштыпский муниципальный краеведческий музей" | 11 | 0,4 |
|  | МУК "Таштыпская межпоселенческая центральная библиотека" | 24 | 0,9 |
|  | МУК Таштыпский районный дом культуры | 37 | 1,4 |
| 4 | Торговля и общественное питание | 376 | 14,2 |
|  | Торговля | 362 | 13,7 |
|  | Общественное питание | 14 | 0,5 |
| 5 | Объекты бытового обслуживания | 33 | 1,2 |
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство (МУП «Таштыпское ЖКХ», 50% кадров) | 39 | 1,5 |
| 7 | Транспорт и связь | 35 | 1,3 |
|  | Индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные услуги | 22 | 0,8 |
|  | Бейский почтамт УФПС по РХ филиал ГУП «Почта России» УПС Таштып (50%) | 12 | 0,5 |
|  | ИП Александрова З. Г. | 1 | 0,0 |
| 8 | Административно-хозяйственные организации местного значения | 15 | 0,6 |
|  | МО Таштыпский сельсовет | 14 | 0,5 |
|  | Совет депутатов Таштыпский сельсовет | 1 | 0,0 |
| 9 | Финансово-кредитные организации | 38 | 1,4 |
|  | ДО №072 Абаканского отделения №8602 СБ РФ | 10 | 0,4 |
|  | ФЛ ООО Росгосстрах Сибирь | 6 | 0,2 |
|  | Представительство ООО СК "Ингосстрах-М" Саяногорский филиал | 1 | 0,0 |
|  | Операционный офис ОАО Таштыпский АКБ "Росбанк" | 5 | 0,2 |
|  | ДО Хакасского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" | 16 | 0,6 |
| 10 | Прочие | 130 | 4,9 |
|  | Подразделение пожарной охраны | 28 | 1,1 |
|  | НГОУЧ "Автошкола" | 1 | 0,0 |
|  | ООО ЧОП «Афина» | 11 | 0,4 |
|  | ООО ЧОП "Форт-Запад" | 7 | 0,3 |
|  | ООО ЧОП "Интерлок-АТ" | 68 | 2,6 |
|  | ДОТОЦ "Серебряный ключ" | н.д. | - |
|  | Базы отдыха | 4 | 0,2 |
|  | Частные СТО и АЗС | 10 | 0,4 |
|  | Товарищество собственников жилья "Семь Я" | 1 | 0,0 |
|  | Итого обслуживающие кадры | 1450 | 54,8 |
|  | Всего занято в экономике | 2646 | 100,0 |

Количество индивидуальных предпринимателей – 132, численность занятых в ИП – 246.

За последние 3 года численность безработных граждан, обратившихся в службу занятости, и признанных безработными имеет тенденцию к снижению: в 2010 году численность признанных безработных снизилась на 53% к 2008 году.

Уровень общей безработицы за 2010 год  составил в Таштыпском  сельсовете – 29,6%, уровень регистрируемой безработицы – 2,6%. Численность безработных граждан на 01.01.2011 года составила по Таштыпскому сельсовету 89 человек (на 01.01.2010 года состояло 119 человек).

Несмотря на то, что  вакансии вахтовым методом и вакансии с выездом постоянно имеются в банке вакансий и на информационных стендах, безработные граждане  в большинстве случаев не готовы на выезд за пределы своего села.

Низкая мобильность населения также является одной из проблем на рынке труда.

На расчетные этапы предполагается увеличение доли занятых в градообразующих отраслях за счет вовлечения в экономику части лиц трудоспособного возраста, занятых в настоящее время в домашнем и личном подсобном хозяйстве и безработных.

Выводы:

Современная структура населения Таштыпского сельского совета характеризуется следующими параметрами:

•	При относительном постоянстве показателей естественного движения населения, значительное влияние на численность оказывают миграционные потоки населения.

•	Половая структура населения сельсовета характеризуется преобладанием женщин в общей численности населения, что характерно для России в целом.

•	Показатель общей демографической нагрузки довольно высок – 920 человек на 1000 человек трудоспособного возраста.

•	В структуре занятости населения преобладают кадры обслуживающих отраслей – 54,1%. Положительная тенденция к снижению уровня безработицы должна сохраниться и в будущем, доля занятых в экономике будет возрастать преимущественно за счет создания новых рабочих мест в градообразующих отраслях.

Прогноз численности и структуры населения

При исчислении перспективной численности населения использовано 2 прогнозных метода: демографический и социально-экономический. Каждый из методов исходит из определенных закономерностей развития сельсовета и населения.

Прогноз численности и структуры населения выполнен на основе анализа сложившихся тенденций естественного и механического движения населения, а также предпосылок к перспективному развитию градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При этом учтено современное распределение населения по группам, рекомендации и наметившиеся условия для их дальнейшего перераспределения.

1. Демографический прогноз. При исчислении перспективной численности населения использован демографический метод прогноза, который предполагает прогноз перспективных уровней движения населения.

Прогноз опирается на существующие коэффициенты естественного движения и параметры их изменения. При этом во внимание принята многолетняя динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения за последние 20 лет в целом по Республике Хакасия.

Прогнозные изменения коэффициентов движения населения Таштыпского сельсовета учитывают основные направления демографической политики России – снижение смертности и травматизма в результате ДТП, несчастных случаев на производстве, снижение материнской и младенческой смертности, формирование здорового образа жизни, укрепление института семьи и поддержка рождаемости.

Принимая во внимание современную возрастную структуру населения, улучшение системы здравоохранения, общий рост уровня жизни населения, политику государства в области поддержки материнства и детства, ожидается, что показатель смертности на 1000 человек населения в краткосрочной перспективе будет незначительно снижаться, а показатель рождаемости повысится. Несмотря на реализацию мероприятий Концепции демографической политики РФ до 2025 г. в долгосрочной перспективе будет наблюдаться снижение рождаемости, что связано с особенностями многолетней динамикой численности населения, в частности, населения детородного возраста. К 2030 году предполагается повышение коэффициента смертности в связи с общей тенденцией к старению населения района, республики и в целом по России.

Динамика изменения прогнозных показателей рождаемости и смертности

Таблица №  4.8.5

| Наименование показателя | Изменение коэффициента к уровню 2010 года |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Коэффициент рождаемости | 1,048 | 1,037 | 1,023 | 0,934 |
| Коэффициент смертности | 0,955 | 0,997 | 1,004 | 1,09 |

Расчет перспективной численности населения по демографическому прогнозу

Таблица № 4.8.6

| Период | Изменение коэффициентов к уровню 2010 года | коэффициенты за 5 лет | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рождае- мость | смерт-ность | естеств. прирост |  |
|  | коэф-т рождаемости | коэф-т смертности |  |  |  |  |
| 01.01. 2011г. |  |  | 12,6 | 13,5 | -0,9 | 6,426 |
| 2016 | 1,048 | 0,997 | 13,2 | 13,5 | -0,3 | 6,42 |
| 2021 | 1,037 | 0,955 | 13,1 | 12,9 | 0,2 | 6,43 |
| 2026 | 1,023 | 1,004 | 12,9 | 13,6 | -0,7 | 6,42 |
| 2031 | 0,934 | 1,09 | 11,8 | 14,7 | -2,9 | 6,40 |

Таким образом, по демографическому прогнозу численность населения МО Таштыпский сельсовет на I очередь может составить 6,42 тысяч человек, к расчетному сроку – 6,40 тысяч человек.

Значительное влияние на формирование населения сельсовета, как и в настоящее время, будут оказывать миграционные процессы.

2. Для более точного определения перспективной численности населения и необходимого уровня миграции для развития сельсовета в желаемых масштабах, использован социально-экономический метод прогнозирования, базирующийся на структуре населения с точки зрения экономической активности, на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей.

В экономике района занято 40,6% населения, в том числе трудоспособное население – 36,7 %, и лица старше трудоспособного возраста – 3,9% населения. Несамодеятельная группа населения составляет 59,4%. Это дети в возрасте 0-15 лет, пенсионеры, не занятые в экономике, и лица в трудоспособном возрасте, по разным причинам не занятые в экономике (учащиеся старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства, военнослужащие, домохозяйки, инвалиды труда, безработные).

Возрастная структура населения изменяется в сторону увеличения доли группы старше трудоспособного возраста, что характерно для России в целом.

При определении перспективной численности населения сельсовета важное значение будут иметь следующие структурные особенности и тенденции в развитии населения:

- снижение в долгосрочной перспективе доли населения моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов при небольшом увеличении удельного веса населения старше трудоспособного возраста;

- улучшение материального положения пенсионеров по возрасту повлечет за собой снижение работающих пенсионеров;

- наметившаяся тенденция снижения незанятого населения в трудоспособном возрасте, в основном за счет трудоустройства безработных и привлечение в экономику части лиц, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, приведет к снижению доли несамодеятельного населения в целом – это внутренний резерв трудовых ресурсов;

- численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, с учетом динамики молодых групп населения и предлагаемого развития среднего профессионального образования в с.Таштып может незначительно возрасти;

- численность населения, занятого в градообразующих отраслях экономики, возрастет в связи с развитием промышленного производства и агропромышленного комплекса;

- в обслуживающих отраслях произойдет рост числа занятых, но меньшими темпами, чем по градообразующей группе. Развитие социальной сферы проектом предусматривается за счет развития отраслей образования (строительство новых детских садов и учреждений дополнительного образования), здравоохранения и социального обеспечения (строительство ФАПа на правобережье с.Таштып и социальных объектов), общественного питания и бытового обслуживания.

Прогноз возрастной структуры населения с.Таштып.

Таблица № 4.8.7

| № | Возрастные группы населения | Удельный вес групп, %% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 21,5 | 21,6 | 21,3 |
| 2 | Трудоспособное население | 52,1 | 51,5 | 51,6 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 26,4 | 26,9 | 27,1 |

Прогноз структуры трудовых ресурсов и занятости населения с.Таштып

(% от населения)

Таблица № 4.8.8

| № | Наименование групп | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Структура трудовых ресурсов |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте | 52,1 | 51,5 | 51,6 |
| 1.1 | в том числе не занятое в экономике | 15,4 | 13,0 | 10,0 |
| 2 | Население пенсионного возраста | 26,4 | 26,9 | 27,1 |
| 2.1 | в том числе работающие пенсионеры | 4,5 | 4 | 2,5 |
| 3 | ИТОГО трудовые ресурсы (п.1+п.2.1) | 56,6 | 55,5 | 54,1 |
|  | Структура занятости населения |
| 4 | Занято в экономике | 40,6 | 42,5 | 44,1 |
| 4.1 | в градообразующих отраслях | 18,6 | 19,1 | 20,6 |
| 4.2 | в обслуживающих отраслях | 22,0 | 23,4 | 23,5 |
| 5 | Несамодеятельное население | 59,4 | 57,5 | 55,9 |

В прогнозируемом периоде планируется увеличение численности занятых в целом к расчетному сроку на 20-25% по сравнению с существующим состоянием, в частности:

- на предприятиях промышленности (переработка сельхозпродукции, деревообработка, промышленность строительных материалов – строительство кирпичного завода),

- в сельском хозяйстве (увеличение числа крестьянских фермерских хозяйств, развитие ООО «Нива»),

- в организациях обслуживающих отраслей (образование, здравоохранение, торговля и общественное питание, бытовое обслуживание).

Предусмотрен резерв градообразующих кадров на расчетный срок – 100 чел., на I очередь – 50 чел.

В целом численность занятых в градообразующих отраслях экономики увеличится к расчетному сроку на 25% и составит 1,5 тыс. чел. (против 1,2 тыс. чел. в настоящее время), на I очередь развития – 1,3 тыс. чел.

Численность занятых в обслуживающих отраслях увеличится примерно на 18% и к расчетному сроку составит 1,7 тыс.чел., на I очередь – 1,8 тыс.чел.

Сводная таблица численности занятых

в экономике Таштыпского сельсовета, чел.

Таблица № 4.8.9

| № | Наименование | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Градообразующие отрасли |  |  |  |
| 1 | Промышленность | 116 | 125 | 225 |
| 2 | Сельское хозяйство | 217 | 235 | 270 |
| 3 | Строительство | 109 | 110 | 110 |
| 4 | Лесное хозяйство | 72 | 75 | 80 |
| 5 | Внешний транспорт и связь | 30 | 30 | 35 |
| 6 | Средние специальные учебные заведения | 93 | 95 | 100 |
| 7 | Административно-хозяйственные и общественные организации районного значения | 543 | 545 | 550 |
| 9 | Прочие виды деятельности и малые предприятия | 16 | 22 | 30 |
| 10 | Резерв градообразующих кадров | - | 50 | 100 |
|  | Итого градообразующие кадры | 1196 | 1287 | 1500 |
|  | Обслуживающие отрасли |  |  |  |
| 1 | Образование | 283 | 310 | 345 |
| 2 | Здравоохранение, социальное обеспечение, спорт | 429 | 475 | 500 |
| 3 | Учреждения культуры | 72 | 90 | 100 |
| 4 | Торговля и общественное питание | 376 | 390 | 410 |
| 5 | Объекты бытового обслуживания | 33 | 40 | 55 |
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 | 40 | 40 |
| 7 | Транспорт и связь | 35 | 38 | 45 |
| 8 | Административно-хозяйственные организации местного значения | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Финансово-кредитные организации | 38 | 45 | 50 |
| 10 | Прочие | 130 | 140 | 150 |
|  | Итого обслуживающие кадры | 1450 | 1583 | 1710 |
|  | Всего занято в экономике | 2646 | 2870 | 3210 |

Численность населения Таштыпского сельсовета по периодам определена по формуле:

А*100

Н =

100 – (Б+В)

где: Н – население сельсовета по периодам, чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население Таштыпского сельсовета составит:

1287*100

на I очередь                Н = 			            =6738 чел.

100 – (23,4 + 57,5)

округленно 6740 человек

1500*100

на расчетный срок     Н = 		                             = 7282 тыс. чел.

100 – (23,0 +56,9)

округленно 7300 человек

Для роста численности населения до уровня 7300 человек при прогнозируемом уровне естественного прироста потребуется миграционный прирост около 900 человек, или в среднем около 45 человек ежегодно. Учитывая современный уровень миграции, а также в связи с намечаемым развитием промышленности и сельского хозяйства высока вероятность механического притока населения в Таштыпский сельсовет.

Определение необходимого уровня миграционного прироста

Таблица № 4.8.10

| № п/п | Показатели | Количество, тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок, всего |
| 1 | Численность населения по демографическому методу прогноза (по естественному приросту) | 6,43 | 6,42 | 6,40 |
| 2 | Численность населения по социально-экономическому методу прогноза | 6,43 | 6,74 | 7,30 |
| 3 | Необходимый миграционный прирост за период | - | 0,32 | 0,9 |
| 4 | Необходимый ежегодный миграционный прирост | - | 0,06 | 0,05 |

В то же время, при снижении темпов миграционного притока и в случае его отсутствия, численность населения Таштыпского сельсовета может стабилизироваться на уровне 6400-6500 человек. В этом случае в экономике будут задействованы только внутренние трудовые ресурсы. Учитывая, что в настоящее время около 1000 человек трудоспособного возраста не занято в экономике, а Проектом предусматривается рост численности занятых в экономике ориентировочно на 560 человек, можно предполагать, что такой вариант развития вполне возможен и осуществим. Таштыпский сельсовет имеет достаточный внутренний резерв трудовых ресурсов для реализации мероприятий генерального плана.

Таким образом, Проектом предусматривается 2 варианта развития экономики и изменения численности населения Таштыпского сельсовета:

1. Вариант стабилизации: использование только внутренних трудовых ресурсов для развития экономики и стабилизация численности населения на уровне 6,4-6,5 тыс.чел.

2. Оптимистический вариант развития: стабильно высокий миграционный приток населения в сельсовет с учетом развития существующих и создания новых производств в промышленном и сельскохозяйственном секторах экономики и рост численности населения:

- на I очередь до 6,74 тыс.чел.,

- на расчетный срок  до 7,3 тыс.чел.

Численность занятых в экономике предусматривается:

- на I очередь – 2,9 тыс.чел.

- на расчетный срок – 3,2 тыс.чел.

Рис. 4.8.1. Прогноз численности и возрастной структуры населения

МО Таштыпский сельсовет (оптимистический вариант).

Рис.4.8.2. Структура занятого в экономике населения.

Выводы:

- На перспективу проектом рассматривается 2 варианта развития: стабилизация численности населения на современном уровне и использование для развития экономики внутренних трудовых ресурсов, и оптимистический вариант развития, предполагающий стабильно высокие абсолютные показатели миграционного притока населения.

- В результате реализации проектных решений по развитию экономической базы сельсовета создается дополнительно к расчетному сроку 564 рабочих мест, в том числе в градообразующих отраслях –304 рабочих места, в обслуживающих – 260 рабочих мест.

- Рост потребности предприятий и организаций в рабочей силе приведет к снижению уровня безработицы. В случае реализации варианта стабилизации населения для развития экономики максимально будут задействованы внутренние трудовые ресурсы, что приведет к снижению уровня безработицы более чем в 2 раза к расчетному сроку.

- При оптимистическом варианте развития численность населения на первую очередь составит 6740 человек, к расчетному сроку – 7300 человек.

## Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации

Часть 5.  Проектная организация территории

## 5.1. Основные направления территориального развития сельсовета

Процесс разработки планировочной структуры Таштыпского сельсовета заключается в последовательном переходе от анализа сложившейся планировочной структуры к принятию окончательного проектного решения.

Проведенный анализ, наряду с результатами комплексной оценки территории, позволил выявить линейные и узловые пространственные доминанты рассматриваемой территории (транспортные магистрали, жилые образования, промышленные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и сельскохозяйственные  предприятия).

Были определены тенденции развития планировочной структуры, факторы, содержащие территориальную организацию расселения землепользования, учтены предлагаемые ранее проектные предложения.

Природно-климатическая ситуация Таштыпского сельсовета наилучшим образом соответствует условиям необходимым для нормального проживания и хозяйственной деятельности человека.

Предлагаемая структура Таштыпского сельсовета взаимоувязана с планировочной структурой прилегающих территорий и смежных землепользователей, отражает характер существующих и перспективных планировочных связей.

Главная планировочная ось Таштыпского сельсовета формируется автомобильной дорогой (Абакан-Ак-Довурак), важной транспортной артерией для сельсовета.

Роль планировочной оси низшего порядка выполняют дороги (на Верхняя сея, на Бутрахты), соединяющие периферийные  сельсоветы  с районным центром и выводящие их на главные планировочные оси района. Эти автодороги местного значения. Таким образом формируется основной транспортный каркас на который накладывается вся планировочная структура сельсовета.

Роль природной планировочной оси выполняет река Таштып, протекающая с запада на восток.

Вследствие  проведения комплексной оценки территории было выявлено, что 20 % территории занято землями сельскохозяйственного назначения.

Функции главного планировочного центра системы расселения в сельсовете выполняет населенный пункт - село Таштып.

Село Таштып занимает основное место по промышленному и демографическому потенциалу, село является объектом трудового и культурно-бытового тяготения. В нем на перспективу планируется развитие пищевой, лесоперерабатывающей промышленности. Возможно  также размещение новых производств, коммунальных зон. В сельсовете планируется строительство кирпичного  завода, лесоперерабатывающего и мусороперерабатывающего предприятий.

Выводы:

В результате реализации проектных предложений произойдет ряд изменений:

- перевод части земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного назначения.

Так же проектным решением выделено несколько рекреационных площадок. Они располагаются вблизи МО Абаза и вблизи водоемов.

В настоящее время выявлены и определились в границах следующие функциональные зоны:

- гражданского строительства,

- сельскохозяйственного назначения,

- рекреационного назначения.

## 5.2. Перспективное развитие экономики сельсовета

Направления развития экономики сельсовета проработаны в Схеме территориального планирования Таштыпского района.

Приоритетным направлением развития экономики сельсовета является сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность, а также промышленность строительных материалов и лесопереработка.

Таштыпский сельсовет обладает потенциалом и ресурсами для развития предприятий и фермерских хозяйств по содержанию КРС, молочного производства, переработке мяса, переработке природных ресурсов (дикоросы, минеральные и родниковые воды).

В сфере промышленного производства предполагается развитие промышленности строительных материалов, малого бизнеса по лесопереработке, а также строительство крупного лесоперерабатывающего комплекса.

Также генеральным планом предусмотрены территории для развития малого предпринимательства. Преимущественно малые предприятия будут представлены объектами агропромышленного производства, коммунального и культурно-бытового обслуживания.

5.2.1. Размещение крупных и средних предприятий

В соответствие со Схемой территориального планирования Таштыпского района, с учетом «Схемы территориального планирования Республики Хакасия» и муниципальных целевых программ Таштыпского района, на перспективу в с.Таштып предусматривается размещение ряда промышленных предприятий.

1) В области переработки нерудного минерального сырья и производства строительных материалов -  строительство кирпичного завода в с.Таштып на расчетный срок (для нужд южной группы районов Республики Хакасия).

Разработан инвестиционный проект организации кирпичного завода с освоением месторождения суглинков в 1,3 км севернее с.Таштып. Площадь участка – 10 га, в настоящее время не используется (пустырь). Площадка имеет удобное транспортно-географическое положение: расстояние до автодороги 50 м, до железной дороги – 27 км, до ближайшей линии электропередач в с.Таштып – 100 м.

Основные характеристики проекта:

- балансовые запасы – 530 тыс.м3, прирост запасов возможен на глубину и на флангах участка;

- при разработке возможен выпуск кирпича марки М-150 М рз – 50;

- плановая мощность завода – 5 млн. штук кирпича в год;

- обеспеченность сырья на 62 года.

Благоприятными факторами для развития промышленности строительных материалов являются: отсутствие конкуренции на рынке южной группы районов Республики Хакасия, наличие активной жилищной политики на территории района. Необходимым условием развития производства является рост жилищного и промышленного строительства в Республике, который обеспечит спрос на кирпич в долгосрочной перспективе.

2) Строительство лесоперерабатывающего комплекса глубокой обработки  на базе лесосырьевых ресурсов Таштыпского лесничества в производственной зоне с. Таштып, т.к. лесоперерабатывающая отрасль и деревообработка является одним из приоритетных направлений развития Таштыпского района в целом.

Проектом схемы территориального планирования Таштыпского района определен состав земель, благоприятных для лесозаготовительной деятельности, всего 328,68 тыс.га. При этом перспективными сырьевыми площадками для Таштыпского сельсовета являются участки, расположенные на территории   Большесейского и Нижнесирского сельсоветов, имеющие благоприятную транспортную доступность – всего 27,21 га. Средний объем расчетной лесосеки с 1 га территории составляет 25-30 куб.м. Таким образом, потенциально возможный объем расчетной лесосеки на этих участках составит 680-815 куб.м.

С учетом расположения земель, благоприятных для ведения лесозаготовительной деятельности, а также существующей и проектируемой инфраструктуры, Проектом предусматривается строительство лесоперерабатывающего комплекса глубокой обработки  в производственной зоне с. Таштып. Мощность завода необходимо определить на стадии бизнес-планирования.

3) В сфере сельскохозяйственного производства организация и строительство:

- ферм КРС;

- сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием товарного зерна и кормопроизводством;

- овощеводческих фермерских хозяйств;

- фермерские хозяйства пчеловодческого направления.

4) Развитие пищевой промышленности  (в первую очередь, производства по переработке сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории района):

- Строительство современного модульного молочного цеха по переработке молока в с.Таштып с тремя модульными охладительными пунктами приема молока контейнерного типа, емкостью 3000 л каждый, для обеспечения потребителей МО Таштыпский район высококачественными, натуральными, экологически чистыми молочными и кисломолочными продуктами питания. Это позволит решить проблему реализации излишек продукции в частном секторе. Выпускаемая продукция: молоко пастеризованное, сметана, кефир, творог. Мощность производства от 6500 литров в смену.

- Строительство комплекса по приему и переработке дикоросов в с.Таштып в целях переработки дикорастущих даров природы и получения экологически чистой, натуральной продукции. Выпускаемая продукция: варенье, желе, грибы сушеные и соленые, папоротник соленый, ядрица ореха кедрового, пихтовое масло, сушеные ягоды и т.п. Проектная мощность – 1200 тонн в год.

-  Строительство в с.Таштып цеха по розливу воды на основе месторождений минеральных и родниковых вод, в целях получения экологически чистой, натуральной, лечебной воды. Выпускаемая продукция: минеральная, питьевая, газированная, лечебная вода, морсы, квасы, напитки. Мощность производства – 1500 бутылок (1,5-литровых) в час.

- Открытие цеха по производству и продаже продукции КРС (калмыцкой породы) с модульным колбасным цехом в с.Таштып. Цель проекта: удовлетворение спроса населения на мясо КРС с отличными вкусовыми качествами и продукты мясопереработки. Продукция – мясо и продукция мясопереработки.

- Организация переработки овощей и фруктов в с.Таштып.

5) Проектом также предлагается размещение пункта приема, сортировки, прессовки и первичной переработки мусора в районе действующего полигона ТБО.

Общая площадь территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций на перспективу составит 111 га в границах с.Таштып, в том числе новых 14,1 га, и 20 га на территории сельсовета за чертой населенного пункта.

5.2.2. Организация малого предпринимательства

Малый бизнес – неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйствования. В условиях благоприятной для предпринимательства среды и поддержки со стороны властей это катализатор экономического роста, «запасной вариант» для сохранения рынков труда в кризисных ситуациях, возможность для активных людей реализовать свои способности, возможность социальной реабилитации незащищенных групп населения. Возрастает экономическая и социальная роль малого бизнеса.

Объекты малого предпринимательства могут размещаться в промышленно-коммунальных, общественно-деловых, жилых зонах населенного пункта, в зависимости от вида деятельности и при условии соблюдения необходимых санитарных норм.

Генеральным планом Таштыпского сельсовета предусмотрены площадки в общественно-деловой и промышленно-коммунальной зонах для малого бизнеса и объектов коммерческой недвижимости общественно-делового назначения и коммунального назначения, общей площадью 11,9 га.

Развитие рынка социальных и бытовых услуг может быть решено с помощью предпринимательства: организация бытового обслуживания населения (парикмахерские, ателье по пошиву, ремонтные мастерские).

По нормативным расчетам в настоящее время сельсовету для строительства объектов коммерческой недвижимости общественно-делового назначения требуется 9,06 га территории, в т.ч. ФОК – 5 га за чертой с.Таштып.

Объекты малого бизнеса, размещаемые в общественно-деловых зонах

Таблица №5.2.1

| № п/п | Наименование объекта | Един. измер. | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность в ед. измер. | Ориентир. площадь, м2 | Ориентир. строит. объем, м3 | Территория, га |  |
| I | Учреждения здравоохранения |  | 2 | 100 |  |  |  |
| 1 | Аптека | объект | 1 | 50 |  |  | встроен. |
| 2 | Аптека | объект | 1 | 50 |  |  | встроен. |
| II | Спортивные учреждения |  |  | 4055 | 5,2 | 5,2 |  |
| 1 | ФОК |  |  | 3095 | 5,0 | 5,0 |  |
| - | спортивные залы | м2 пл. пола | 700 | 1400 |  |  |  |
| - | бассейн крытый | м2 зерк. воды | 350 | 1050 |  |  |  |
| - | баня, сауна | пом.мест | 30 | 300 |  |  |  |
| - | кафе | мест | 50 | 345 |  |  |  |
| - | плоскостные сооружения | га | 0,1 |  |  |  |  |
| 5 | Спортивный зал | м2 пл. пола | 300 | 480 | 0,1 | 0,1 |  |
| 6 | Спортивный зал | - // - | 300 | 480 | 0,1 | 0,1 |  |
| III | Учреждения торговли |  | 500 | 955 | 0,78 | 0,40 |  |
| 1 | Торговый центр | м2 торг. пл. | 150 | 300 | 0,50 | 0,12 |  |
| 2 | Магазин | " | 25 | 43 | 0,02 | 0,02 |  |
| 3 | Магазин | " | 25 | 43 | 0,02 | 0,02 |  |
| 4 | Торговый центр | " | 200 | 400 | 0,16 | 0,16 |  |
| 5 | Магазин | " | 50 | 85 | 0,04 | 0,04 |  |
| 6 | Магазин | " | 50 | 85 | 0,04 | 0,04 |  |
| IV | Предприятия общественного питания |  | 130 | 897 | 1,04 | 0,26 |  |
| 1 | Кафе |  | 30 | 207 | 0,04 | 0,06 | на набережной |
| 2 | Кафе |  | 50 | 345 | 0,9 | 0,1 | на набережной |
| 3 | Кафе | мест | 50 | 345 | 0,1 | 0,1 | правый берег |
| V | Объекты бытового обслуживания и коммунального обслуживания |  |  | 824 | 0,7 | 1,0 |  |
| 1 | Учреждения бытового обслуживания | раб. мест | 20 | 224 |  |  | встроенные в жилые здания и в торговых комплексах |
| 2 | Комбинат |  |  | 600 | 0,7 | 1,0 |  |
| - | Прачечная | кг белья в смену | 1040 | 500 |  |  |  |
| - | Химчистка | кг вещей в смену | 60 | 100 |  |  |  |
| VI | Прочие объекты |  |  | 1458 | 1,3 | 1,3 |  |
| 1 | Кемпинг |  |  | 458 | 1,1 | 1,0 | вдоль объездной дороги на г.Абаза |
|  | домики для отдыха | мест | 20 | 120 |  |  |  |
|  | кафе | мест | 20 | 138 |  |  |  |
|  | баня | пом.мест | 20 | 200 |  |  |  |
| 2 | Гостиница | мест | 40 | 1000 | 0,2 | 0,3 | может быть также муниц. |
|  | Итого объемы нового строительства |  | 8289 | 39720 | 9,06 |  |

Список объектов не является окончательным и может меняться по мере востребованности.

Малый бизнес Таштыпского сельсовета может быть представлен следующими предприятиями V класса опасности:

- хозяйства с содержанием животных до 50 голов;

- малые предприятия и цеха малой мощности: по производству хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы – до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки;

- производство макарон;

- производства пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые;

- производство фруктовых и овощных соков;

- производства по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению);

- сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски,

- отдельно стоящие торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы;

- склады для хранения пищевых продуктов (мясных, молочных продуктов, овощей, кондитерских изделий), а также промышленных и хозяйственных товаров;

- станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ);

- мойка автомобилей до двух постов.

5.2.3. Коммунально-складские территории

Основными складскими объектами являются оптовые склады торговли, хранилище для овощей и фруктов, холодильники, склады строительных материалов и твердого топлива.

Территории, необходимые для складов сельских поселений, определены по нормативным показателям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из полного обеспечения потребностей населения села в потребительских товарах.

К расчетному сроку необходимо иметь не менее 0,16 га складских территорий, при этом площадь непосредственно складов должна составлять не менее 294 тыс. м2.

Расчет вместимости и площади участков складов поселкового значения

Таблица № 5.2.2

| № | Наименование | Площадь складов м2 | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел, м2 | расч. на 1т.ч., м2 | треб. на расч. насел, м2 |
| 1 | Склады продовольственных товаров | 19 | 15 | 60 | 49 |
| 2 | Склады непродовольственных товаров | 193 | 148 | 580 | 470 |
| 3 | Распределительные холодильники | 10 | 8 | 25 | 20 |
| 4 | Фруктохранилище | 54 | 41 | 228 | 185 |
| 5 | Овощехранилище | 54 | 41 | 228 | 185 |
| 6 | Картофелехранилище | 54 | 41 | 228 | 185 |
| 7 | Склады строительных материалов | - | - | 300 | 243 |
| 8 | Склады твердого топлива с использованием угля/дров | - | - | 300 | 243 |
|  | Итого | 384 | 294 | 1949 | 1579 |

Проектом предлагается организация коммунально-складской зоны в северо-восточной части с.Таштып (на въезде в село) общей площадью 2,1 га. На этих территориях предлагается организация складского хозяйства и объектов коммунального обслуживания: станции технического обслуживания автомобилей, автомойки и прочих объектов.

Размещение предприятий малого предпринимательства также возможно на территории коммунально-складских зон.

С учетом существующих объектов, общая площадь коммунально-складских территорий (склады, СТО, автомойки, гаражи и т.п.) на перспективу составит 7,35 га.

Сводная ведомость площадок для размещения промышленного и агропромышленного производства, а также территорий для организации малого бизнеса в МО Таштыпский сельсовет

Таблица № 5.2.2

| № п/п | Специализация площадок | Размещение | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпичный завод (5 млн. штук кирпича в год) | 1,3 км севернее с.Таштып | III | 300 | 10 га |
| 2 | Лесоперерабатывающий комплекс глубокой обработки |  | III | 300 | 6,0 га |
| 3 | Молочный цех по переработке молока (от 6500 литров в смену) | на въезде в с.Таштып (северо-восточная пром.-коммун. зона) | V | 50 | 0,34 га |
| 4 | Цех по производству и продаже продукции КРС с модульным колбасным цехом |  | III | 300 | 2,0 га |
| 5 | Цех по розливу воды (2250 литров в час) | северо-восточная пром.-коммун. зона | V | 50 | 0,27 га |
| 6 | Комплекс по приему и переработке дикоросов (1200 тонн в год) | центральная пром-коммун. зона | V | 50 | 0,61 га |
| 7 | Цех по переработке овощей | - // - | V | 50 | 0,67 га |
| 8 | Пункт приема, сортировки, прессовки и первичной переработки мусора | в районе полигона ТБО | II | 500 | 2,0 га |
| 9 | Фермерские хозяйства с содержанием животных до 50 голов | центральная пром-коммун. зона | V | 50 | 4,56 га |
| 10 | Малые предприятия пищевой промышленности | северо-восточная пром.-коммун. зона | V | 50 | 0,32 га |
| 11 | Малые предприятия лесоперерабатывающей промышленности | - // - | V | 50 | 3,53 га |
| 12 | Малые предприятия коммунально-складского хозяйства | - // - | V | 50 | 2,09 га |
| 13 | Малые предприятия по обслуживанию автотранспорта (СТО, автомойки) | сев.-вост. зона | V | 50 | 1,03 га |
|  |  | центр.зона |  |  | 0,68 га |
|  | Итого перспективные производственные и коммунальные площадки |  |  |  |  |

## 5.3. Жилищный фонд

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства Таштыпского сельсовета являются:

- рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного человека;

-  строительство нового жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства, будет определяться двумя основными направлениями:

- строительство социального жилья, прежде всего для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения;

- строительство рыночного жилья для той части населения, которая пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

На расчетный срок генерального плана рассматривается два варианта развития сельсовета: вариант стабилизации численности населения сельсовета и оптимистический вариант развития, предполагающий рост численности населения за счет миграционного притока населения в сельсовет.

Независимо от варианта развития, к расчетному сроку предлагается снос ветхого и аварийного жилищного фонда, с износом свыше 65%, а также снос 50% жилищного фонда с износом 51-65% на сегодняшний день, с последующим строительством на том же месте нового, более комфортного жилья. Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя сельсовета должна возрасти до 22 м2/чел. на I очередь и до 30 м2/чел. к расчетному сроку.

При стабилизации численности населения на уровне 6400-6500 человек потребность в жилищном фонде к расчетному сроку составит 195,0 тыс.м2 общей площади, увеличится по сравнению с существующим в 1,8 раза. На I очередь строительства потребность в жилье составит 140,0-143,0 тыс.м2.

При оптимистическом варианте развития к расчетному сроку потребность в жилищном фонде составит 219,0 тыс.м2 общей площади при жилищной обеспеченности 30 м2/чел., увеличится по сравнению с существующим в 2 раза. На I очередь строительства потребность в жилье составит 148,3 тыс.м2.

При выборе приоритетов типа перспективного жилья во внимание принимается масштаб сельсовета, темпы роста населения, преобладающий тип жилья в современных условиях, исторические особенности планировки и застройки. Исходя из этого, для нового жилищного строительства предлагается 1-2 этажная усадебная застройка, преимущественно в деревянном и кирпичном исполнении, с земельным участком 15 соток.

На начало проектирования жилищный фонд насчитывал 109,2 тыс.м2 общей площади, из них 1,3 тыс.м2 – это жилье имеющее износ свыше 65%, 53,3 тыс.м2 – жилье с износом 51-65%. Возможность сохранения существующей застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и необходимости сноса в целях проведения реконструктивных мероприятий.

Таким образом, предлагаемый к сносу жилищный фонд на I очередь составляет 1,3 тыс.м2 общей площади, к расчетному сроку 28,2 тыс.м2 общей площади жилых помещений. Сохраняемый жилищный фонд к расчетному сроку составит 81,0 тыс.м2 общей площади жилых помещений.

Объемы нового жилищного строительства в случае стабилизации численности населения к расчетному сроку составят 114,0 тыс.м2 общей площади квартир, в том числе взамен сносимого жилищного фонда – 49,8 тыс.м2, на свободных территориях – 64,2 тыс.м2. При этом потребуется 96,4 га территории для жилищного строительства.

При оптимистическом варианте развития сельсовета объемы нового жилищного строительства к расчетному сроку составят 138,0 тыс.м2 общей площади квартир, в том числе на свободных территориях – 88,2 тыс.м2. При этом потребуется 132,4 га территории для жилищного строительства.

Расчет объемов нового жилищного строительства

в МО Таштыпский сельсовет

(оптимистический вариант развития)

Таблица № 5.3.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь | На расчетный срок (в т.ч. I очередь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 6426 | 6740 | 7300 |
| 2 | Обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 17 | 22 | 30 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 148,3 | 219,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| 5 | Жилищный фонд, предлагаемый к сносу | тыс. м2 | - | 1,3 | 28,2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 109,2 | 107,9 | 81,0 |
| 7 | Объем необходимого нового жилищного строительства в т.ч. | тыс. м2 | - | 40,4 | 138,0 |
| 7.1 | строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий | тыс. м2 | - | 2,3 | 49,8 |
| 7.2 | строительство на новых площадках | тыс. м2 | - | 38,1 | 88,2 |
| 8 | Требуется территории для жилищного строительства | га | - | 76,2 | 176,5 |

Примечание: Потребность в территориях для нового жилищного строительства на перспективу принята исходя из расчета: дом площадью 100 кв.м, участок размером 2000 кв.м.

Размещение нового строительства будет осуществляться в пределах границ населенного пункта (с.Таштып).

Выводы:

На расчетный срок при строительстве 64,2/88,2 тыс.м2 жилья на новых площадках (в зависимости от уровня развития) потребуется 128,5/176,5 га жилой территории (без учета существующей жилой территории).

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

## 5.4. Организация культурно-бытового обслуживания населения

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать социальную инфраструктуру сельсовета по полной номенклатуре в соответствии с действующими нормативами.

Особенностью организации сети культурно-бытовых учреждений является статут с.Таштып – районный центр. Часть учреждений обслуживания должна обеспечивать потребности других населенных пунктов Таштыпского района.

Основные принципы организации системы культурно-бытового обслуживания: единая, ступенчатая, обеспечивающая равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещение объектов.

Расчет проектной мощности и состава обслуживающих учреждений сельсовета произведен на основе нормативной базы СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, социальными нормами и нормативами РФ, а также действующих в настоящее время СанПиНов.

Расчет и размещение сети учреждений культурно-бытового обслуживания произведен согласно перспективной численности населения и принятых нормативов. Исходя из потребности населения в учреждениях культурно-бытового обслуживания, были определены количество и мощность отдельных видов, учтено состояние существующих объектов в возможность их учета на перспективу (таблица № 5.4.1).

Перечень проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок приведен в таблице №  5.4.2.

Информация о вместимости, площадях и объемов культурно-бытовых зданий сохраняемых и проектируемых на первую очередь и на расчетный срок приведена в таблице № 5.4.3.

Размещение объектов обслуживания представлено на генеральном плане.

Образовательные учреждения

Существующих детских образовательных учреждений не хватает для полного обеспечения детей дошкольного возраста. На перспективу предлагается размещение двух отдельно стоящих ДОУ на правом берегу с.Таштып: на 90 мест в районе школы №2 и на 190 мест в новом жилом районе. Общая емкость детских садов на перспективу составит 490 мест.

Две средние общеобразовательные школы на перспективу сохраняются: 1000 мест.

На I очередь Проектом предполагается строительство молодежного центра с домом детского творчества в с.Таштып вместимостью не менее 1000 мест. Кроме того, возможна организация специальных кружков при школах (танцевальных, вокальных, изобразительного искусства и т.п.).

Средне-специальные учебные заведения.

Для обеспечения квалифицированными кадрами среднего звена на перспективу предполагается увеличение выпуска учащихся ГОУ Профессиональное училище №16 до 150 человек в год.

В связи с предлагаемым развитием в районе лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности, на перспективу предлагается расширение направлений подготовки специалистов, открытие новых специальностей, что позволит готовить квалифицированные кадры непосредственно в районе приложения труда.

Учреждения здравоохранения и социальной защиты

Проектом предлагается:

- реконструкция Центральной районной больницы в с.Таштып с расширением мощности до 147 коек (дополнительно 40 коек), увеличение мощности поликлиники на 50 пос./см. (до 435 пос./см.) в связи с тем, что учреждение обслуживает население всего района;

- строительство ФАПа на правобережье п.Таштып (по программе «Таштып-Райцентр»);

- строительство детской молочной кухни на 400 порций и двух раздаточных пунктов по 15 м2: по одному на каждом берегу;

- на правом берегу с.Таштып предусматривается размещение аптечных пунктов.

По мере необходимости рекомендуется проведение капитального и текущего ремонта учреждений здравоохранения. Выполнение данных мероприятий позволят повысить уровень качественной медицинской помощи и улучшить показатели, характеризующие качество населения.

На расчетный срок предлагается строительство дома для одиноких и престарелых в с.Таштып на 50 мест.

Учреждения культуры

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 №923-Р, в населенном пункте, являющимся административным центром муниципального района, мощность районного (межпоселенческого, центрального) дома культуры должна составлять не менее 500 мест. Существующий дом культуры и библиотека сохраняются. В настоящее время рядом с Домом культуры строится юрточно-гостиничный комплекс.

На перспективу проектом предлагается:

- строительство досугового центра в с.Таштып на 550 мест;

- регулярное обновление и пополнение книжного фонда библиотек в объеме  не менее 250 книг на 1 тыс.чел.

- проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений (в зависимости от степени износа).

Краеведческий музей в с. Таштып на перспективу сохраняется, включая филиалы в Арбатском сельсовете - музеи под открытым Арбатская и Джебашская писаницы.

Спортивные сооружения

С учетом муниципальных программ Таштыпского района, в с.Таштып предусматривается:

1) на I очередь

- разработка программ развития физической культуры и спорта, предусматривающих создание условий для занятий физической культурой, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи, проведение спортивно-массовых мероприятий;

- создание материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- реконструкция стадиона «Урожай»,

- строительство физкультурно-оздоровительного центра, включающего спортивные залы, бассейн, сауны, кафе (гора Монашка);

- строительство хоккейной коробки,

- строительство плоскостных сооружений  при школах в с.Таштып («Социальное развитие села до 2012 года»),

2) на Расчетный срок – строительство двух спортивных залов по 300 м2 площади пола и плоскостных сооружений (хоккейные коробки, волейбольные и баскетбольные площадки) общей площадью 0,72 га.

Учреждения торговли

Проектом предлагается на перспективу расширение действующей сети учреждений торговли. Рекомендуется строительство торгового центра, включающего специализированные отделы, ориентированных на обслуживание населения всего района. Также необходимо строительство магазинов в пошаговой доступности для населения строящихся микрорайонов и кварталов. Общая площадь учреждений торговли к расчетному сроку составит 6,4 тыс.м2 торговой площади.

На перспективу предлагается строительство рынка в с.Таштып на 400 м2 торговой площади. Общая площадь рынков, с учетом существующего рынка, на расчетный срок составит 652 кв.м.

Учреждения общественного питания

На перспективу все существующие объекты общественного питания сохраняются. В стадии строительства находится кафе по ул.Советская, 72. На перспективу планируется строительство кафе на набережной р.Таштып и в новых микрорайонах. Необходимо повышение качества обслуживания населения. Общая емкость учреждений общественного питания к расчетному сроку составит 300-310 мест.

Предприятия бытового обслуживания

Проектом рекомендуется создание 20 новых рабочих мест в сфере бытового обслуживания населения (парикмахерские, ателье, фотомастерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой техники и т.п.). С учетом существующих объектов обслуживания число работающих в данной сфере к расчетному сроку составит 50-55 человек.

На перспективу сохраняется существующая баня. Также предусматривается строительство бани (сауны) на территории проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса, а также в предлагаемом к размещению кемпинге. Общая вместимость бань и саун к расчетному сроку составит 76 помывочных мест.

В соответствии с целевыми программами, действующими на территории МО Таштыпский сельсовет, в 2017-2019 гг. предусматривается реконструкция банно-прачечного комбината в с.Таштып. Проектом предлагается вынос банно-прачечного комбината из жилой зоны. Нормативная мощность прачечной должна составить 1040 кг сухого белья в смену, химчистки – 60 кг белья в смену.

Отделения связи В с.Таштып рекомендуется открытие еще одного отделения почтовой связи на правом берегу для улучшения доступности и повышения качества обслуживания населения.

Пожарные депо. В сельсовете  действует 1 пожарное депо на 2 а/м. На перспективу необходимо приобретение дополнительно 4 машин в с.Таштып. В с.Таштып к расчетному сроку пожарная часть должна иметь 6 автомашин.

В с.Таштып необходимо строительство гостиницы на 40 мест.

Проектом также предусмотрено строительство:

- кемпинга вдоль объездной дороги на г.Абаза, включающего в себя домик для отдыха на 20 мест, баню, кафе;

- нового здания автовокзала.

Всего по генеральному плану в Таштыпском сельсовете к размещению  предлагается около 40 объектов с общим строительным объемом ориентировочно 137,6 тыс.м3. С учетом существующего, сохраняемого и строящегося фонда общий объем объектов культурно-бытового обслуживания составит – 385,8 тыс.м3, на одного жителя к расчетному сроку будет приходиться около 53 м3 объектов социального и культурно-бытового назначения.

Потребность жителей МО Таштыпский сельсовет в учреждениях культурно-бытового обслуживания.

Таблица № 5.4.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Население | Норма на 1000 жителей | Потребность населения | Сохраняемый существующий фонд | Требуется построить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. | на I оч. | на расч. срок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Соврем. сост. | I оч. | Расч. срок | Соврем. сост | I очередь | Расч. срок | Соврем. сост | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Учреждения образования |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 6426 | 6740 | 7300 | 64 | 64 | 64 | 411 | 431 | 467 | 210 | 210 | 210 | 221 | 257 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 6426 | 6740 | 7300 | 105 | 105 | 105 | 675 | 708 | 767 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | мест | 6426 | 6740 | 7300 | 10% от общего числа школьников | 67 | 71 | 77 | 2103 | 2103 | 2103 |  |  |
| 2. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 2.1 | Поликлиника | пос/см | 6426 | 6740 | 7300 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 117 | 122 | 132 | 385 | 385 | 385 |  |  |
| 2.2 | Больница | коек | 6426 | 6740 | 7300 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 87 | 91 | 98 | 107 | 107 | 107 |  |  |
| 2.3 | Станция (пункт) скорой медицинской помощи с учетом обслуживания близлежащих нас.пунктов | а/м | 6426 | 6740 | 7300 | 1 на 5 тыс.чел. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Детская молочная кухня | порций | 6426 | 6740 | 7300 | 4 порции в сутки на 1 реб до 1 года | 345 | 360 | 400 |  |  |  | 360 | 400 |
|  | раздаточный пункт детской молочной кухни | м2 | 6426 | 6740 | 7300 | 0,3 м2 на 1 реб.до года | 26 | 27 | 30 |  |  |  | 27 | 30 |
| 2.5 | ФАП | объект | 6426 | 6740 | 7300 | в н.п. с действующей больницей и поликлиникой не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Аптеки | объект | 6426 | 6740 | 7300 | 1 об. на 6,2 т.ч. | 1об. на 6,2 т.ч. | 1об. на 6,2 т.ч. | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2.7 | Учреждения социального обслуживания (дом для одинокий и престарелых) | мест | 6426 | 6740 | 7300 | 28 на 1 тыс.чел. старше 60 лет | 46 | 49 | 54 |  |  |  | 49 | 54 |
| 3. Учреждения культуры |
| 3.1 | Клубы, учреждения клубного типа | мест | 6426 | 6740 | 7300 | 500 мест на н.п.-центр района | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| 3.2 | Библиотеки | тыс.экз. | 6426 | 6740 | 7300 | 5 | 5 | 5 | 32,1 | 33,7 | 36,5 | 200,2 | 200,2 | 200,2 |  |  |
| 3.3 | Музеи | объект | 6426 | 6740 | 7300 | объект | объект | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4. Спортивные сооружения |
| 4.1 | Спортивные залы | м2пл. пола | 6426 | 6740 | 7300 | 350 | 350 | 350 | 2249 | 2359 | 2555 | 1262 | 1262 | 1262 | 1097 | 1293 |
| 4.2 | Плавательный бассейн закрытый | м2пл.зер. воды | 6426 | 6740 | 7300 | 20 | 20 | 20 | 129 | 135 | 146 |  |  |  | 135 | 146 |
| 4.3 | Плоскостные сооружения* | га на 1 тыс.чел | 6426 | 6740 | 7300 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 1,22 | 1,28 | 1,39 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  | 0,06 |
| 5. Предприятия торговли и общественного питания |
| 5.1 | Магазины | м2 торг. площ. | 6426 | 6740 | 7300 | 300 | 300 | 300 | 1928 | 2022 | 2190 | 5934 | 5934 | 5934 |  |  |
| 5.2 | Рынки | м2 торг. площ. | 6426 | 6740 | 7300 | 40 | 40 | 40 | 257 | 270 | 292 | 252 | 252 | 252 | 18 | 40 |
| 5.3 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 6426 | 6740 | 7300 | 40 | 40 | 40 | 257 | 270 | 292 | 106 | 106 | 106 | 164 | 186 |
| 6. Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 6.1 | Предприятия бытового обслуживания | произв. раб | 6426 | 6740 | 7300 | 7 | 7 | 7 | 45 | 47 | 51 | 33 | 33 | 33 | 14 | 18 |
| 6.2 | Прачечные | кг. белья/см | 6426 | 6740 | 7300 | 60 | 60 | 60 | 386 | 404 | 438 |  |  |  | 404 | 438 |
| 6.3 | Химчистки | кг. вещей /см | 6426 | 6740 | 7300 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 22 | 24 | 26 |  |  |  | 24 | 26 |
| 6.4 | Бани | мест | 6426 | 6740 | 7300 | 7 | 7 | 7 | 45 | 47 | 51 | 26 | 26 | 26 | 21 | 25 |
| 6.5 | Гостиница | мест | 6426 | 6740 | 7300 | 6 | 6 | 6 | 39 | 40 | 44 |  |  |  | 40 | 44 |
| 6.6 | Пожарное депо | депо/авт. | 6426 | 6740 | 7300 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  |  |
| 6.7 | Отделения связи | объект | 6426 | 6740 | 7300 | 1объект на 5-6 т.чел. | 1объект на 5-6 т.чел. | 1объект на 5-6 т.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 6.8 | Финансово-кредитные учреждения | опер. место | 6426 | 6740 | 7300 | 1 опер. место на 1-2 т.ч. | 6 | 7 | 7 | н.д. | н.д. | н.д. |  |  |

Ведомость объектов, предусмотренных Генеральным планом (новое строительство)

Таблица № 5.4.2

| № п/п | Наименование объекта | Един. измер. | I очередь | Расчетный срок | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность в ед. измер. | Ориентировочная площадь, м2 | Ориентировочный строит. объем, м3 | Территория, га | Мощность в ед. измер. | Ориентировочная площадь, м2 | Ориентировочный строит. объем, м3 | Территория, га | Мощность в ед. измер. | Ориентировочная площадь, м2 | Ориентировочный строит. объем, м3 | Территория, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 90 | 1710 | 6412,5 | 0,45 | 190 | 3610 | 13538 | 1,32 | 280 | 5320 | 19950 | 1,77 |  |
| 1 | Детский сад | мест | 90 | 1710 | 6412,5 | 0,45 |  |  |  |  | 90 | 1710 | 6412,5 | 0,45 | в районе школы №2 |
| 2 | Детский сад | мест |  |  |  |  | 190 | 3610 | 13537,5 | 1,32 | 190 | 3610 | 13537,5 | 1,32 | правый берег, новые жилые микрорайоны |
| II | Внешкольные образовательные учреждения и учреждения культуры | мест |  | 16100 | 58250 | 2,1 |  |  |  |  |  | 16100 | 58250 | 2,08 |  |
| 1 | Молодежный центр | мест | 1000 | 14000 | 50000 | 0,98 |  |  |  |  | 1000 | 14000 | 50000 | 0,98 |  |
| 2 | Культурно-досуговый центр | мест | 550 | 2100 | 8250 | 1,1 |  |  |  |  | 550 | 2100 | 8250 | 1,1 |  |
| III | Учреждения здравоохранения и социальной защиты |  |  | 2035 | 7152,5 | 0,21 |  | 1285 | 4502,5 | 2,01 |  | 3320 | 11655 | 2,2 |  |
| 1 | Больница |  |  | 1835 | 6452,5 |  | 65 | 485 | 1702,5 |  |  | 2320 | 8155 |  | реконструкция существующей больницы |
|  | стационар | коек | 40 | 1720 | 6000 |  |  |  |  |  | 40 | 1720 | 6000 |  |  |
|  | поликлиника | пос/см |  |  |  |  | 50 | 470 | 1650 |  | 50 | 470 | 1650 |  |  |
|  | детская молочная кухня | порций | 400 | 100 | 400 | 0,15 |  |  |  |  | 400 | 100 | 400 |  |  |
|  | раздаточные пункты ДМК | м2 | 15 | 15 | 52,5 |  | 15 | 15 | 52,5 |  | 30 | 30 | 105 |  | по 1 на каждом берегу, встроен. |
| 2 | ФАП | объект | 1 | 150 | 525 | 0,2 |  |  |  |  | 1 | 150 | 525 | 0,2 | на правом берегу |
| 3 | Аптека | объект | 1 | 50 | 175 | 0,01 |  |  |  |  | 1 | 50 | 175 |  | совмещ.с ФАПом |
| 4 | Аптека | объект |  |  |  |  | 1 | 50 | 175 | 0,01 | 1 | 50 | 175 |  | на правом берегу встроен. |
| 5 | Дом для одинокий и престарелых | мест |  |  |  |  | 50 | 750 | 2625 | 2,0 | 50 | 750 | 2625 | 2,0 |  |
| IV | Спортивные учреждения |  |  | 4095 | 21050 | 5,3 |  | 960 | 5760 | 1,15 |  | 5055 | 26810 | 6,4 |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  | 4095 | 21050 | 5,0 |  |  |  |  |  | 4095 | 21050 | 5,0 | гора Монашка |
| - | спортивные залы | м2 пл. пола | 700 | 1400 | 8400 |  |  |  |  |  | 700 | 1400 | 8400 |  |  |
| - | бассейн крытый | м2 зерк. воды | 350 | 1050 | 6300 |  |  |  |  |  | 350 | 1050 | 6300 |  |  |
| - | баня, сауна | пом.мест | 30 | 300 | 1650 |  |  |  |  |  | 30 | 300 | 1650 |  |  |
| - | гостиница | мест | 40 | 1000 | 3500 |  |  |  |  |  | 40 | 1000 | 3500 |  |  |
| - | кафе | мест | 50 | 345 | 1200 |  |  |  |  |  | 50 | 345 | 1200 |  |  |
| - | плоскостные сооружения | га | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 2 | Хоккейная коробка | га | 0,08 |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | рядом с молодежным центром |
| 3 | Плоскостное сооружение | га | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на территории школы №1 |
| 4 | Плоскостное сооружение | га | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | на территории школы №2 |
| 5 | Спортивный зал | м2 пл. пола |  |  |  |  | 300 | 480 | 2880 | 0,1 | 300 | 480 | 2880 | 0,1 |  |
| 6 | Спортивный зал | м2 пл. пола |  |  |  |  | 300 | 480 | 2880 | 0,1 | 300 | 480 | 2880 | 0,1 |  |
| 7 | Хоккейная коробка | га |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,1 | 0,08 |  |  | 0,1 |  |
| 8 | Волейбольная площадка | га |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,05 | 0,02 |  |  | 0,05 |  |
| 9 | Баскетбольная площадка | га |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 10 | Футбольное поле | га |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,6 | 0,5 |  |  | 0,6 |  |
| 11 | Площадка для мини-футбола | га |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,12 | 0,08 |  |  | 0,12 |  |
| V | Учреждения торговли |  | 450 | 385 | 1540 | 0,92 | 450 | 570 | 2280 | 0,45 | 900 | 955 | 3820 | 1,37 |  |
| 1 | Торговый центр | м2 торг. пл. | 150 | 300 | 1200 | 0,5 |  |  |  |  | 150 | 300 | 1200 | 0,50 |  |
| 2 | Магазин | " | 25 | 43 | 170 | 0,02 |  |  |  |  | 25 | 43 | 170 | 0,02 |  |
| 3 | Магазин | " | 25 | 43 | 170 | 0,02 |  |  |  |  | 25 | 43 | 170 | 0,02 |  |
| 4 | Торговый центр | " |  |  |  |  | 200 | 400 | 1600 | 0,16 | 200 | 400 | 1600 | 0,16 |  |
| 5 | Магазин | " |  |  |  |  | 50 | 85 | 340 | 0,04 | 50 | 85 | 340 | 0,04 |  |
| 6 | Магазин | " |  |  |  |  | 50 | 85 | 340 | 0,04 | 50 | 85 | 340 | 0,04 |  |
| 7 | Рынок | " | 250 |  |  | 0,38 | 150 |  |  | 0,21 | 400 |  |  | 0,59 |  |
| VI | Предприятия общественного питания |  | 30 | 207 | 720 | 0,04 | 100 | 690 | 2400 | 1 | 130 | 897 | 3120 | 1,04 |  |
| 1 | Кафе | мест | 30 | 207 | 720 | 0,04 |  |  |  |  | 30 | 207 | 720 | 0,04 | на набережной у нового автовокзала |
| 2 | Кафе | мест |  |  |  |  | 50 | 345 | 1200 | 0,9 | 50 | 345 | 1200 | 0,9 | на набережной |
| 3 | Кафе | мест |  |  |  |  | 50 | 345 | 1200 | 0,1 | 50 | 345 | 1200 | 0,1 | правый берег |
| VII | Отделения связи |  | 1 | 50 | 175 | 0,1 |  |  |  |  | 1 | 50 | 175 | 0,1 |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 1 | 50 | 175 | 0,1 |  |  |  |  | 1 | 50 | 175 | 0,1 |  |
| VIII | Объекты бытового обслуживания и коммунального обслуживания |  |  | 312 | 1540 | 0 |  | 912 | 4540 | 0,7 |  | 1224 | 6080 | 0,7 |  |
| 1 | Учреждения бытового обслуживания | раб.мест | 10 | 112 | 340 |  | 10 | 112 | 340 |  | 20 | 224 | 680 |  | встроенные в жилые здания и в торговых комплексах |
| 2 | Комбинат |  |  |  |  |  |  | 600 | 3000 | 0,7 |  | 600 | 3000 | 0,7 | вынос в коммун.зону |
| - | Прачечная | кг белья в смену |  |  |  |  | 1040 | 500 | 2500 |  | 1040 | 500 | 2500 |  |  |
| - | Химчистка | кг вещей в смену |  |  |  |  | 60 | 100 | 500 |  | 60 | 100 | 500 |  |  |
| 3 | Пожарное депо | депо/авт | 1/2 | 200 | 1200 |  | -/2 | 200 | 1200 |  | 1/4 | 400 | 2400 |  | на сущ.территории |
| XI | Прочие объекты |  |  | 958 | 4190 | 1,41 |  | 1000 | 3500 | 0,2 |  | 1958 | 7690 | 1,61 |  |
| 1 | Кемпинг |  |  | 458 | 1940 | 1,1 |  |  |  |  | 0 | 458 | 1940 | 1,1 | вдоль объездной дороги на г.Абаза |
|  | домики для отдыха | мест | 20 | 120 | 360 |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 360 |  |  |
|  | кафе | мест | 20 | 138 | 480 |  |  |  |  |  | 20 | 138 | 480 |  |  |
|  | баня | пом.мест | 20 | 200 | 1100 |  |  |  |  |  | 20 | 200 | 1100 |  |  |
| 2 | Автовокзал | объект | 1 | 500 | 2250 | 0,3 |  |  |  |  | 1 | 500 | 2250 | 0,3 |  |
| 3 | Гостиница | мест |  |  |  |  | 40 | 1000 | 3500 | 0,2 | 40 | 1000 | 3500 | 0,2 |  |
|  | Итого объемы нового строительства |  | 25852 | 101030 | 10,5 |  | 9027 | 36520 | 6,9 |  | 34879 | 137550 | 17,3 |  |

Сводная ведомость объектов культурно-бытового обслуживания МО Таштыпский сельсовет в целом по генплану

Таблица № 5.4.3

| № | Наименование объекта | Един. изм. | Сохраняется | Новое строительство | Итого по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |  |
|  |  |  | Мощность в ед. изм. | Площадь м2 | Строит. объем, куб.м (расчетный) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мощность в ед.изм. | Площадь м² | Строит. объем, куб.м | Мощность в ед.изм. | Площадь м² | Строит. объем, куб.м | Мощность в ед.изм. | Площадь, м² | Строит. объем, куб.м |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест | 1000 | 9360 | 32760 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 9360 | 32760 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 210 | 1743 | 7350 | 90 | 1710 | 6413 | 190 | 3610 | 13538 | 490 | 7063 | 27300 |
| 3 | Среднее профессио-нальное образование | мест | 540 | 2318 | 19409 |  |  |  |  |  |  | 540 | 2318 | 19409 |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 2100 | 6172 | 23329 | 1000 | 14000 | 50000 |  |  |  | 3100 | 20172 | 73329 |
| 5 | Участковая больница | коек | 107 | 4624 | 32193 | 40 | 1720 | 6000 |  |  |  | 147 | 6344 | 38193 |
|  |  | пос/см | 385 |  |  |  |  |  | 50 | 470 | 1650 | 435 | 470 | 1650 |
| 6 | ССМП | а/м | 2 | 150 | 800 |  |  |  |  |  |  | 2 | 150 | 800 |
| 7 | Детская молочная кухня | порций |  |  |  | 400 | 100 | 400 |  |  |  | 400 | 100 | 400 |
| 8 | Раздаточный пункт ДМК | м2 |  |  |  | 15 | 15 | 53 | 15 | 15 | 53 | 30 | 30 | 105 |
| 9 | ФАПы | объект |  |  |  | 1 | 150 | 525 |  |  |  | 1 | 150 | 525 |
| 10 | Аптеки | объект | 5 | 123 | 378 | 1 | 50 | 175 | 1 | 50 | 175 | 7 | 223 | 728 |
| 12 | Учреждения социальной защиты населения | мест |  |  |  |  |  |  | 50 | 750 | 2625 | 50 | 750 | 2625 |
| 12 | Учреждения клубного типа | мест | 400 | 2560 | 10240 | 550 | 2100 | 8250 |  |  |  | 950 | 4660 | 18490 |
| 13 | Библиотека | объект | 200,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,2 | 0 | 0 |
| 14 | Музей | объект | 1 | 357 | 1493 |  |  |  |  |  |  | 1 | 357 | 1493 |
| 15 | Спортивные залы | кв.м площ. пола | 1262 | 1893 | 9465 | 700 | 1400 | 8400 | 600 | 960 | 5760 | 2562 | 4253 | 23625 |
| 16 | Басейн | кв.м зерк. воды |  |  |  | 350 | 1050 | 6300 |  |  |  | 350 | 1050 | 6300 |
| 17 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,33 |  |  | 0,98 |  |  | 0,72 |  |  | 3,03 | 0 | 0 |
| 18 | Учреждения торговли | кв.м торг. площ. | 5934,2 | 8901 | 35605 | 200 | 385 | 1540 | 300 | 570 | 2280 | 6434 | 9856 | 39425 |
| 19 | Рынок | кв.м торг. площ. | 252 |  |  | 250 |  |  | 150 |  |  | 652 | 0 | 0 |
| 20 | Объекты общественного питания | мест | 107 | 989 | 3387 | 100 | 690 | 2400 | 100 | 690 | 2400 | 307 | 2369 | 8187 |
| 21 | Отделение связи | объект | 1 | 948 | 9774 | 1 | 50 | 175 |  |  |  | 2 | 998 | 9949 |
| 22 | Объекты бытового обслуживания | пр. рабоч. | 33 | 363 | 1271 | 10 | 112 | 340 | 10 | 112 | 340 | 53 | 587 | 1951 |
| 23 | Бани и сауны | п.мест | 26 | 387 | 1304 | 50 | 500 | 2750 |  |  |  | 76 | 887 | 4054 |
| 24 | Прачечная | кг белья в смену |  |  |  |  |  |  | 1040 | 500 | 2500 | 1040 | 500 | 2500 |
|  | Химчистка | кг вещей в смену |  |  |  |  |  |  | 60 | 100 | 500 | 60 | 100 | 500 |
| 25 | Пожарное депо | машин | -/2 |  |  | 1/2 | 200 | 1200 | -/2 | 200 | 1200 | 1/6 | 400 | 2400 |
| 26 | Кемпинг и гостиница | мест |  |  |  | 60 | 1120 | 3860 | 40 | 1000 | 3500 | 100 | 2120 | 7360 |
| 27 | Автовокзал | объект |  |  |  | 1 | 500 | 2250 |  |  |  | 1 | 500 | 2250 |
| 28 | Прочие |  |  | 16541 | 59528 |  |  |  |  |  |  |  | 16541 | 59528 |
|  | ВСЕГО |  |  | 57427 | 248285 |  | 25852 | 101030 |  | 9027 | 36520 |  | 92306 | 385835 |

## 5.5. Организация отдыха населения.

В современных условиях отдых следует рассматривать как специфическую сферу жизни и активной деятельности человека.

Особенности социального, демографического состава отдыхающих, развитие мобильности населения при изменившейся общей экономической ситуации в стране потребовали организации отдыха, и лечения для основной части населения в пределах района или республики. Получили распространение длительный и кратковременный отдых; еженедельный и ежедневный  в выходные дни и в свободное от работы время.

Кратковременный отдых. Активный отдых населения осуществляется на игровых спортивных площадках при школах, мини-стадионе, в доме культуры.

На перспективу для организации ежедневного отдыха жителей отводятся различные площадки в пределах границ населенного пункта. Существующие и проектируемые бульвары, можно рассматривать как места для прогулок.

Длительный отдых. Длительный отдых может быть рассчитан на время каникул детей и на время отпусков взрослого населения. Таштыпский сельсовет располагает рекреационными ресурсами для организации длительного отдыха.

Проектом Схемы территориального планирования Таштыпского района выделена зона для возможного размещения баз отдыха и прочих туристических объектов.

Проектом предлагается содействие в развитии объектов детско-юношеского конного туризма на территории ООО «Нива», в т.ч. укрепление и обновление материально-технической базы (упряжь, форма и т.д.). Здесь же предлагается проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов и трудных подростков.

Горнолыжный, горный спортивно-оздоровительный туризм предлагается в  районе ДОЛ «Серебряный ключ», на базе частного предпринимателя Сарагашева А.П. Туристическая  горнолыжная база частного предпринимателя Сарагашева А.П. находится в 7,8 км южнее с. Таштып в  урочище «Сюгиш», 600 метров юго-западнее детского оздоровительного лагеря «Серебряный ключ», общей площадью 3,6 га. Представляет интерес в плане развития спортивного, горнолыжного и конного туризма. Для развития горнолыжного туризма на территории база отдыха Сарагашева А.Г. предполагается:  издание буклетов и рекламной продукции по данному направлению, установление информационных знаков (досок) с описанием туристических достопримечательностей, приобретение подъемника.

Культурно-познавательный туризм играет важную роль в формировании и развитии туристических городов и поселений. В отличие от природных факторов, историко-культурный фактор сочетает характерные черты движимости и недвижимости и имеет свою историческую динамику. С повышением уровня культуры населения, историко-культурный туризм играет более важную роль в развитии туристических центров. Места сохранения памятников истории и культуры формируют туристические районы, узловыми, фокусными точками которых являются туристические города и поселения. Поэтому именно они служат конечными целевыми местами туристов.

В с.Таштып расположен краеведческий музей, в здании бывшей  церковно-приходской школы. В период  1946-1979 гг. в нем располагался Районный Дом Культуры,  позже здание передали типографии, а с 2008 года в здании расположен краеведческий музей. В целях развития культурно-познавательного туризма и туризма выходного дня предлагается использовать территорию Малоарбатских  и Джебашских писанцев в 38 квартале Арбатского участкового лесничества, выдел 22,28,29, общей площадью 5,6 га. Экскурсии необходимо организовывать в с.Таштып.

Кроме рекреационных ресурсов сельсовета, для длительного отдыха населению доступны и другие ресурсы всего Таштыпского района и соседних районов и регионов. Так, на территории Таштыпского района Проектом Схемы территориального планирования выделены виды туризма, доступные для жителей района и других муниципальных образований.  В Таштыпском районе развиваются практически все виды туризма: санаторно-курортный, культурно-познавательный, спелеологический, спортивно-оздоровительный, горнолыжный, водный, экологический (экотуризм, приключенческий), этнический, этнографический. На территории района находится около 10 баз отдыха, 12 туристских баз, базы охотников и рыболовов, санаторий. Различен как уровень комфортности, так и цен, есть возможность предоставлять полноценный отдых различным категориям граждан.

## 5.6. Озеленение

Озеленение является одним из основных факторов оздоровления жителей населенного пункта и создания благоприятных условий отдыха. Вместе с тем, зеленые насаждения активно участвуют в создании архитектурно-художественного облика села.

В п границу села Таштып включены естественные участки природы: зеленые островки вдоль реки Таштып, лесной массив в районе горы Монашка. Планируется создание озелененной набережной правого берега р.Таштып и р.Хызылпаш, протекающей сквозь жилые кварталы.  Озелененные улицы и бульвары села объединяют объекты озеленения в единую систему.

Генеральным планом предлагается создание новых парков, скверов, бульваров:

1. Главной зеленой осью села является набережная р. Таштып.  по улице Ленина. Это излюбленное место для отдыха и прогулок жителей села. В генеральном плане предлагается строительство озелененной набережной. На набережной устраиваются прогулочные аллеи, площадки видовые и для отдыха, а также сходы к воде

2. Предлагается создание новых скверов и парковой зоне на проектируемой южной территории, соединенной с набережной р. Хызылпаш.

3. Вдоль северной застройки жилых кварталов, вдоль ул. Магистральная предусматривается озелененный сквер, выполняющий функцию защитного озеленения от дороги.

4. Составной частью общей системы озеленения села являются зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и санитарно-защитных зон. Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в селе большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером , ограничивающим вредное воздействие производств.

Защитное озеленение, а также посадка деревьев на рекультивируемых территориях увеличат зеленый пояс села, улучшат его экологическое состояние, обеспечат ветровую защиту. Генеральным планом предусматривается организация: на I очередь – 38,92 га (63,8 м2/чел.), к расчетному сроку – 58,42га(95,8 м2/чел.).

Часть 6.  Транспортная инфраструктура

## 6.1. Транспортная инфраструктура сельсовета.

Территория Таштыпского сельсовета расположена в северной части Таштыпского района на юге республики Хакасия. С северной стороны, Таштыпский сельсовет  граничит с территорией МО Имекский сельсовет, с восточной и южной стороны – с территорией МО Арбатский сельсовет, с юго-восточной стороны – с МО г. Абаза, с западной стороны – с территориями Большесейского и Нижнесирского сельсоветов. Южная граница проходит по руслу реки Абакан.

Село Таштып является административным центром Тыштыпского района и Тыштыпского сельсовета и единственным населенным пунктом сельсовета.

Общая площадь сельсовета составляет 301,62 кв. км, население – 6426 человек.

Село Таштып расположено в наиболее освоенной и застроенной северной части района с развитой сетью автомобильных дорог, соединяющих его с населенными пунктами района.

Внешний транспорт.

Современное состояние.  Транспортные связи Таштыпского   сельсовета обеспечиваются автомобильным транспортом,  выполняющим основные грузопассажирские перевозки.

Автодороги. По территории Таштыпского сельсовета проходит одна из важнейших осей Республики Хакасия - автодорога регионального значения «Абакан – Ак-Довурак». Дорога соединяет южные районы Хакасии с западными районами Республики Тыва. Автодороги межмуниципального значения соединяют с.  Таштып с населенными пунктами района.

Железная дорога «Аскиз-Абаза» находится в оперативном управлении Абаканского отделения Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД.   Дорога проходит по юго-восточной границе сельсовета и имеет для него транзитное значение. Дорога обслуживает Абазинское железорудное месторождение, промпредприятия г. Абазы и лесозаготовительную промышленность и имеет выход в северном направлении на Южно-Сибирскую железнодорожную магистраль «Междуреченск-Абакан-Тайшет». Железнодорожная станция Абаза расположена в 28 км от с. Таштып.

Воздушный транспорт представлен в районе и сельсовете малой авиацией. Ближайший аэропорт международных и российских авиалиний расположен в 155км  в г. Абакане.  Ближайшая посадочная площадка малой авиации находится в 30 км, в г. Абаза.

Реки, протекающие по территории сельсовета не судоходны.

Проектные предложения. Мероприятия по развитию транспортной структуры Республики Хакасия  и Таштыпского района направлены прежде всего на повышение качественных характеристик существующей сети автомобильных дорог, а также  на создание современного транспортного комплекса, полностью удовлетворяющего потребности населения и экономики.

Задачами совершенствования автодорожной инфраструктуры Республики Хакасия и Таштыпского района являются:

- интенсификация транспортных связей как внутри  Республики Хакасия, так и с другими субъектами Российской Федерации;

- повышение транспортной доступности  и обеспечение круглогодичной связи населенных пунктов республики и района со столицей г. Абакан  и с районным центром с. Таштып;

- обеспечение удобных подъездов к местам организованного массового отдыха и туризма;

- обеспечение подъездов к местам добычи и переработки полезных ископаемых;

- обеспечение подъездов к местам лесозаготовительной деятельности;

- развитие  объектов придорожного сервиса (автозаправочные станции, мини-отели, пункты питания, станции технического обслуживания);

- развитие промышленного транспорта;

- обустройство современных транспортно – логистических  комплексов;

- привлечение транзитных грузопотоков для обслуживания их на территории республики и района.

Реализация всех проектных мероприятий позволит полностью включить территорию республики в общероссийские транспортные сети, увеличит транспортную доступность  региона для внешних туристов и инвесторов,  будет способствовать равномерному социально-экономическому развитию территории Республики Хакасия и Таштыпского района.

Железнодорожный транспорт.

Современное состояние. Железная дорога «Аскиз-Абаза», проходящая по юго-восточной границе сельсовета на протяжении 8 км, не электрифицированная, имеет один главный путь и релейную полуавтоматическую блокировку. На станции  Абаза имеется пассажирское здание вокзала площадью 139,62 м2, магазин и другие служебные здания.

По дороге осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Густота движения на участке «Аскиз-Абаза» составляет 4 пары поездов в сутки, в том числе, 1 пара пассажирских, 2 пары грузовых и 1 пара электропоездов. Из Абакана и Аскиза в Абазу ходят поезда пригородного сообщения.

Проектные предложения. На перспективу значительного увеличения объема перевозок на железной дороге «Аскиз-Абаза» не ожидается. Возможно строительство и реконструкция железнодорожных устройств.

Воздушный транспорт.

Современное состояние. Воздушный транспорт представлен в районе малой авиацией. В восточной части с. Таштып расположен вертодром – аэродром имеет отведенную территорию, но в настоящее время не работает.

Проектные предложения. Развитие малой авиации, на территории Республики Хакасия и Таштыпского района, предусматривается для нужд развития бизнеса, туризма, лесоохраны, пожарной охраны, авиационной медико-санитарной помощи, выполнения экстренных полетов силами МЧС. СТП Хакасии и Таштыпского района предлагается на расчетный срок реконструировать посадочные площадки  района и вертодром с. Таштып.  Существует проект реконструкции Таштыпского аэродрома.

На перспективу возможно возобновление пассажирских перевозок Таштыпского района воздушным транспортом.

Водный транспорт.

Современное состояние. Реки района и сельсовета не судоходны и используются в основном для сплава.

Проектные предложения. Возрождение водного транспорта в Республике Хакасия и Таштыпском районе связано с развитием туризма и с повышением популярности водных туристических маршрутов.

Кроме того, внутренние водные пути могут использоваться, в первую очередь, для противопожарного патрулирования на моторных лодках, а также для других лесохозяйственных целей, связанных с доставкой людей и мелких грузов. Основными внутренними водными путями в районе являются реки  Абакан и Она.

Автомобильный транспорт.

Легковой автотранспорт.

Современное состояние. По данным МВД по Республике Хакасия (УГИБДД)  в Таштыпском районе зарегистрировано 3707 единиц транспортных средств, из них грузовых – 542, автобусов – 96, легковых – 2737, мотоциклов – 332.

Обеспеченность автомототранспортом в настоящее время, при численности населения района в 16,65 тыс. человек, составляет 223 машины на 1000 жителей, в том числе, легковыми автомобилями – 165 машин на 1000 жителей, мотоциклами – 20 единиц  на 1000 жителей.

В Таштыпском сельсовете принимаем этот  уровень автомобилизации.

Проектные предложения. На I очередь принимается норма обеспеченности легковыми автомобилями 260 автомашин на 1000 жителей. Количество индивидуальных автомобилей составит, при численности населения сельсовета  6,74 тыс. чел – 1753 машины.

На расчетный срок в соответствии с СП 42.13330.2011 принимается норма обеспеченности легковыми автомобилями индивидуальных владельцев 350 автомашин на 1000 жителей, количество индивидуальных автомобилей составит, при численности населения 7,3 тыс. чел, – 2555машин.

На перспективу намечено улучшение предоставления услуг по  перевозкам пассажиров, включающих в себя приобретение новых автобусов и открытие новых маршрутов, для этого проектом заложена реконструкция дорог.

Также необходимо произвести модернизацию подвижного состава общественного пассажирского транспорта и дорожно-строительной техники.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Современное состояние.  Транспортная отрасль  муниципального образования Таштыпский район представляется автомобильным транспортом, главное предназначение которого – грузовые и пассажирские перевозки.

Автомобильные перевозки в районе осуществляет предприятие ООО «Таштыптранс», где работают 18 человек, и 13 индивидуальных предпринимателей с общей численностью работающих на 01.01.2011 г. 22 человека.

Автобусные маршруты связывают регулярными автобусными маршрутами  районный центр со столицей республики г. Абаканом.  Межрайонные и внутрирайонные маршруты в районе практически не развиваются.

Автобусные маршруты на территории Таштыпского сельсовета

Таблица № 6.1.1

| Начальные пункты следования | Конечные пункты следования |
| --- | --- |
| Абакан | Таштып. |
| Таштып | Н-Имек - 7,0 км, Имек - 10,6 км, В. Имек - 17,6 км, Харой-21,8 км, Чиланы - 12,2 км, Карагай - 17,5 км, М. Сея - 7,7 км, Б. Сея - 9,6 км, Кызылсуг - 28,4 км, Анчул - 33,9 км, В. Таштып - 38,0 км, Курлугаш-4,0 км, Н. Сиры - 10,3 км, В. Сиры - 14,0 км, Печегол - 17,0 км, Матур, М.Арбаты, Н. Матур, |
| Абаза | Таштып |

В с. Таштып и ближайшем г. Абаза размещаются автобусные кассы.

Проектные предложения. Развитие системы автобусных маршрутов регионального значения приурочено к развитию системы автомобильных дорог. С учетом планируемого ввода в эксплуатацию новых дорог, необходимо развитие межрегиональных маршрутов по направлениям «Таштып-Таштагол», «Абаза – Горно-Алтайск». На региональном уровне проектируемые  дороги и на районном уровне  все сельские населенные пункты  должны быть охвачены автобусным сообщением.

Объекты обслуживания автотранспорта.

Современное состояние. В настоящее время на территории  Таштыпского сельсовета на дороге «Абакан – Ак-Довурак расположена 1 автозаправочная станция (АЗС) и 1 газовая заправочная станция (ГЗС), и еще 2 АЗС расположены на территории с. Таштып.

Также, в с.Таштып действуют 3 станции технического ремонта легковых автомобилей (СТО).

Проектные предложения. Согласно СП 42. 13330.2011 автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей и  СТО - 1 пост на 200  легковых автомобилей.

Заправка перспективного количества автомобилей обеспечится существующим количеством АЗС.

Потребность в СТО составит на расчетный срок 13 постов, в том числе на I очередь – 9 постов.

Объекты технического обслуживания автомобилей и другого придорожного сервиса рекомендуется размещать в комплексе с АЗС.

Искусственные сооружения.

Современное состояние. На межселенных дорогах, проходящих по территории Таштыпского сельсовета, расположено через водотоки 2 мостовых сооружения.

Характеристика мостовых сооружений на межселенных дорогах Таштыпского сельсовета

Таблица № 6.1.2

| № п/п | Наименование, место расположения, длина | Препятствие | Длина, м | Ширина, м | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мост а/д «Абакан – Ак-Довурак» км 154+014 м, длина 92,44 м, с. Таштып, предмостная площадь | через р. Таштып | 92,44 | 7,0 | ж/б | уд. |
| 2 | мост а/д «Абакан – Ак-Довурак» км 156 +485 м. | через р. . Хызылбаш | 18,25 | 7,0 | ж/б | уд. |

Проектные предложения. Мосты на территории сельсовета находятся в удовлетворительном состоянии. На перспективу рекомендуется регулярно проводить ремонт  мостовых сооружений.

Автомобильные дороги сельсовета.

Современное состояние.  При выполнении плана современного использования территории  Таштыпского сельсовета выявлено, что протяженность категорированных автомобильных  дорог  общего  пользования  составляет 42,15 км.

Автодорога межрегионального значения «Абакан – Ак-Довурак» является одной из важнейших транспортных осей Республики Хакасия,  которая соединяет Абакан с западными районами Республики Тыва.  Протяженность дороги в границах сельсовета 30,0 км.

Из дорог межмуниципального значения следует выделить дороги: «Таштып - Верхняя Сея - Матур».

Перечень автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты, переданных в оперативное управление Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» (ГКУ РХ «Хакасавтодор») по состоянию на 01.01.2009 г. приведен в таблице 6.1.7.1.

Характеристика автомобильных дорог Таштыпского сельсовета.

Таблица№ 6.1.3

| № п/п | Наименование автодорог | Всего, км | в т.ч. по покрытиям | Категория | Интенсив-ность движения, авт/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/б | грав-щеб. | грунт |  |  |
| Автомобильная дорога регионального значения |
| 1 | Абакан - Ак-Довурак | 30,0 | 30,0 |  |  | III | 1137 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |
| 2 | Таштып - Верхние Сиры | 1,65 | 1,65 | - |  | IV | 555 |
| 3 | Таштып - Верхняя Сея - Матур | 5,4 | 5,4 | - |  | III | 306 |
| 4 | Таштып - Карагай | 3,4 | 2,4 | 1,2 |  | IV | 303 |
|  | Выезд на дорогу «Абакан-Ак-Довурак» | 1,7 | 1,7 | - |  | IV |  |
|  | ИТОГО: | 42,15 | 40,95 | 1,2 |  |  |  |

Плотность автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты, составляет:

- на 1000 кв.км. территории – 139,7 км;

- на 1000 жителей – 6,5 км.

Круглосуточное обслуживание сети дорог района, обеспечивающее регулярное движение автотранспорта, осуществляется силами Таштыпского ДРСУ.

Среднесуточная интенсивность движения автомобильного транспорта  на автодороге Абакан-Ак-Довурак в районе с. Таштып составляет 1137 авт/сутки.

Придорожные полосы автомобильных дорог. Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации определяются требования по установлению придорожных полос автомобильных дорог.

В соответствии с данным законом, придорожные полосы автомобильной дороги – это территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги.

Вдоль автомобильных дорог регионального значения придорожные полосы установлены Приказом Минтранса РХ от 03.10.2007 N П-104 "Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия".

На территории сельсовета придорожные полосы на дорогах  регионального и межмуниципального значения  составляют по 50 м по обе  стороны дорог.

В границах придорожных полос устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Основные недостатки автодорожной сети, соединяющей населенные пункты.

Опорная сеть дорог, связывающая населенные пункты с районным центром, в основном, находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время выполнен проект дороги, соединяющей населенные пункты Хараджул и Кирово с транспортной сетью района. Дорога пройдет по юго-западной границе сельсовета вдоль железной дороги «Аскиз-Абаза».

Дороги с маршрутами школьных автобусов должны быть с капитальным покрытием.

Проектные предложения. Одной из основных целей государственной политики муниципального образования Таштыпский сельсовет является развитие дорожно-транспортной системы.

По проекту протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории сельсовета и соединяющих населенные пункты, на расчетный срок составит 50,15 км.

На расчетный срок на территории сельсовета рекомендуется построить  8,0 км участка дороги «Абаза-Харачул-Кирово» (на I очередь) и  реконструировать 31,2 км (1,2 км на I очередь).

Из реконструируемых дорог - 30,0 км составляет реконструкция дороги  регионального значения «Абакан-Ак-Довурак» с переводом ее в дорогу федерального значения и 1,2 км – реконструкция участка дороги межмуниципального значения «Таштып-Карагай» - устройство усовершенствованного (асфальтобетонного) покрытия.

В первую очередь рекомендуется осуществить реконструкцию и строительство дорог, по которым перевозятся и будут перевозиться школьники к местам учебы.

Характеристика дорог, их реконструкция и строительство показаны на Схеме транспортной инфраструктуры сельсовета.

## 6.2. Транспортная инфраструктура с. Таштып.

Современное состояние. Село Таштып – административный центр Тыштыпского района, единственный населенный пункт в Таштыпском сельсовете.

Село Таштып  с  населением 6426 человек и территорией – 21,79 км2,

расположено по обоим берегам р. Таштып,  в 155 км от г. Абакана.

К  расчетному сроку территория населенного пункта остается без изменения, население составит 7,3 тыс. человек, в том числе на 1 очередь – 6,74 тыс. человек.

Автомобильный транспорт.

Данные о наличии транспорта в с. Таштып отсутствуют. Исходя из предполагаемого роста уровня автомобилизации по району и роста населения села, количество автомобилей индивидуальных владельцев  ориентировочно может составить на расчетный срок – 350 единиц, в том числе на I очередь - 260 единиц.

Следовательно, количество автомобилей индивидуальных владельцев, к расчетному сроку, может составить 2555 единиц, в том числе на I очередь - 1753 единицы.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Автостоянки для длительного хранения. Село в основном застроено индивидуальными домами с приусадебными участками. Население поселка, проживающее в частном секторе, индивидуальный транспорт хранит в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков. Транспорт муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

Автостоянки для кратковременного хранения. Потребность мест кратковременного хранения автомобилей  принимается  на расчетный срок для общего парка в 2300 единиц (90% расчетного парка) в соответствии с СП 42.13330.2011. О00000ткрытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей (для 70% парка) располагаются на территории поселка в районах общественно – деловой застройки –1610 машин (4,03га).

АЗС, СТО, моечные пункты.  Заправка перспективного количества автомобилей населения с. Таштып обеспечится существующими АЗС.

Постов ремонта автомобилей не хватает. В настоящее время в селе действуют 3 СТО (количество постов неизвестно). На расчетный срок потребуется размещение 13 постов СТО, в том числе на I очередь – 9 постов.

Размещение дополнительных постов СТО рекомендуется на новых коммунально-складских площадках равномерно по территории села. Смотреть Схему Транспортной инфраструктуры с. Таштып.

Кроме того, проектом предлагается разместить в с. Таштып пункты технического осмотра автомобилей (ПТО) в количестве минимальной обеспеченности населения,  в соответствии с реализацией Федерального закона от 01.07.2011№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные акта Российской Федерации».

Размещение пунктов технического осмотра автомобилей, моечных пунктов рекомендуется осуществлять в комплексе со станциями технического обслуживания и ремонта автомобилей и автозаправочными станциями.

Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. Транспортная сеть села проектируется по нормативам городского населенного пункта:

- магистральные улицы и дороги - связь населенного пункта с внешними   автомобильными дорогами общей сети, связь жилых и промышленных территорий с общественным центром;

- улицы в жилой застройке - связь внутри территорий и с магистральными улицами.

Костяк улично-дорожной сети поселка составляет система магистральных улиц.

Характеристика улично-дорожной сети села по данным администрации Таштыпского сельсовета.

Таблица № 6.2.1.

| № | Наименование улиц | Протяженность (км.) | Ширина (м.) | Площадь (кв.м.) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Советская | 3,365 | 7 | 23555 | а\б |
|  | Ленина | 2,145 | 7 | 15015 | а\б |
|  | Кирова | 0,815 | 7 | 5705 | а\б |
|  | Луначарского | 0,935 | 7 | 6545 | а\б |
|  | Войкова | 0,770 | 7 | 5390 | а\б |
|  | М.Цукановой | 0,680 | 7 | 4760 | а\б |
|  | М.Цукановой | 0,130 | 7 | 910 | щ\г |
|  | Сурикова | 0,550 | 7 | 3850 | а\б |
|  | Юбилейная | 0,375 | 7 | 2625 | а\б |
|  | Юбилейная | 0,995 | 7 | 6965 | щ\г |
|  | Комсомольская | 0,400 | 5 | 2000 | щ\г |
|  | Горького | 0,625 | 5 | 3125 | щ\г |
|  | Некрасова | 0,360 | 5 | 1800 | щ\г |
|  | Гоголя | 0,490 | 5 | 2450 | щ\г |
|  | Подгорная | 0,360 | 5 | 1800 | щ\г |
|  | Садовая | 0,180 | 5 | 900 | щ\г |
|  | Крылова | 0,265 | 7 | 1855 | щ\г |
|  | Чехова | 0,225 | 5 | 1125 | а\б |
|  | Чехова | 0,275 | 5 | 1375 | щ\г |
|  | Мичурина | 0,110 | 5 | 550 | а\б |
|  | Мичурина | 0,615 | 5 | 3075 | щ\г |
|  | Мечникова | 0,745 | 5 | 3725 | щ\г |
|  | Луговая | 0,570 | 5 | 2850 | щ\г |
|  | Березовая | 0,920 | 5 | 4600 | щ\г |
|  | Виноградова | 0,225 | 5 | 1125 | а\б |
|  | Виноградова | 0,875 | 5 | 4375 | щ\г |
|  | Первомайская | 1,845 | 7 | 12915 | а\б |
|  | Первомайская | 0,800 | 4 | 3200 | грунт |
|  | Степная | 0,325 | 4 | 1300 | щ\г |
|  | Ломоносова | 0,710 | 4 | 2840 | щ\г |
|  | пер.Ломоносова | 0,680 | 4 | 2720 | щ\г |
|  | Лермонтова | 0,965 | 5 | 4825 | щ\г |
|  | Таёжная | 0,360 | 5 | 1800 | щ\г |
|  | К.Маркса | 1,250 | 7 | 8750 | а\б |
|  | пер.Октябрьский | 0,410 | 5 | 2050 | а\б |
|  | Октябрьская | 2,825 | 7 | 19775 | а\б |
|  | Партизанская | 1,200 | 7 | 8400 | а\б |
|  | Энгельса | 0,750 | 7 | 5250 | а\б |
|  | Пионерская | 0,700 | 6 | 4200 | щ\г |
|  | Островского | 0,415 | 5 | 2075 | щ\г |
|  | Аэродромная | 1,100 | 6 | 6600 | щ\г |
|  | Чкалова | 0,300 | 5 | 1500 | щ\г |
|  | Абазинская | 0,250 | 7 | 1750 | щ\г |
|  | Дачная | 0,900 | 7 | 6300 | щ\г |
|  | Цветочная | 0,700 | 6 | 4200 | щ\г |
|  | Молодежная | 0,685 | 6 | 4110 | щ\г |
|  | Весенняя | 0,725 | 6 | 4350 | щ\г |
|  | Полевая | 0,600 | 6 | 3600 | щ\г |
|  | Кирпичная | 0,805 | 6 | 4830 | щ\г |
|  | Пушкина | 1,355 | 6 | 8130 | щ\г |
|  | пер.Аэродромный | 0,200 | 6 | 1200 | щ\г |
|  | Розы Люксембург | 0,700 | 6 | 4200 | щ\г |
|  | Щетинкина | 0,750 | 4 | 3000 | щ\г |
|  | Дзержинского | 0,150 | 6 | 900 | щ\г |
|  | Орджоникидзе | 0,530 | 6 | 3180 | щ\г |
|  | Королева | 0,335 | 4 | 1340 | щ\г |
|  | Суворова | 0,725 | 5 | 3625 | щ\г |
|  | Шама | 0,250 | 6 | 1500 | щ\г |
|  | Чапаева | 0,350 | 5 | 1750 | щ\г |
|  | Магистральная | 0,980 | 7 | 6860 | грунт |
|  | Степана Майнагашева | 0,520 | 5 | 2600 | грунт |
|  | Мира | 0,980 | 5 | 4900 | грунт |
|  | Таштыпская | 0,850 | 5 | 4250 | грунт |
|  | Ручейная | 0,250 | 5 | 1250 | грунт |
|  | Саянская | 0,350 | 5 | 1750 | грунт |
|  | Трудовая | 0,350 | 5 | 1750 | грунт |
|  | Сибирская | 0,350 | 5 | 1750 | грунт |
|  | Абаканская | 0,350 | 5 | 1750 | грунт |
|  | Лесная | 0,350 | 5 | 1750 | грунт |
|  | 65 лет Победы | 0,300 | 5 | 1500 | грунт |
|  | Кедровая | 0,250 | 7 | 1750 | грунт |
|  | Хакасская | 0,300 | 7 | 2100 | грунт |
|  | проезд Таштыпский | 0,450 | 7 | 3150 | грунт |
|  | Черёмуховая | 0,160 | 7 | 1120 | грунт |
|  | Итого | 49,435 в т. ч. а/б – 18,475 щ/г – 23,370 грунт – 7,59 |  |  |  |

При выполнении плана современного использования территории выявлено, что протяженность улично-дорожной сети в границах с. Таштып составляет 82,45 км вместе с дорогой  «Абакан-Ак-Довурак», в том числе с усовершенствованным покрытием – 27,32 км.  Плотность улично-дорожной сети составляет 3,78 км/км2 территории поселка, в том числе с усовершенствованным покрытием – 1,25 км/км2 территории.

Проектные  предложения. В основу проектного решения генерального плана развития поселка заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц, с выделением их по классификации, в соответствии с СП 42.13330.2011.

- магистральные улицы и дороги - связь населенного пункта с внешними   автомобильными дорогами общей сети, связь жилых и промышленных территорий с общественным центром;

- улицы в жилой застройке - связь внутри территорий и с магистральными улицами.

Костяк улично-дорожной сети поселка составляет система магистральных улиц, обозначенных профилями:

- 1-1, дорога III категории, ширина земляного полотна 12,0м, ширина проезжей части 8,0 м, с двумя полосами движения.

- 2-2, дорога IV категории, ширина земляного полотна 10,0 м, ширина  проезжей части 8,0 м, с двумя полосами движения;

- 3-3, ул. Магистральная, ширина в красных линиях 30,0-40,0 м, ширина  проезжей части 7,0 м, с двумя полосами движения;

- 4-4, магистральная ул. Луначарского, ширина в красных линиях 15,0-30,0м, ширина  проезжей части 7,0 м, с двумя полосами движения, ширина тротуаров 2х12,25 м;

- 5-5, существующие и перспективные магистральные улицы, ширина в красных линиях 15,0-40,0 м, ширина  проезжей части 7,0м, с двумя полосами движения, ширина тротуаров 2х1,5м;

- 6-6, магистральная улица, ширина в красных линиях 20,0- 40,0м, проезжей части 7,0, тротуаров 1х1,5м.

Улицы и дороги местного значения обозначены профилями:

- 7-7, улицы в новой застройке, ширина в красных линиях 20,0 м, проезжей части 7,0 м, тротуаров 2х1,5 м;

- 8-8, улицы в существующей застройке с шириной в красных линиях 15,0-40,0 м, проезжей части 7,0 м, тротуаров 2х1,5 м;

- 9-9, улицы в существующей застройке с шириной в красных линиях 10,0-20,0 м, проезжей части 6,0 м, тротуаров 2х1,0 м;

- 10-10, проезды в существующей застройке с шириной в красных линиях 8,0-15,0 м, проезжей части 5,0 м, тротуаров 1х1,0 м;

Протяженность  улично-дорожной сети села на расчетный срок  составит 106,35 км (без межселенной сети, проходящей по селу – 73,61 км), в том числе  на I очередь – 88,45 км (без межселенной сети – 79,61 км).   Из общей протяженности на расчетный срок магистральная сеть в селе составит 27,69 км, в том числе  на I очередь – 27,69 км.  Протяженность улично-дорожной сети увеличится за счет освоения площадок под новое строительство.

Плотность перспективной улично-дорожной сети составит 4,47 км/км2 территории поселка, в том числе  магистральной – 1,27 км/км2  территории.

Улично-дорожная сеть предусматривается  на расчетный срок с капитальным покрытием.

Проектом рекомендуется к расчетному сроку реконструировать в населенном пункте 14,18 км существующей улично-дорожной сети с устройством асфальтобетонного покрытия, в том числе на I очередь – 3,5 км и построить 23,9 км новой улично-дорожной сети, в том числе на I очередь – 6,0 км.

Мостовые сооружения.

На улично-дорожной сети, проходящей по территории с. Таштып, расположено через водотоки 4 мостовых сооружения и бетонные трубы.

Характеристика мостовых сооружений Таштыпского сельсовета

Таблица № 6.2.2

| № п/п | Наименование, место расположения, длина | Препятствие | Длина, м | Ширина, м | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мост, с.Таштып, Предмостная площадь, центр села | через р. Таштып | 92,4 | 7,0 | ж/б | уд. |
| 2 | мост, с.Таштып, ул.Ленина. | через малый водоток | 10 | 12,0 | ж/б | уд. |
| 3 | мост, с.Таштып, ул.Сурикова | через малый водоток | 6,0 | 5,0 | ж/б | уд. |
| 4 | мост, с.Таштып, ул.Чехова | через малый водоток | 12,0 | 7,0 | ж/б | уд. |

Проектные предложения. Мосты на территории сельсовета находятся в удовлетворительном состоянии. На перспективу рекомендуется регулярно проводить ремонт  мостовых сооружений. Проектом рекомендуется построить еще один автомобильный мост через р. Таштып в западной части села.

Часть 7. Инженерная подготовка территории.

Анализ природных условий с.Таштып показал, что проектируемая территория требует ряда мероприятий по инженерной подготовке:

- Водоотвод;

- Защита от подтопления;

- Устройство нагорных канав;

- Подсыпка пониженных участков рельефа;

- Защита от подтопления.

1. Водоотвод.

Основным мероприятием по инженерной подготовке территории планируемого района является организация поверхностного водоотвода. Проектом предлагается устройство открытой сети водоотвода, т.е. все существующие и вновь запроектированные улицы и дороги оборудовать кюветами с двух сторон, где рельеф обеспечивает их самотёк и осуществить капитальное покрытие проезжих частей. Общая протяжённость кюветов (канав) составляет 146670 п. м. На схеме инженерной подготовки кюветы показаны лишь по основным улицам и дорогам. При реконструкции существующих и строительстве новых улиц и устройстве кюветов и канав продольные уклоны проезжих частей дорог и канав следует принимать в соответствии с нормативными.

На левом берегу р. Таштып в жилой застройке протекает ручей. Ручей имеет сезонный характер, т.е. его наполнение происходит талыми водами со склонов прилегающих горных территорий и сильных ливневых дождей. Но при устройстве нагорной канавы вдоль склоны горы, которая будет перехватывать талые и ливневые воды, ручей может исчезнуть. Проектом предлагается русло пересыхающего ручья, предварительно укрепив его ж/б плитами или каменной наброской, использовать в качестве водоотводного лотка. Протяжённость этого сооружения 904 п.м.

Согласно Водному кодексу, в прибрежной зоне водоёмов сельскохозяйственная деятельность запрещена, но при условии сбора ливневых стоков с территорий огородов и дальнейшая их очистка позволяет оставить приусадебные участки в существующей застройке. Для сбора и транспортирования ливневых стоков с приусадебных участков, находящихся в прибрежной зоне, проектом предусматриваются открытые водоотводные канавы.

На некоторых участках прибрежной территории ливневые стоки, собранные кюветами и канавами транспортируются до очистных сооружений закрытыми ливневыми коллекторами. Общая протяжённость сети закрытых коллекторов ориентировочно составляет 1134 п. м.

В соответствии с рельефом местности территория села представлена десятью водосборными бассейнами Б-I, Б-II, Б-III, Б-IV, Б-V, Б-VI, Б-VII, Б-VIII, Б-IX, Б-X площадями 382,89 га, 23,04 га, 7,2 га, 4,1 га, 16,74 га, 26,63 га, 45,25 га, 115,66 га, 207,4 га и 47,42 га соответственно, с выпусками ливневых вод в р.Таштып, р. Хызылбаш и озеро.

Так как в прибрежной зоне левого берега р. Таштып нет возможности разместить локальные очистные сооружения на каждом выпуске (близко к берегу расположена застройка и приусадебные участки, нет территории под локальные очистные сооружения), Проектом предлагается закрытым коллектором собрать все ливневые стоки из кюветов и направить их (стоки) вдоль берега на единые очистные сооружения для большинства кюветов левого берега.

Схема канализования-раздельная. При раздельной схеме очистку поверхностных сточных вод с территории посёлка осуществлять на локальных очистных сооружениях поверхностного стока. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности. Проектом предлагается применить очистные сооружения механической очистки(решётки, песколовки, отстойники, фильтры).

На выпусках ливневой канализации предусмотрено устройство локальных очистных сооружений закрытого типа, предназначенных для полной очистки ливневых вод и утилизации образующегося осадка в количестве 6 штук. На схеме инженерной подготовки показано ориентировочное расположение очистных сооружений.

На правом берегу р. Таштып ливневые стоки с водосборных бассейнов Б-III, Б-IV и Б-V из-за отсутствия территории в прибрежной зоне для размещения локальных ливневых очистных сооружений стоки предлагается собирать в ливневые септики с последующей регулярной откачкой.

2. Защита от затопления.

На основе наблюдений местных жителей, во время паводка вода затапливает прибрежную территорию в районе ул. Пушкина и лесоперерабатывающего предприятия. Для защиты существующей проектируемой территории жилых и промышленных территорий от паводковых вод проектом предлагаются устройство дамбы на р. Шама. Ориентировочная протяженность дамбы 1526 п. м.

Предложенное мероприятие требует детальной проработки на дальнейших стадиях проектирования с уточнением отметки горизонта в р. Таштып и р. Шама при 1% обеспеченности с учётом существующей плотины на р.Таштып.

3. Устройство нагорных канав.

К территории рассматриваемого в данном проекте села, в районе левобережной застройки с северной стороны примыкают нагорные территории. Для перехвата и организованного водоотвода ливневых транзитных расходов проектом предлагается устройство нагорных канав. Нагорные канавы ограждают улицы и дороги, а также здания, сооружения и территории от размыва. Сброс ливневых вод из нагорной канавы предусмотрен в р. Таштып без очистки, т. к. воды считаются условно чистыми.

Для определения параметров нагорной канавы следует на последующих стадиях проектирования выполнить соответствующие расчёты.

Протяжённость нагорной канавы-4768 п.м.

4. Подсыпка пониженных участков рельефа.

В пределах проектируемой территории имеют место локальные понижения рельефа, которые подлежат засыпке с целью общего благоустройства территории. Пятна подсыпаемых территорий показаны на схеме инженерной подготовки. Средняя высота подсыпки составляет 0,5 метра. Ориентировочный объём грунта, требуемого для подсыпки, составляет 27,9 тыс. м².

5. Защита от подтопления.

На проектируемой территории в правой пойменной части р. Таштып имеются заболоченные участки. При освоении этих территорий в градостроительных целях необходимо предусмотреть инженерные мероприятия для их осушения. Для этого нужно иметь исчерпывающие данные об условиях питания болот, гидрологические условия осушаемой территории. В данном проекте показаны территории подлежащие осушению. Ориентировочная площадь осушаемых территорий 63712 м². На последующих стадиях проектирования этот вид инженерного благоустройства при наличии вышеперечисленных данных требует детальной проработки в определении методов и целесообразности осушения.

Часть 8. Баланс территории МО Таштыпский сельсовет

Законом Верховного Совета Республики Хакасия от 15.10.2004 № 73 «Об утверждении границ муниципальных образований Таштыпского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения»  установлены границы МО Таштыпский сельсовет, в состав которого входит один населенный пункт – село Таштып.

Площадь территории сельсовета составляет 30168 га. Территория муниципального образования в административных границах на перспективу остается прежней. На перспективу Генеральным планом не предусматривается изменения границ населенного пункта с.Таштып.

Ориентировочный баланс территории составлен по результатам обмера чертежей проекта генерального плана Таштыпского сельсовета.

Баланс территории

Таблица № 8.1

| № п/п | Наименование | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12545 | 41,6 | 12525 | 41,5 |
| 2 | Земли населенных пунктов (с.Таштып) | 2179 | 7,2 | 2179 | 7,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… и земли иного специального назначения |  |  | 20 | 0,1 |
| 4 | Земли лесного фонда | 15438,2 | 51,2 | 15438,2 | 51,2 |
| 5 | Земли водного фонда | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |
|  | Итого земель в административных границах | 30168 | 100,0 | 30168 | 100,0 |

Строительство жилья, объектов культурно-бытового назначения, коммунального обслуживания и малых предприятий предусматривается в черте с.Таштып. Размещение предприятий II и III класса опасности предлагается за чертой с.Таштып, на территории сельсовета. Для размещения таких производств потребуется перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта, энергетики…и иного специального назначения. Общая площадь трансформируемых земель составит 20,0 га.

Часть 9. Первая очередь строительства

Первая очередь строительства охватывает 5-тилетний период.

Общая численность занятых в экономике увеличится с 2,65 тыс.чел. до 2,87 тыс.чел., в том числе в градообразующих отраслях – с 1,2 тыс.чел. до 1,29 тыс.чел. за счет развития агропромышленного комплекса и малого предпринимательства; в обслуживающих отраслях – с 1,45 тыс.чел. до 1,58 тыс.чел. главным образом за счет развития сферы образования и физкультуры и спорта.

Общая численность населения к концу I-й очереди составит 6740 человек.

## 9.1. Жилищное строительство

Потребность в жилье на I очередь строительства составит 148,3 тыс. м2 при обеспеченности 22 м2/чел. и численности населения 6,74 тыс. человек.

Проектом предлагается на первую очередь снести ветхое и аварийное жилье  - 1,3 тыс.м2. На месте сноса планируется построить новые жилые дома с целью улучшения жилищных условий и повышения уровня жилищной обеспеченности на одного человека.

Сохраняемый жилищный фонд составит 107,9 тыс.м2 общей площади квартир, объем нового строительства – 40,4 тыс. м2 общей площади квартир, в т.ч.

- строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий – 2,3 тыс.м2;

- строительство на новых площадках – 38,1 тыс.м2.

Потребность территорий для жилищного строительства на первую очередь составит 57,1 га, при условии средней площади строящихся домов 100 м2 и среднего размера земельных участков 0,15 га.

К первоочередному освоению предлагаются территории жилищного строительства на реконструируемых и  свободных территориях без планировочных ограничений или имеющие отводы. Дополнительным фактором является обеспеченность территории инженерной и транспортной инфраструктурой,  близость к существующим жилым зонам или местоположение, формирующее архитектурно-планировочную структуру и объемно-пространственную композицию зоны.

## 9.2. Культурно-бытовое строительство

Объем первоочередного строительства принят в соответствии с существующим дефицитом объектов обслуживания.

Потребность в территориях для строительства объектов первой очереди составит около 10,5 га.

Общеобразовательные школы

Строительство общеобразовательных школ Генеральным планом не предусматривается, так как на перспективу существующие школы в полной мере смогут обеспечить нормативную потребность населения.

Дошкольные образовательные учреждения

Проектом предлагается на I очередь строительство ДОУ на 90 мест на правом берегу с.Таштып в районе школы №2. Ориентировочно строительный объем здания ДОУ составит 6,4 тыс.м3. Для строительства детского сада потребуется 0,45 га территории.

Внешкольные учреждения

Проектом предлагается строительство Молодежного центра на 1000 мест на правобережье с.Таштып.

Учреждения здравоохранения

На I очередь Проектом предлагается:

- реконструкция Центральной районной больницы в с.Таштып ( стационара) с расширением мощности до 147 коек (дополнительно 40 коек), в связи с тем, что учреждение обслуживает население всего района;

- строительство ФАПа на правобережье п.Таштып (по программе «Таштып-Райцентр»);

- строительство детской молочной кухни на 400 порций и двух раздаточных пунктов по 15 м2: по одному на каждом берегу;

- размещение аптечного пункта на правом берегу с.Таштып.

По мере необходимости рекомендуется проведение капитального и текущего ремонта учреждений здравоохранения. Выполнение данных мероприятий позволят повысить уровень качественной медицинской помощи и улучшить показатели, характеризующие качество населения.

Учреждения культуры

На I очередь Проектом предлагается строительство досугового центра в с.Таштып на 550 мест, на правом берегу. Ориентировочно строительный объем здания составит 8,3 тыс.м3. Для строительства досугового центра потребуется 1,1 га территории.

Спортивные сооружения

С учетом муниципальных программ Таштыпского района, на I очередь в с.Таштып предусматривается:

- реконструкция стадиона «Урожай»,

- строительство физкультурно-оздоровительного центра, включающего спортивные залы (700 м2 площади пола), плавательный бассейн (350 м2 зеркала воды), сауны (30 мест), кафе (50 посадочных мест), плоскостные сооружения (0,1 га);

- строительство хоккейной коробки – 0,08 га,

- строительство плоскостных сооружений  при школах в с.Таштып («Социальное развитие села до 2012 года»).

Учреждения торговли

На I очередь Проектом предлагается строительство торгового центра (150 м2 торговой	 площади), включающего специализированные отделы, ориентированных на обслуживание населения всего района, а также строительство двух магазинов в пошаговой доступности для населения строящихся микрорайонов и кварталов (по 25 м2 торг.площади). Общая площадь учреждений торговли к концу I  очереди составит 6,1 тыс.м2 торговой площади.

Также Проектом предлагается строительство I очереди нового рыночного комплекса в центре с.Таштып - 250 м2 торговой площади.

Учреждения общественного питания

На I очередь предусматривается строительство кафе на 30 мест на набережной р.Таштып в районе нового автовокзала и гостиницы.

Предприятия бытового обслуживания

За период I очереди строительства Проектом рекомендуется создание как минимум 10 новых рабочих мест в сфере бытового обслуживания населения (парикмахерские, ателье, фотомастерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой техники и т.п.).

Отделения связи Предусматривается открытие еще отделения почтовой связи на правом берегу с.Таштып для улучшения доступности и повышения качества обслуживания населения.

Пожарные депо. В сельсовете  действует 1 пожарное депо на 2 а/м. К концу I очереди необходимо приобретение дополнительно 2 машин в с.Таштып.

Проектом также предусматривается в первоочередном порядке  строительство:

- кемпинга вдоль объездной дороги на г.Абаза, включающего в себя домик для отдыха на 20 мест, баню, кафе;

- нового здания автовокзала.

Ведомость проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания

на I очередь строительства в Таштыпском сельсовете

Таблица №9.2.1

| № п/п | Наименование объекта | Един. измер. | Характеристика объектов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность в ед.измер. | Ориентировочная площадь, м2 | Ориентировочный строит. объем, м3 | Территория, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 90 | 1710 | 6412,5 | 0,45 |  |
| 1 | Детский сад | мест | 90 | 1710 | 6412,5 | 0,45 | в районе школы №2 |
| II | Внешкольные образовательные учреждения и учреждения культуры | мест |  | 16100 | 58250 | 2,1 |  |
| 1 | Молодежный центр | мест | 1000 | 14000 | 50000 | 0,98 |  |
| 2 | Культурно-досуговый центр | мест | 550 | 2100 | 8250 | 1,1 |  |
| III | Учреждения здравоохранения |  |  | 2035 | 7152,5 | 0,21 |  |
| 1 | Больница |  |  | 1835 | 6452,5 |  | реконструкция существующей больницы |
|  | стационар | коек | 40 | 1720 | 6000 |  |  |
|  | детская молочная кухня | порций | 400 | 100 | 400 | 0,15 |  |
|  | раздаточные пункты ДМК | м2 | 15 | 15 | 52,5 |  | левый берег |
| 2 | ФАП | объект | 1 | 150 | 525 | 0,2 | на правом берегу |
| 3 | Аптека | объект | 1 | 50 | 175 | 0,01 | совмещ.с ФАПом |
| IV | Спортивные учреждения |  |  | 4095 | 21050 | 5,3 |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  | 4095 | 21050 | 5,0 | гора Монашка |
| - | спортивные залы | м2 пл. пола | 700 | 1400 | 8400 |  |  |
| - | бассейн крытый | м2 зерк. воды | 350 | 1050 | 6300 |  |  |
| - | баня, сауна | пом.мест | 30 | 300 | 1650 |  |  |
| - | гостиница | мест | 40 | 1000 | 3500 |  |  |
| - | кафе | мест | 50 | 345 | 1200 |  |  |
| - | плоскостные сооружения | га | 0,10 |  |  |  |  |
| 2 | Хоккейная коробка | га | 0,08 |  |  | 0,28 | рядом с молодежным центром |
| 3 | Плоскостное сооружение | га | 0,5 |  |  |  | на территории школы №1 |
| 4 | Плоскостное сооружение | га | 0,3 |  |  |  | на территории школы №2 |
| V | Учреждения торговли |  | 450 | 385 | 1540 | 0,92 |  |
| 1 | Торговый центр | м2 торг. пл. | 150 | 300 | 1200 | 0,5 |  |
| 2 | Магазин | " | 25 | 43 | 170 | 0,02 |  |
| 3 | Магазин | " | 25 | 43 | 170 | 0,02 |  |
| 4 | Рынок | " | 250 |  |  | 0,38 |  |
| VI | Предприятия общественного питания |  | 30 | 207 | 720 | 0,04 |  |
| 1 | Кафе | мест | 30 | 207 | 720 | 0,04 | на набережной у нового автовокзала |
| VII | Отделения связи |  | 1 | 50 | 175 | 0,1 |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 1 | 50 | 175 | 0,1 |  |
| VIII | Объекты бытового обслуживания и коммунального обслуживания |  |  | 312 | 1540 | 0 |  |
| 1 | Учреждения бытового обслуживания | раб.мест | 10 | 112 | 340 |  | встроенные в жилые здания и в торговых комплексах |
| 2 | Пожарное депо | депо/авт | 1/2 | 200 | 1200 |  | на сущ.территории |
| XI | Прочие объекты |  |  | 958 | 4190 | 1,41 |  |
| 1 | Кемпинг |  |  | 458 | 1940 | 1,1 | вдоль объездной дороги на г.Абаза |
|  | домики для отдыха | мест | 20 | 120 | 360 |  |  |
|  | кафе | мест | 20 | 138 | 480 |  |  |
|  | баня | пом.мест | 20 | 200 | 1100 |  |  |
| 2 | Автовокзал | объект | 1 | 500 | 2250 | 0,3 |  |
|  | Итого объемы нового строительства |  | 25852 | 101030 | 10,5 |  |

Выводы:

Объем проектируемых объектов соцкультбыта составит на I очередь 101,0 тыс.м3. Общий объем объектов культурно-бытового обслуживания c учетом сохраняемого составит – 349,3 тыс.м3.

Обеспеченность объектами социально-бытового обслуживания на одного жителя составит –51,8 м3.

Приоритетными направлениями объемов строительства учреждений культурно-бытового обслуживания I очереди являются:

-доведение обеспеченности населения до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

-строительство ряда средоформирующих объектов общепоселкового и районного значения.

Часть 10. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Таштыпского сельсовета

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Соврем. состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Баланс территории |  |  |  |  |
|  | Земли в административных границах, в т.ч. | га | 30168 | 30168 | 30168 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | - // - | 12545 | 12525 | 12525 |
| 2 | Земли населенных пунктов | - // - | 2179 | 2179 | 2179 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… и земли иного специального назначения | - // - |  | 20 | 20 |
| 4 | Земли лесного фонда | - // - | 15438,2 | 15438,2 | 15438,2 |
| 5 | Земли водного фонда | - // - | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| II | Население и трудовые ресурсы |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения всего, в т.ч.: | человек | 6,43 | 6,74 | 7,3 |
| 2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 21,5 | 21,6 | 21,3 |
|  | - трудоспособное население | % | 52,1 | 51,5 | 51,6 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 26,4 | 26,9 | 27,1 |
| 3 | Занятость населения | % |  |  |  |
|  | - в градообразующих отраслях | % | 18,6 | 19,1 | 20,6 |
|  | - в обслуживающих отраслях | % | 22,0 | 23,4 | 23,5 |
|  | - несамодеятельная | % | 59,4 | 57,5 | 55,9 |
| 4 | Занято в экономике всего, в т.ч. | чел. | 2646 | 2870 | 3210 |
| 4.1 | Градообразующие кадры: | - // - | 1196 | 1287 | 1500 |
|  | Промышленность | - // - | 116 | 125 | 225 |
|  | Сельское хозяйство | - // - | 217 | 235 | 270 |
|  | Строительство | - // - | 109 | 110 | 110 |
|  | Лесное хозяйство | - // - | 72 | 75 | 80 |
|  | Внешний транспорт и связь | - // - | 30 | 30 | 35 |
|  | Средние специальные учебные заведения | - // - | 93 | 95 | 100 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации районного значения | - // - | 543 | 545 | 550 |
|  | Прочие виды деятельности и малые предприятия | - // - | 16 | 22 | 30 |
|  | Резерв градообразующих кадров | - // - | - | 50 | 100 |
| 4.2 | Обслуживающие кадры | - // - | 1450 | 1583 | 1710 |
|  | Образование | - // - | 283 | 310 | 345 |
|  | Здравоохранение, социальное обеспечение, спорт | - // - | 429 | 475 | 500 |
|  | Учреждения культуры | - // - | 72 | 90 | 100 |
|  | Торговля и общественное питание | - // - | 376 | 390 | 410 |
|  | Объекты бытового обслуживания | - // - | 33 | 40 | 55 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | - // - | 39 | 40 | 40 |
|  | Транспорт и связь | - // - | 35 | 38 | 45 |
|  | Административно-хозяйственные организации местного значения | - // - | 15 | 15 | 15 |
|  | Финансово-кредитные организации | - // - | 38 | 45 | 50 |
|  | Прочие | - // - | 130 | 140 | 150 |
| III | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 17 | 22 | 30 |
| 3.2 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 148,3 | 219,0 |
| 3.3 | Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| 3.4 | Жилищный фонд, предлагаемый к сносу | тыс. м2 | - | 1,3 | 28,2 |
| 3.5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 109,2 | 107,9 | 81,0 |
| 3.6 | Объем необходимого нового жилищного строительства в т.ч. | тыс. м2 | - | 40,4 | 138,0 |
|  | - строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий | тыс. м2 | - | 2,3 | 49,8 |
|  | - строительство на новых площадках | тыс. м2 | - | 38,1 | 88,2 |
| 3.7 | Требуется территории для жилищного строительства | га | - | 76,2 | 176,5 |
| IV | Мощность учреждений культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 210 | 300 | 490 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 2103 | 3100 | 3100 |
| 4 | Участковая больница | коек | 107 | 147 | 147 |
|  |  | пос/см | 385 | 385 | 435 |
| 5 | ССМП | а/м | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Детская молочная кухня | порций/ сут. | - | 400 | 400 |
| 7 | Раздадоточный пункт ДМК | кв.м | - | 1 | 2 |
| 8 | ФАПы | объект | - | 1 | 1 |
| 9 | Аптеки | объект | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Учреждения социального обслуживания | мест | - | - | 50 |
| 11 | Учреждения клубного типа | мест | 400 | 950 | 950 |
| 12 | Библиотеки | объект | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Музей | объект | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Спортивные залы | кв.м площ. пола | 1262 | 1962 | 2562 |
| 15 | Бассейн | кв.м зерк. воды | - | 350 | 350 |
| 16 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,33 | 2,31 | 3,03 |
| 17 | Учреждения торговли | кв.м торг. площ. | 5934,2 | 6134 | 6434 |
| 18 | Объекты общественного питания | мест | 106 | 207 | 307 |
| 19 | Рынки | м2 торг. площ. | 252 | 502 | 652 |
| 20 | Объекты бытового обслуживания | пр.рабоч. | 33 | 43 | 53 |
| 21 | Бани и сауны | п.мест | 26 | 76 | 76 |
| 22 | Прачечная | кг белья в смену | - | - | 1040 |
| 23 | Химчистка | кг вещей в смену | - | - | 60 |
| 24 | Пожарное депо | машин | 2 | 4 | 6 |
| 25 | Отделение связи | объект | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Гостиницы и кемпинги | мест | - | 60 | 100 |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность железной дороги | км | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Протяженность улиц и дорог, в т.ч. | км | 115,76 | 129,76 | 147,66 |
|  | - межселенных | км | 42,15 | 50,15 | 50,15 |
|  | - по населённому пункту | км | 73,61 | 79,61 | 97,51 |
| 3 | Протяженность улиц и дорог с усовершенствованным покрытием, в т.ч. | км | 59,43 | 94,53 | 147,66 |
|  | - межселенных | км | 40,95 | 50,15 | 50,15 |
|  | - по населённому пункту | км | 18,48 | 44,48 | 97,51 |
| 4 | Протяженность магистральных улиц в населённом пункте | км | 25,39 | 27,69 | 27,69 |
| 5 | Реконструкция улиц и дорог, в т.ч. | км | - | 4,7 | 34,38 |
|  | - межселенных | км | - | 1,2 | 31,2 |
|  | -по населённому пункту | км | - | 3,5 | 14,18 |
| 6 | Строительство улиц и дорог, в т. ч. | км | - | 14,0 | 31,9 |
|  | - межселенных | км | - | 8,0 | 8,0 |
|  | - по населённому пункту | км | - | 6,0 | 23,9 |
| 7 | Плотность межселенной дорожной сети по сельсовету | км / 1 тыс. км2 тер-ии | 139,7 | 166,2 | 166,2 |
| 8 | Плотность улично-дорожной сети по населенному пункту | км / 1 тыс. км2 тер-ии | 3,38 | 3,65 | 4,47 |
| 9 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/ 1тыс.км2 | 1,18 | 1,27 | 1,27 |
| 10 | Количество мостов на межселенных дорогах | единиц | 4 | 5 | 5 |
| 11 | Уровень автомобилизации легковыми автомобилями | авт. / 1 тыс. чел | 165 | 260 | 350 |
| 12 | Количество легковых автомобилей индивидуальных владельцев, в т. ч. | -//- | Нет данных | 1753 | 2555 |
| 13 | Количество АЗС | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Количество СТО | постов | Нет данных | 9 | 13 |
| 15 | Количество ПТО | единиц | 1 | 1 | 1 |